Саморегулируемая организация

«Приволжская региональная ассоциация архитекторов и проектировщиков»

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ТЕСТОВ

для подтверждения квалификации специалистов в области архитектурно-строительного проектирования

г. Самара

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № п.п. | Название раздела | Количество вопросов | страница |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тестовые вопросы с целью аттестации ГИП и ГАП |  | 6 |
| 1.1 | Взаимоотношения между заказчиком-застройщиком и генпроектировщиком | 6 | 6 |
| 1.2 | Состав проектной документации | 17 | 7 |
| 1.3. | Государственная экспертиза ПД | 5 | 10 |
| 1.4 | Строительный контроль (авторский надзор) | 16 | 11 |
| 1.5 | Государственный строительный надзор | 3 | 14 |
| 1.6 | Порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации | 21 | 14 |
| 1.7. | Порядок проведения государственной экспертизы проектов строительства | 4 | 18 |
| 1.8. | Проектирование производства работ и организации строительства | 5 | 18 |
| 1.9 | Организация проектных работ | 19 | 19 |
| 1.10 | Безопасность труда в строительстве | 28 | 23 |
| 2 | Тестовые задания по архитектурному проектированию |  | 27 |
| 2.1 | Разделы: Генеральные планы территорий зданий и сооружений и их комплексов. Вертикальная планировка территорий. Транспортная инфраструктура. | 15 | 27 |
| 2.2 | Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка | 7 | 30 |
| 2.3 | Порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации | 21 | 32 |
| 2.4 | Порядок проведения государственной экспертизы проектов строительства | 4 | 35 |
| 2.5 | Проектирование производства работ и организации строительства | 5 | 36 |
| 2.6 | Организация проектных работ | 19 | 37 |
| 2.7 | Проектирование жилых зданий | 11 | 39 |
| 2.8 | Общественные здания и сооружения | 8 | 40 |
| 2.9 | Схемы планировочной организации земельного участка. Архитектурные, конструктивные и технологические решения. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения | 31 | 41 |

| 3 | КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ |  | 44 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Анализ результатов инженерных изысканий для принятия конструктивных решений зданий и сооружений | 18 | 44 |
| 3.2 | Конструктивные и технические решения в основании зданий и сооружений принимаемые с учетом прочностных и деформационных характеристик грунта. | 25 | 46 |
| 3.3 | Конструктивные решения несущих и ограждающих конструкций. Особенности проектирования и расчета. | 16 | 48 |
| 3.4 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 50 |
| 3.5 | Строительные материалы и конструкции | 1 | 50 |
| 3.6 | Конструирование частей зданий и сооружений | 1 | 51 |
| 3.7 | Конструирование бетонных и железобетонных конструкций и свайных фундаментов | 1 | 51 |
| 3.8 | Конструирование каменных конструкций | 3 | 51 |
| 3.9 | Конструирование стальных конструкций | 1 | 51 |
| 3.10 | Конструирование деревянных конструкций и кровель | 1 | 52 |
| 3.11 | Работы по подготовке организации строительства | 30 | 52 |
| 3.12 | Разработка проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ | 27 | 56 |
| 4 | Проектирование внутренних инженерных сетей |  | 60 |
| 4.1 | Внутреннее инженерное оборудование, внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий | 16 | 60 |
| 4.2 | Проектирование внутренних систем газоснабжения. | 26 | 63 |
| 4.3 | Проектирование внутренних инженерных систем отопления, вентиляции и кондиционирования | 24 | 66 |
| 4.4 | Проектирование внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации. | 13 | 70 |
| 4.5 | Проектирование внутренних инженерных систем электроснабжения | 12 | 75 |
| 4.6. | Правила устройства электроустановок | 50 | 72 |
| 5 | Проектирование наружных инженерных сетей |  | 79 |
| 5.1 | Проектирование наружных сетей газоснабжения | 39 | 79 |
| 5.2 | Проектирование наружных сетей теплоснабжения | 3 | 84 |
| 5.3 | Проектирование наружных инженерных систем водоснабжения и канализации. | 0 | 85 |
| 5.4 | Проектирование наружных сетей электроснабжения | 18 | 85 |
| 5.5 | Проектирование наружных сетей слаботочных систем | 14 | 88 |
| 5.6 | Проектирование и монтаж трубопроводов из полиэтилена | 13 | 90 |
| 5.7 | Защита трубопроводов тепловых сетей от коррозии | 7 | 93 |
| 6 | Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения |  | 94 |
| 6.1 | Проектирование окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения | 23 | 94 |
| 7 | Нормативно-правовые основы проектирования | 27 | 97 |
| 8 | Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений |  | 100 |
| 8.1 | Дефекты строительных конструкций, способы их устранения | 11 | 100 |
| 8.2 | Качество и надежность зданий, сооружений | 17 | 102 |
| 9 | Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |  | 104 |
| 9.1 | Системы и комплексы сигнализации | 9 | 104 |
| 9.2 | Требования пожарной безопасности для общественных зданий | 10 | 105 |
| 9.3 | Пожарная безопасность зданий и сооружений | 19 | 107 |
| 9.4 | Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях | 8 | 110 |
| 9.5 | Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией | 16 | 111 |
| 10 | Подготовка проектов мероприятий по охране окружающей среды | 35 | 114 |
| 11 | Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений | 20 | 118 |
| 12 | Разработка мероприятий по гражданской обороне и ЧС |  | 121 |
| 12.1 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 6 | 121 |
| 12.2 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований | 6 | 124 |
| 12.3 | Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства | 10 | 125 |

| 12.4 | Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Инженерно-технические мероприятия ГО | 10 | 128 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.5 | Защитные сооружения ГО |  | 130 |
| 13 | Разработка декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов | 0 | 134 |

1. Тестовые вопросы с целью аттестации ГИП и ГАП

1.1. Взаимоотношения между заказчиком-застройщиком и генпроектировщиком

1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно:

1. к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю

2. к частям объектов капитального строительства, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю

2. к капитальному ремонту объектов капитального строительства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов

3. все перечисленное +

3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется в следующих случаях:

1. при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи). +

2. при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте линейных объектов

3. при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, с количеством этажей не более чем три

4. При подготовке проектной документации на основании договора, подготовка осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на основании:

1. задания застройщика или заказчика

2. результатов инженерных изысканий

3. градостроительного плана земельного участка

4. все перечисленное +

5. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства устанавливаются:

1. Градостроительным кодексом РФ

2. Генеральным проектировщиком

3. Министерством регионального развития РФ

4. Правительством РФ +

6. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются:

1. Местными органами  власти и самоуправления

2. Правительством РФ +

3. Министерством регионального развития РФ

4. Генеральным проектировщиком

1.2. Состав проектной документации

1 Разъяснения о порядке применения Положения о составе разделов проектной документации дает:

1. Министерство регионального развития РФ +

2. Министерство обороны РФ

3. Федеральная служба безопасности РФ

4. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

2 Отдельные требования к содержанию разделов проектной документации в отношении проектной документации на объекты военной инфраструктуры вправе уточнять:

1. Министерство регионального развития РФ

2. Министерство обороны РФ +

3. Федеральная служба безопасности РФ

4. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

3 Отдельные требования к содержанию разделов проектной документации в отношении проектной документации на объекты безопасности вправе уточнять:

1. Министерство регионального развития РФ

2. Министерство обороны РФ

3. Федеральная служба безопасности РФ +

4. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

4 Положения о составе разделов проектной документации устанавливает состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов:

1. при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства

2. при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства

3. при подготовке проектной документации в отношении реконструкции объектов

4. при подготовке проектной документации в отношении капитального ремонта объектов капитального строительства

5. все перечисленное +

5 Из перечисленных объектов капитального строительства выделите объекты непроизводственного назначения:

1. сооружения жилищного фонда +

2. сооружения социально-культурного назначения +

3. строения производственного назначения

4. сооружения коммунально-бытового назначения +

5. объекты обороны

6. трубопроводы

7. объекты безопасности

8. железные дороги

6 Из перечисленных объектов капитального строительства выделите линейные объекты:

1. сооружения жилищного фонда

2. сооружения социально-культурного назначения

3. строения производственного назначения

4. сооружения коммунально-бытового назначения

5. объекты обороны

6. трубопроводы +

7. объекты безопасности

8. железные дороги +

9. линии электропередачи +

7 Проектная документация состоит из частей:

1. расчетной

2. текстовой +

3. графической +

4. практической

8 Текстовая часть проектной документации содержит:

1. ссылки на нормативные и (или) технические документы +

2. планы

3. описание принятых технических и иных решений +

4. результаты расчетов +

5. схемы

9 Графическая часть проектной документации содержит:

1. ссылки на нормативные и (или) технические документы

2. планы +

3. описание принятых технических и иных решений

4. результаты расчетов

5. схемы +

6. чертежи +

10 Рабочая документация, разрабатываемая в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации состоит из:

1. документов в текстовой форме

2. рабочих чертежей

3. спецификации оборудования и изделий

4. все перечисленное +

11 Правила выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, устанавливаются:

1. Гражданским кодексом РФ

2. Министерством регионального развития РФ +

3. местными органами власти и самоуправления

4. генеральным проектировщиком

12 Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которых согласно Положению о составе разделов проектной документации не является обязательным, определяется:

1. проектной организацией

2. заказчиком

3. по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации +

4. генеральным проектировщиком

13 Какие из разделов проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов:

1. Раздел 6 "Проект организации строительства" +

2. Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" 3. Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства" +

4. Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами"

5. Раздел 2 "Проект полосы отвода"

14 Какие из разделов проектной документации в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов:

1. Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта"

2. Раздел 5 "Проект организации строительства" +

3. Раздел 6 "Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта",

4. Раздел 7 "Мероприятия по охране окружающей среды"

5. Раздел 8 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"

6. Раздел 9 "Смета на строительство" +

15 Раздел 1 "Пояснительная записка" должен содержать в текстовой части:

1. сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии +

2. характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства

3. сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства +

4. технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства

5. технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства +

6. сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений +

7. описание решений по благоустройству территории

16 Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка" должен содержать в текстовой части:

1. сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии

2. характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства +

3. сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства

4. технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства +

5. технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального строительства

6. сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

7. описание решений по благоустройству территории +

17 Раздел 3 "Архитектурные решения" должен содержать в графической части в обязательном порядке для всех категорий объектов:

1. отображение фасадов +

2. цветовое решение фасадов

3. поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений

1.3 Государственная экспертиза проектной документации

1 Состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора устанавливаются:

1. Градостроительным кодексом РФ

2. Министерство регионального развития РФ

3. Правительством РФ +

4. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

5. Генеральным проектировщиком

2 Из предлагаемого перечня выделите объекты, относимые к особо опасным и технически сложным объектам:

1. морские специализированные порты, предназначенные для обслуживания спортивных и прогулочных судов +

2. морские порты +

3. трубопроводы

4. объекты, высота которых составляет более чем 100 метров

5. объекты, заглубление подземной части которых ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров

6. аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры +

7. объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования +

8. метрополитены +

3 Из предлагаемого перечня выделите объекты, относимые к уникальным объектам:

1. морские специализированные порты, предназначенные для обслуживания спортивных и прогулочных судов

2. морские порты

3. трубопроводы

4. объекты, высота которых составляет более чем 100 метров +

5. объекты, заглубление подземной части которых ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров +

6. аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры

7. объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования

8. метрополитены

4 Из предлагаемого перечня выделите объекты, относимые к уникальным объектам:

1. объекты космической инфраструктуры

2. объекты, пролеты которых составляют более чем 100 метров +

3. объекты, предполагающие наличие консоли более чем 20 метров +

4. объекты, предполагающие наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета +

5. объекты, на которых используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры

6. опасные производственные объекты

5 К опасным и технически сложным производственным объектам относятся:

1. объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные (в соответствии с приложениями 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"). +

2. газораспределительные системы, на которых используется, хранится, транспортируется природный газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля включительно

1.4. Строительный контроль (авторский надзор)

1 Застройщик или заказчик может привлекать лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации - осуществления авторского надзора за строительством:

1. только при согласовании с подрядчиком

2. самостоятельно без согласия подрядчика

3. по своей инициативе +

4. только в исключительных случаях, обоснованных в договоре подряда

2 Авторский надзор за строящимися объектами и вводом их в эксплуатацию, а, при необходимости, при доведении принятого в эксплуатацию объекта до проектной мощности, а также при его консервации или ликвидации осуществляется:

1. проектной или иной организацией - разработчиком рабочей документации на основе договора с заказчиком +

2. проектной организацией самостоятельно

3. заказчиком

4. застройщиком на основе договора с заказчиком

5. генеральным подрядчиком

3 Авторский надзор осуществления с целью контроля соответствия:

1. выполненных строительно-монтажных работ рабочей документации

2. выполненных строительно-монтажных и других видов работ решениям, предусмотренным в утвержденной проектной документации и разработанной на ее основе рабочей документации +

3. рабочей документации утвержденной проектной документации

4. выполненных строительно-монтажных работ СНиПам

4 По объектам, не оговоренным законодательными и иными нормативными правовыми актами, решение об осуществлении авторского надзора принимается:

1. проектной или иной организацией - разработчиком рабочей документации

2. генеральным подрядчиком самостоятельно

3. заказчиком самостоятельно +

4. заказчиком по согласованию с застройщиком

5. застройщиком самостоятельно

5 В процессе строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения, консервации и ликвидации опасного производственного объекта организации, разработавшие проектную документацию, осуществляют авторский надзор:

1. в установленном законодательством порядке +

2. по согласованию с застройщиком

3. по согласованию с органами государственного строительного надзора

4. в соответствии решениями местных органов управления

6 Разработчика архитектурного проекта к авторскому надзору за строительством объекта при условии реализации проекта без изменений заказчик (застройщик):

1. привлекает по согласованию с местными органами самоуправления

2. привлекает по согласованию с органами государственного строительного надзора

3. в установленном законодательством порядке

4. вправе не привлекать +

7 За качественное обеспечение контроля соответствия решений, содержащихся в рабочей документации, выполняемым строительно-монтажным работам на объекте при осуществлении авторского надзора несет ответственность:

1. заказчик

2. застройщик

3. проектировщик +

4. генеральный подрядчик

5. подрядчик

8 Ответственность за создание безопасных условий труда специалистов группы авторского надзора на строительной площадке несет:

1. заказчик

2. застройщик

3. проектировщик

4. генеральный подрядчик +

5. подрядчик

9 Назначение руководителя группы авторского надзора и специалистов, ответственных за проведение авторского надзора, осуществляется:

1. протоколом о выполнении работ застройщика

2. приказом генподрядной организации +

3. протоколом о выполнении работ заказчика

4. приказом проектной организации

10 Вызов представителей проектной организации на объект авторском надзоре осуществляется:

1. только заказчиком +

2. застройщиком

3. генеральным подрядчиком

4. генеральным подрядчиком по согласованию с заказчиком

11 При осуществлении авторского надзора за строительством объекта регулярно ведется:

1. Контрольный лист надзора

2. Контрольный лист наблюдений

3. Журнал авторского надзора +

4. Отчеты группы авторского надзора

12 В ходе проведения авторского надзора специалистами-проектировщиками осуществляется:

1. выборочная проверка соответствия производимых строительных и монтажных работ рабочей документации и требованиям строительных норм и правил

2. выборочный контроль за соблюдением технологии производства работ, связанной с обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования;

3. участие в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от правильности выполнения которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность возводимых зданий и сооружений, а также в приемке в процессе строительства отдельных ответственных конструкций

4. контроль за выполнением указаний, внесенных в журнал авторского надзора за строительством и, в случае необходимости, информирование заказчика о несвоевременном и/или некачественном выполнении указаний авторского надзора, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований нормативных документов

5. внесение предложений в органы архитектурно-строительного надзора, а также архитектуры и градостроительства о приостановлении, в необходимых случаях, строительных и монтажных работ, выполняемых с выявленными нарушениями норм

6. все перечисленное +

13 При оценке выявленных дефектов в ходе авторского контроля следует руководствоваться принятой в ГОСТ 15467-79 классификацией, согласно которой дефект, при наличии которого здание, сооружение или его часть, конструктивный элемент функционально непригодны; дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе эксплуатации - это дефект:

1. критический +

2. значительный

3. малозначительный

4. существенный

5. несущественный

14 При оценке выявленных дефектов в ходе авторского контроля следует руководствоваться принятой в ГОСТ 15467-79 классификацией, согласно которой дефект, при наличии которого существенно ухудшаются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговечность – это дефект:

1. критический

2. значительный +

3. малозначительный

4. существенный

5. несущественный

15 При оценке выявленных дефектов в ходе авторского контроля следует руководствоваться принятой в ГОСТ 15467-79 классификацией, согласно которой дефект, который существенно не влияет на эксплуатационные характеристики и долговечность здания, сооружения, конструктивного элемента, а устранение его (переделка) может быть экономически нецелесообразно; переделка и необходимость ее выполнения требует экономического расчета, на основе которого заказчик принимает соответствующее решение – это дефект:

1. критический

2. значительный

3. малозначительный +

4. существенный

5. несущественный

16 Ответственность за своевременное и качественное выполнение требований авторского надзора, а также за сохранность и содержание в надлежащем виде журнала авторского надзора несет:

1. руководитель генеральной подрядной организации +

2. руководитель организации-проектировщика

3. сотрудник подрядной организации, назначенный организацией-проектировщиком

4. сотрудник подрядной организации, назначенной застройщиком

1.5. Порядок разработки, согласования и утверждения

проектной документации

1. Информация в базе данных Градостроительного кадастра (ГК) представляется по информационным учетным единицам. Выделите информацию федерального ГК:

- зоны, регламентирующие градостроительное освоение территории РФ +

- функциональные и другие зоны градостроительного регулирования

- системы расселения +

- особо охраняемые природные территории (согласно перечням, утвержденным органом исполнительной власти соответствующего уровня)

- административно-территориальные единицы +

- зоны (районы) по инженерно-строительному зонированию (районированию)

- городские агломерации +

- природные системы и хозяйственные объекты, являющиеся источниками опасных природных и техногенных процессов, способных вызвать чрезвычайные ситуации

2. Информация в базе данных Градостроительного кадастра (ГК) представляется по информационным учетным единицам. Выделите информацию ГК субъектов РФ:

- зоны, регламентирующие градостроительное освоение территории РФ

- функциональные и другие зоны градостроительного регулирования +

- системы расселения +

- особо охраняемые природные территории

- административно-территориальные единицы +

- зоны по инженерно-строительному зонированию (районированию)

- городские агломерации +

- природные системы и хозяйственные объекты, являющиеся источниками опасных природных и техногенных процессов, способных вызвать чрезвычайные ситуации

3. Информация в базе данных Градостроительного кадастра (ГК) представляется по информационным учетным единицам. Выделите информацию ГК любого территориального уровня:

- зоны, регламентирующие градостроительное освоение территории РФ

- функциональные и другие зоны градостроительного регулирования

- системы расселения

- особо охраняемые природные территории +

- административно-территориальные единицы +

- зоны по инженерно-строительному зонированию (районированию)

- городские агломерации

- природные системы и хозяйственные объекты, являющиеся источниками опасных природных и техногенных процессов, способных вызвать чрезвычайные ситуации +

4. Источниками информации проектных и изыскательских организаций, подлежащей занесению в Градостроительный кадастр, являются:

- сведения о проведенных проектных и изыскательских работах соответствующего уровня +

- сведения об отраслевой структуре хозяйства территориального объекта

- сведения об установленных в утвержденных проектных работах ограничениях использования территории +

- сведения о населении, наличии и потреблении природных ресурсов и др.

- сведения о разработке проектной и изыскательской документации соответствующего уровня

- сведения об утвержденных правовых и нормативных документах по градостроительству и регулированию использования территории

5. Источниками информации органов государственной статистики, подлежащей занесению в Градостроительный кадастр, являются:

- сведения о проведенных проектных и изыскательских работах соответствующего уровня

- сведения об отраслевой структуре хозяйства территориального объекта +

- сведения об установленных в утвержденных проектных работах ограничениях использования территории

- сведения о населении, наличии и потреблении природных ресурсов и др. +

- сведения о разработке проектной и изыскательской документации соответствующего уровня

- сведения об утвержденных правовых и нормативных документах по градостроительству и регулированию использования территории

6. Источниками информации органы архитектуры и градостроительства, подлежащей занесению в Градостроительный кадастр, являются:

- сведения о проведенных проектных и изыскательских работах соответствующего уровня

- сведения об отраслевой структуре хозяйства территориального объекта

- сведения об установленных в утвержденных проектных работах ограничениях использования территории

- сведения о населении, наличии и потреблении природных ресурсов и др.

- сведения о разработке проектной и изыскательской документации соответствующего уровня +

сведения об утвержденных правовых и нормативных документах по градостроительству и регулированию использования территории +

7. Какая глава Градостроительного кодекса регламентирует архитектурно-строительное проектирование, строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства:

- 2

- 3

- 4

- 6 +

- 7

- 9

8. Проектная документация утверждается:

- проектировщиком

- застройщиком +

- заказчиком +

- генеральным проектировщиком

9. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно:

- к объектам капитального строительства, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка

- к частям объектов капитального строительства, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка

- к капитальному ремонту объектов капитального строительства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов

- все перечисленное +

10. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую:

- материалы в текстовой форме

- материалы в виде карт (схем)

- документацию, определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения

- все перечисленное +

11. Осуществление подготовки проектной документации не требуется в следующих случаях:

- при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи) +

- при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте линейных объектов

при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, с количеством этажей не более чем три

12. При подготовке проектной документации на основании договора, подготовка осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на основании:

1. задания застройщика или заказчика

2. результатов инженерных изысканий

3. градостроительного плана земельного участка

4. все перечисленное +

13. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства устанавливаются:

- Градостроительным кодексом РФ

- генеральным проектировщиком

- Министерство регионального развития РФ

- Правительством РФ +

14. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются:

- местными органами  власти и самоуправления

- Правительством РФ +

- Министерство регионального развития РФ

- генеральным проектировщиком

15. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора устанавливаются:

1. Градостроительным кодексом РФ

2. Министерство регионального развития РФ

3. Правительством РФ +

4. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

5. генеральным проектировщиком

16. Проектная документация утверждается:

1. заказчиком +

2. застройщиком +

3. генеральным проектировщиком

4. местным органом власти и самоуправления

17. Из предлагаемого перечня выделите объекты, относимые к особо опасным и технически сложным объектам:

- морские специализированные порты, предназначенные для обслуживания спортивных и прогулочных судов +

- морские порты +

- трубопроводы

- объекты, высота которых составляет более чем 100 метров

- объекты, заглубление подземной части которых ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров

- аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры +

- объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования +

метрополитены +

18. Из предлагаемого перечня выделите объекты, относимые к уникальным объектам:

- морские специализированные порты, предназначенные для обслуживания спортивных и прогулочных судов

- морские порты

- трубопроводы

- объекты, высота которых составляет более чем 100 метров +

- объекты, заглубление подземной части которых ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров +

- аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры

- объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования

метрополитены

19. Из предлагаемого перечня выделите объекты, относимые к уникальным объектам:

- объекты космической инфраструктуры

- объекты, пролеты которых составляют более чем 100 метров +

- объекты, предполагающие наличие консоли более чем 20 метров +

- объекты, предполагающие наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета

- объекты, на которых используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры

- опасные производственные объекты

20. К опасным и технически сложным производственным объектам относятся:

- объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные (в соответствии с приложениями 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов") +

- газораспределительные системы, на которых используется, хранится, транспортируется природный газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля включительно

21. Срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий определяется сложностью объекта капитального строительства, но не должен превышать:

- один месяц

- два месяца

- три месяца +

- четыре месяца

- шесть месяцев

1.6. Порядок проведения государственной экспертизы проектов строительства

1. Сроки проведения комплексной государственной экспертизы проектов строительства принимаются в зависимости от трудоемкости экспертизы и, как правило, не должны превышать:

- 15 дней

- 30 дней

- 45 дней +

- 60 дней

- 75 дней

2. Продолжительность подготовки заключений комплексной государственной экспертизы по отдельным разделам и вопросам не должна, как правило, превышать продолжительности комплексной экспертизы проекта строительства более чем на:

- 10%

- 15%

- 20%

- 25%

- 50 % +

3. Минрегион России рекомендует при определении стоимости проектных работ, принимать распределение базовой цены проектирования, рассчитанной с использованием справочников базовых цен на проектные работы, в зависимости от стадии проектирования по проектной документации:

- 20%

- 30%

- 40% +

- 50%

- 60%

- 70%

- 80%

4. Минрегион России рекомендует при определении стоимости проектных работ, принимать распределение базовой цены проектирования, рассчитанной с использованием справочников базовых цен на проектные работы, в зависимости от стадии проектирования по рабочей документации:

- 20%

- 30%

- 40%

- 50%

- 60% +

- 70%

- 80%

1.7. Проектирование производства работ и организации строительства

1. Предприятие, организация или лицо, решившее улучшить (реконструировать) или создать новую недвижимую собственность в виде зданий и сооружений, называется:

- заказчик +

- генеральный подрядчик

- субподрядчик

- генеральный проектировщик

2. При подрядном способе все работы выполняют самостоятельные строительные организации, которые за счет своих ресурсов на основе договоров подряда (контракта) в установленные сроки сдают заказчику законченные объекты. Такие организации называются:

- заказчик

- генеральный подрядчик +

- субподрядчик

- генеральный проектировщик

3. Для выполнения отдельных видов работ могут по отдельным контрактам наниматься строительные организации, которые выполняют специализированные работы: санитарно-технические, электромонтажные, кровельные, отделочные и др. Такие организации называются:

- заказчик

- генеральный подрядчик

- субподрядчик +

- генеральный проектировщик

4. Выделите строительные организации, которые классифицированы по виду работ:

- жилищно-гражданские

- общестроительные +

- сельскохозяйственные

- специализированные +

- региональные

- кооперативы

5. Выделите строительные организации, которые классифицированы по отраслям строительства:

- жилищно-гражданские +

- общестроительные

- сельскохозяйственные +

- специализированные

- региональные

- кооперативы

1.8. Организация проектных работ

1. Данный вид изысканий необходим для выявления и обоснования вариантов обеспечения строительства сырьем, местными материалами, топливом, электроэнергией, водой, газом, теплом, транспортными связями, рабочими кадрами, жильем, культурно-бытовыми учреждениями:

- экономические изыскания +

- топографо-геодезические изыскания

- геологические изыскания

- гидрогеологические изыскания

- гидрометеорологические изыскания

- почвенно-геоботанические изыскания

- санитарно-гигиенические изыскания

2. Данные изыскания дают представление о характере и рельефе местности и на основании специальных съемок позволяют составить карты и топографические планы:

- экономические изыскания

- топографо-геодезические изыскания +

- геологические изыскания

- гидрогеологические изыскания

- гидрометеорологические изыскания

- почвенно-геоботанические изыскания

- санитарно-гигиенические изыскания

3. Данные изыскания выявляют несущую способность, структуру, состояние, строительные свойства грунтов, уровень грунтовых вод, амплитуду колебания и агрессивность вод и т.д. Результаты этого вида изысканий могут оказать существенное влияние не только на конструктивные решения фундаментов зданий и сооружений, но и на организацию строительства.

- экономические изыскания

- топографо-геодезические изыскания

- геологические изыскания +

- гидрогеологические изыскания +

- гидрометеорологические изыскания

- почвенно-геоботанические изыскания

- санитарно-гигиенические изыскания

4. Данные изыскания  изучают бассейны рек, озер, водохранилищ, температуру и влажность воздуха, величину атмосферных осадков, снегового покрова, розу ветров и т.д., что необходимо для проектирования не только зданий, сооружений и их комплексов, но и организации строительных работ:

- экономические изыскания

- топографо-геодезические изыскания

- геологические изыскания

- гидрогеологические изыскания

- гидрометеорологические изыскания +

- почвенно-геоботанические изыскания

- санитарно-гигиенические изыскания

5. Данный вид изысканий выявляет состояние почв и растительного покрова для проектирования последующего озеленения, а в процессе строительства - работы по снятию растительного покрова, вырубке деревьев и кустарников, корчевке пней, вывозке и складированию для последующего возврата почвенного слоя и т.д.:

- экономические изыскания

- топографо-геодезические изыскания

- геологические изыскания

- гидрогеологические изыскания

- гидрометеорологические изыскания

- почвенно-геоботанические изыскания +

- санитарно-гигиенические изыскания

6. Данные изыскания определяют состояние окружающей среды и влияние на нее будущего строительства для проектирования природоохранных и очистных сооружений, условий удаления и обезвреживания производственных и хозяйственно-фекальных вод, степени загрязнения атмосферы воздуха и др.:

- экономические изыскания

- топографо-геодезические изыскания

- геологические изыскания

- гидрогеологические изыскания

- гидрометеорологические изыскания

- почвенно-геоботанические изыскания

- санитарно-гигиенические изыскания +

7. Проектные организации, специализирующиеся на комплексном проектировании технологии производственных процессов и строительной части зданий и сооружений:

- комплексные +

- технологические

- строительные

- проектно-строительные

8. Проектные организации, специализирующиеся на проектирование технологии производственных процессов предприятий в определенных отраслях экономики:

- комплексные

- технологические +

- строительные

- проектно-строительные

9. Проектные организации, специализирующиеся на проектировании строительной части определенных видов зданий и объектов:

- комплексные

- технологические

- строительные +

- проектно-строительные

10. Проектные организации, своими силами разрабатывающие проектную документацию, а затем реализующие ее при строительстве предприятий, зданий и сооружений:

- комплексные

- технологические

- строительные

- проектно-строительные +

11. Определите последовательность формирования Календарного плана, являющегося основным документом, разрабатываемым в ПОС:

- сопоставляется расчетная и нормативная продолжительности (8);

- определяется технологическая последовательность выполнения работ (5);

- определяется продолжительность работ и их совмещение (7);

- составляется перечень (номенклатура) работ (1);

- в соответствии с номенклатурой по каждому виду работ определяются их объемы (2);

- рассчитывается нормативная машино- и трудоемкость (4);

- устанавливается сменность работ (6);

- производится выбор методов производства основных работ и ведущих машин (3);

- на основе выполненного плана разрабатываются графики потребности в ресурсах: трудовых, машинных и материальных (9).

1 – 8, 2 – 5, 3 – 7, 4 – 1, 5 – 2, 6 – 4, 7 – 6, 8 – 3, 9 - 9

12. Определите последовательность выполнения работ по расчету состава бригады при разработке календарного Графика:

- устанавливаются рекомендации по рациональному совмещению профессий; устанавливается продолжительности ведущего процесса на основе данных о времени, необходимом ведущей машине для выполнения намеченного комплекса (4);

- подсчитывается трудоемкость работ, входящих в комплекс (2);

- рассчитывается численный состав звеньев и бригады; определяется профессионально-квалификационный состав бригады (5)

- выбираются из калькуляции затраты труда по профессиям и разрядам рабочих (3);

- намечается комплекс работ, поручаемых бригаде (1)

1 – 4, 2 – 2, 3 – 5, 4 – 3, 5 - 1

13. В строительстве выделяют 3 группы методов организации работ. Данная группа методов предусматривают такую организацию, при которой в каждый момент времени выполняется не более одной работы, при этом  продолжительность комплекса работ определяется суммой продолжительностей составляющих его отдельных работ:

- последовательные методы +

- параллельные методы

- параллельно-последовательный метод

- поточный метод

14. В строительстве выделяют 3 группы методов организации работ. Данная группа методов предусматривают такую организацию, при которой в каждый момент времени могут (при обеспечении технологической возможности) одновременно выполняться все работы:

- последовательные методы

- параллельные методы +

- параллельно-последовательный метод

- поточный метод

15. В строительстве выделяют 3 группы методов организации работ. Данный метод предусматривает, что работы каждого вида объединяются в туры, продолжительность которых определяется наиболее продолжительной в каждом туре работой (критической работой):

- последовательные методы

- параллельные методы

- параллельно-последовательный метод +

- поточный метод

16. В строительстве выделяют 3 группы методов организации работ. Данная группа методов предусматривает организацию работ посредством пространственного деления строительства на частные фронты работ и параллельного выполнения на них разнотипных работ:

- последовательные методы

- параллельные методы

- параллельно-последовательный метод

- поточные методы +

17. В строительстве выделяют 3 группы методов организации работ. При применении какой группы методов время производства всего комплекса работ непомерно увеличивается, поэтому как правило, в чистом виде они не применяются?

- последовательные методы +

- параллельные методы

- параллельно-последовательный метод

- поточные методы

18. В строительстве выделяют 3 группы методов организации работ. При применении какой группы методов время производства работ, сокращается до минимума, однако при этом непомерно увеличивается количество используемых ресурсов?

- последовательные методы

- параллельные методы

- параллельно-последовательный метод +

- поточные методы

19. В строительстве выделяют 3 группы методов организации работ. К какой группе методов относятся: метод критического пути; метод непрерывного использования ресурсов; метод непрерывного освоения частных фронтов работ?

- последовательные методы

- параллельные методы

- параллельно-последовательный метод

- поточные методы +

1.9. Безопасность труда в строительстве

1. Подъемно-транспортные механизмы и подъемное оборудование должны проверяться и испытываться компетентным лицом:

- перед использованием впервые

- после монтажа на площадке

- в последующем через интервалы, предписанные этими национальными законодательством или правилами

- после внесения любых значительных изменений или ремонта

все перечисленное +

2. Положения относительно работы над водой, должны включать, в соответствующих случаях, наличие и использование необходимого качества и в достаточном количестве:

- ограждений, предохранительных сеток и крепежных приспособлений безопасности

- спасательных жилетов и костюмов, соответствующих лодок (моторных, если необходимо) с командой и буев

- защиту от таких опасностей, как пресмыкающиеся и другие животные

- все перечисленное +

3 Основные законодательные документы в области пожарной безопасности

- ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» +

- ФЗ «О техническом регулировании»

- Правила пожарной безопасности в РФ

- ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. Общие требования

4 Назначение нормативных документов по пожарной безопасности?

- Исключить возможность пожара

- Обеспечить требуемый уровень пожарной безопасности +

- Исключить гибель людей при пожаре

- Обеспечить условия безопасного тушения пожаров

5 В каких случаях положения ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения?

- При проектировании

- При строительстве и реконструкции

- При разработке технической документации на объекты защиты

- Во всех вышеперечисленных случаях +

6 Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется:

- огнестойкостью его строительных конструкций

- степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов +

- назначением здания и его частей и особенностями размещаемых в них технологических процессов

7 Какие документы согласно новому закону «О техническом регулировании» должны составлять нормативно-правовую основу технического регулирования в строительстве?

+ : технические регламенты

- : ГОСТы

- : руководящие документы

8 Градостроительный кодекс Российской Федерации регулирует вопросы, связанные с …

+ : с планированием, благоустройством населённых пунктов городского и сельского типов, правилами их застройки, а также всё, что связано с развитием инфраструктуры (социальной, инженерной, транспортной)

- : с охраной почв от прогрессирующей деградации и необоснованных потерь

- : с охраной поверхностных вод от засорения, загрязнения и истощения

9 Следует ли включать в состав проектной документации, передаваемой заказчику, расчеты строительных конструкций, а также материалы инженерных изысканий?

- Не следует

- Следует, если это оговорено в договоре

- Следует

10 Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки?

- В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия; в границах территорий общего пользования; занятыми линейными объектами

- В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия; занятыми линейными объектами

- Распространяется на все земельные участки Российской Федерации

11 Имеют ли право граждане требовать в административном и судебном порядке отмены разрешений о размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации экологически вредных объектов?

- Кроме реконструируемых объектов

- Да

- Нет

12 В чьи функции входит разработка технических требований на разработку специального технологического и другого нестандартизированного оборудования?

- Генпроектировщика

- Заказчика

- Субподрядчика

13 Авторский надзор является одним из видов услуг, оказываемых:

- Субподрядчику

- Генподрядчику

- Заказчику в соответствии с договором

14 Кто имеет право заключать договор об авторском надзоре?

- Заказчик с генеральным проектировщиком или организация, ведущая проектирование, инвестирование и строительство объекта на основании распорядительного документа (приказа)

- Заказчик с подрядчиком

- Подрядчик с генеральным проектировщиком

15 Имеют ли право специалисты группы авторского надзора, привлекать к ответственности лиц, допустивших некачественное выполнение строительно-монтажных работ?

- Нет

- Имеют право в случаях, предусмотренных договором

- Имеют право

16 Юридическое или физическое лицо, обладающее правами на земельный участок под застройку, являющийся землевладельцем?

- Заказчик

- Застройщик

- Генеральный подрядчик

17 Сохраняется ли срок действия разрешений на строительство при переходе права на земельный участок и объектов капитального строительства?

- Сохраняется

- Оформляется заново на нового правообладателя

18 В какой срок орган, выдавший разрешение на строительство, обязан принять решение о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче с указанием причин?

- В течение 20 дней со дня поступления заявления

- В течение 30 дней со дня поступления заявления

- В течение 10 дней со дня поступления заявления

19 Каким документом определяется состав разделов проектной документации и требования к их содержанию?

- Постановление Правительства Российской Федерации N 87 от 16 февраля 2008 г.

- ТЭО

- Заданием на проектирование

- СНиП 11-01-95

20 Проектная декларация?

- Документ, включающий в себя информацию о застройщике и проекте строительства

- Документ долевого строительства, включающий в себя информацию о проекте строительства

21 Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки?

- Распространяется на все земельные участки Российской Федерации

- В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия; занятыми линейными объектами

- В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия; в границах территорий общего пользования; занятыми линейными объектами

22 В случае внесения изменений в рабочую документацию, выданную заказчику, изменения вносят в (

- любую копию

- подлинник документа

- экземпляре заказчика

23 Объект капитального строительства - это...

- Здание, строение, сооружение, объекты, сданное в эксплуатацию

- Здания, строения, временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки

- Здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено

24 Уровень ответственности - характеристика здания или сооружения, определяемая в соответствии с объемом экономических, социальных и экологических(

- Последствий его разрушения

- Последствий его эксплуатации

- Последствий его строительства

25 Скрытые работы в строительстве это работы, результат выполнения и качество которых, при сдаче в эксплуатацию готовых зданий и сооружений(

- Возможно проверить

- Невозможно проверить

26 Документ, подтверждающий право члена СРО осуществлять подготовку проектной документации?

- Выписка из реестра членов СРО +.

- Устав

- Специального документа не требуется

27 Текстовый проектный документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов, предназначенный для комплектования, подготовки и осуществления строительства?

- Основная надпись

- Ведомость объемов работ

- Спецификация оборудования, изделий и материалов

28 Что из перечисленного, не является задачей нормоконтроля?

- Правильность применения типовых проектов

- Правильность расчетов конструкций

- Комплектность и состав ПСД

2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО АРХИТЕКТУРНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ

2.1 Разделы.

Генеральные планы территорий зданий и, сооружений и их комплексов.

Вертикальная планировка территорий.

Транспортная инфраструктура.

Задание 1

Особенности организации плана земельного участка при градостроительном проектировании в условиях ограниченности величины земельного участка проектируемого объекта.

+ : Организация плана земельного участка при градостроительном проектировании в условиях ограниченности величины земельного участка проектируемого объекта допускает использование территории смежных участков для размещения площадок благоустройства с согласованием их пользователей

- : Организация плана земельного участка при градостроительном проектировании в условиях ограниченности величины земельного участка проектируемого объекта не допускает использования территории смежных участков для размещения площадок благоустройства

- : Организация плана земельного участка при градостроительном проектировании в условиях ограниченности величины земельного участка проектируемого объекта допускает использование территории смежных участков для размещения площадок благоустройства

Задание 2

Расчет и размещение площадок благоустройства при градостроительном проектировании в условиях уплотнения существующей застройки

+ : Расчет и размещение площадок благоустройства при градостроительном проектировании в условиях уплотнения существующей застройки может производиться с учетом жителей и территории существующей застройки в пределах микрорайона или жилого района с согласованием у пользователей отдельных участков микрорайона или жилого района

- : Расчет и размещение площадок благоустройства при градостроительном проектировании в условиях уплотнения существующей застройки может производиться с учетом жителей и территории рядом расположенной существующей застройки

- : Расчет и размещение площадок благоустройства при градостроительном проектировании в условиях уплотнения существующей застройки может производиться с учетом жителей и территории только проектируемой застройки

Задание 3

Определение границ благоустройства при градостроительном проектировании в условиях уплотнения существующей застройки.

+ : Границы благоустройства могут не совпадать с границами участка отведенного под застройку, выделять участок в той или иной мере больше участка отведенного под застройку с учетом размещения необходимых по расчету площадок для благоустройства

- : Границы благоустройства не должны совпадать с границами участка отведенного под застройку

- : Границы благоустройства должны совпадать с границами участка отведенного под застройку

Задание 4

Проектирование благоустройства земельного участка с учетом климатических особенностей в части качества поверхностей пешеходного движения, временных стоянок автотранспорта, детских площадок

+ : Проектирование благоустройства земельного участка должно учитывать климатические особенностей в части качества поверхностей пешеходного движения, временных стоянок автотранспорта, детских площадок

- : Проектирование благоустройства земельного участка должно учитывать климатические особенностей в части качества поверхностей временных стоянок автотранспорта

- : Проектирование благоустройства земельного участка  не должно учитывать климатические особенностей в части качества поверхностей пешеходного движения, временных стоянок автотранспорта, детских площадок

Задание 5

Аэрация городских территорий и формирование схем озеленения с учетом аэрационного режима

+ : Формирование схемы озеленения городских территорий может выполняться с учетом использования зеленых насаждений для корректировки аэрации городских территорий

- : Формирование схемы озеленения городских территорий может выполняться без учета использования зеленых насаждений для корректировки аэрации городских территорий

- : Формирование схемы озеленения городских территорий может выполняться с учетом пространственной организации территории

Задание 6

Проектирование зданий и сооружений, благоустройства территории участка проектирования, в том числе, озеленения с учетом биологической значимости УФ-облучения

+ : Проектирование зданий, сооружений и благоустройства территории участка проектирования, в том числе, озеленения должно выполняться с учетом биологической значимости УФ-облучения

- : Проектирование зданий, сооружений и благоустройства территории участка проектирования, в том числе, озеленения может производиться без учета биологической значимости УФ-облучения

- : Проектирование благоустройства территории участка проектирования, в том числе, озеленения может производиться с учетом биологической значимости УФ-облучения

Задание 7

Шумозащитные элементы благоустройства городских территорий

+ : В качестве шумозащитных элементов благоустройства городской территории могут использоваться специальные сооружения (шумозащитные экраны), здания и сооружения определенной высоты (по расчету), специально сформированные зеленые насаждения

- : В качестве шумозащитных элементов благоустройства городской территории могут использоваться специальные сооружения (шумозащитные экраны).

- : В качестве шумозащитных элементов благоустройства городской территории могут использоваться специальные сооружения (шумозащитные экраны), здания и сооружения определенной высоты

Задание 8

Особенности проектирования благоустройства участков городской территории при зданиях и сооружениях общественного назначения

+ : При проектировании благоустройства участков городской территории при зданиях и сооружениях общественного назначения в первую очередь учитывается комплекс требований по функциональной организации пешеходных связей и транспортного обслуживания, в том числе, хозяйственного и иного

- : При проектировании благоустройства участков городской территории при зданиях и сооружениях общественного назначения, прежде всего, предусматривается организация системы зеленых насаждений

- : При проектировании благоустройства участков городской территории при зданиях и сооружениях общественного назначения учитывается комплекс требований по функциональной организации пешеходных связей

Задание 9

Особенности проектирования благоустройства участков городской территории при жилых зданиях

+ : При проектировании благоустройства участков городской территории при жилых зданиях в первую очередь учитывается комплекс требований по функциональной организации пешеходных связей и транспортного обслуживания, размещения площадок благоустройства и зеленых насаждений

- : При проектировании благоустройства участков городской территории при жилых зданиях, прежде всего, предусматривается организация системы зеленых насаждений

- : При проектировании благоустройства участков городской территории при жилых зданиях учитывается комплекс требований по функциональной организации пешеходных связей

Задание 10

Проектирование благоустройства городской среды и особенности вертикальной планировки городских территорий с учетом использования их МГН

+ : Проектирование благоустройства городской среды и вертикальная планировка городских территорий производится с учетом возможности перемещения МГН по пешеходным дорожкам и с учетом обеспечения доступа МГН в здания и сооружения

- : Проектирование благоустройства городской среды и вертикальная планировка городских территорий производится с учетом использования их МГН в части пешеходного движения

- : Проектирование благоустройства городской среды и вертикальная планировка городских территорий производится без учета использования их МГН

Задание 11

Функциональное и композиционное значение микрорельефа на городских территориях

+ : Формирование микрорельефа на отдельных участках городских территорий имеет большое значение для создания эстетически более качественной городской среды и способствует ее лучшему визуальному восприятию.

- : Формирование микрорельефа на отдельных участках городских территорий не влияет на эстетические качества городской среды.

- : Формирование микрорельефа на отдельных участках городских территорий не влияет на эстетические качества городской среды.

Задание 12

Расчет и размещение мест постоянного хранения автотранспорта в условиях уплотнения существующей застройки

+ : Расчет и размещение мест постоянного хранения автотранспорта при градостроительном проектировании в условиях уплотнения существующей застройки может производиться с учетом жителей и территории существующей застройки в пределах микрорайона или жилого района с согласованием у пользователей отдельных участков микрорайона или жилого района.

- : Расчет и размещение мест постоянного хранения автотранспорта при градостроительном проектировании в условиях уплотнения существующей застройки может производиться с учетом жителей и территории рядом расположенной существующей застройки

- : Расчет и размещение мест постоянного хранения автотранспорта при градостроительном проектировании в условиях уплотнения существующей застройки может производиться с учетом жителей и территории только проектируемой застройки

Задание 13

Из каких частей состоит проектная документация?

+ : из текстовой и графической

- : из текстовой

- : из расчетной

Задание 14

На какие виды, в зависимости от функционального назначения и характерных признаков подразделяются объекты капитального строительства?

+ : объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности, объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а так же иные объекты капитального строительства не производственного назначения), линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.)

- : объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности),  за исключением линейных.

- : объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а так же иные объекты капитального строительства не производственного назначения)

Задание 15

Какой состав разделов устанавливает «Положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»?

+ : при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства и подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства

- : при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства

- : при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства

2.2. Работы по подготовке схемы планировочной

организации земельного участка

1. В каких случаях допускается укладывать плиты пешеходных дорожек, не рассчитанные на нагрузки от автотранспорта на дорожки во всех случаях?

- на дорожки во всех случаях

- на внутридворовые дорожки

- на детских площадках

- на площадках сушки белья

- при их ширине не более 2 м +

2. Когда должна производится приемка газонов спортивных сооружений при посеве семян?

- в летний период

- выборочной проверкой после посева семян

- спустя месяц после посева семян +

- спустя 2 месяца после посева семян

- при сдаче объекта в эксплуатацию

3. На какие площади следует расчленять селитебную территорию магистралями и насаждениями?

- не более 50 га

- не более 100 га

- не более 150 га

- не более 200 га

- не более 250 га +

4. Радиус обслуживания поликлиник в города составляет:

- 750 м

- 1000 м +

- 1500 м

- 2000 м

- В пределах 15 мин. транспортом

5. Могут ли участки детских дошкольных учреждений примыкать непосредственно к магистральным улицам?

- Не должны +

- Могут

- Могут, если они защищены забором

- Могут, если улица не оживленная

6. Наименьшим расстоянием между зданиями считается:

- Расстояние между балконами зданий

- Расстояние между наружными стенами или конструкциями +

- Расстояние между скатами крыши

- Расстояние между навесами над подъездами

- Расстояние между тротуарами вокруг зданий

7. Допускается ли размещение промышленных предприятий на территории сельскохозяйственных угодий?

- Не допускается ни при каких обстоятельствах

- Допускается при надобности предприятия для хозяйства

- Допускается, если это не наносит ущерба окружающей среде

- Допускается на угодьях худшего качества при отсутствии земель несельскохозяйственного назначения +

- Допускается только для предприятий оборонного назначения

2.3. Порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации

1. Информация в базе данных Градостроительного кадастра (ГК) представляется по информационным учетным единицам. Выделите информацию федерального ГК:

- зоны, регламентирующие градостроительное освоение территории РФ +

- функциональные и другие зоны градостроительного регулирования

- системы расселения +

- особо охраняемые природные территории (согласно перечням, утвержденным органом исполнительной власти соответствующего уровня)

- административно-территориальные единицы +

- зоны (районы) по инженерно-строительному зонированию (районированию)

- городские агломерации +

- природные системы и хозяйственные объекты, являющиеся источниками опасных природных и техногенных процессов, способных вызвать чрезвычайные ситуации

2. Информация в базе данных Градостроительного кадастра (ГК) представляется по информационным учетным единицам. Выделите информацию ГК субъектов РФ:

- зоны, регламентирующие градостроительное освоение территории РФ

- функциональные и другие зоны градостроительного регулирования +

- системы расселения +

- особо охраняемые природные территории

- административно-территориальные единицы +

- зоны по инженерно-строительному зонированию (районированию)

- городские агломерации +

- природные системы и хозяйственные объекты, являющиеся источниками опасных природных и техногенных процессов, способных вызвать чрезвычайные ситуации

3. Информация в базе данных Градостроительного кадастра (ГК) представляется по информационным учетным единицам. Выделите информацию ГК любого территориального уровня:

- зоны, регламентирующие градостроительное освоение территории РФ

- функциональные и другие зоны градостроительного регулирования

- системы расселения

- особо охраняемые природные территории +

- административно-территориальные единицы +

- зоны по инженерно-строительному зонированию (районированию)

- городские агломерации

- природные системы и хозяйственные объекты, являющиеся источниками опасных природных и техногенных процессов, способных вызвать чрезвычайные ситуации +

4. Источниками информации проектных и изыскательских организаций, подлежащей занесению в Градостроительный кадастр, являются:

- сведения о проведенных проектных и изыскательских работах соответствующего уровня +

- сведения об отраслевой структуре хозяйства территориального объекта

- сведения об установленных в утвержденных проектных работах ограничениях использования территории +

- сведения о населении, наличии и потреблении природных ресурсов и др.

- сведения о разработке проектной и изыскательской документации соответствующего уровня

- сведения об утвержденных правовых и нормативных документах по градостроительству и регулированию использования территории

5. Источниками информации органов государственной статистики, подлежащей занесению в Градостроительный кадастр, являются:

- сведения о проведенных проектных и изыскательских работах соответствующего уровня

- сведения об отраслевой структуре хозяйства территориального объекта +

- сведения об установленных в утвержденных проектных работах ограничениях использования территории

- сведения о населении, наличии и потреблении природных ресурсов и др. +

- сведения о разработке проектной и изыскательской документации соответствующего уровня

- сведения об утвержденных правовых и нормативных документах по градостроительству и регулированию использования территории

6. Источниками информации органы архитектуры и градостроительства, подлежащей занесению в Градостроительный кадастр, являются:

- сведения о проведенных проектных и изыскательских работах соответствующего уровня

- сведения об отраслевой структуре хозяйства территориального объекта

- сведения об установленных в утвержденных проектных работах ограничениях использования территории

- сведения о населении, наличии и потреблении природных ресурсов и др.

- сведения о разработке проектной и изыскательской документации соответствующего уровня +

сведения об утвержденных правовых и нормативных документах по градостроительству и регулированию использования территории +

8. Проектная документация утверждается:

- проектировщиком

- застройщиком +

- заказчиком +

- генеральным проектировщиком

9. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно:

- к объектам капитального строительства, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка

- к частям объектов капитального строительства, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка

- к капитальному ремонту объектов капитального строительства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов

- все перечисленное +

10. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую:

- материалы в текстовой форме

- материалы в виде карт (схем)

- документацию, определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения

- все перечисленное +

11. Осуществление подготовки проектной документации не требуется в следующих случаях:

- при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи) +

- при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте линейных объектов

- при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, с количеством этажей не более чем три

12. При подготовке проектной документации на основании договора, подготовка осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов, техническими условиями, разрешением на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на основании:

1. задания застройщика или заказчика

2. результатов инженерных изысканий

3. градостроительного плана земельного участка

4. все перечисленное +

13. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства устанавливаются:

- Градостроительным кодексом РФ

- генеральным проектировщиком

- Министерство регионального развития РФ

- Правительством РФ +

14. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются:

- местными органами  власти и самоуправления

- Правительством РФ +

- Министерство регионального развития РФ

- генеральным проектировщиком

15. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на государственную экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора устанавливаются:

1. Градостроительным кодексом РФ

2. Министерство регионального развития РФ

3. Правительством РФ +

4. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору

5. генеральным проектировщиком

16. Проектная документация утверждается:

1. заказчиком +

2. застройщиком +

3. генеральным проектировщиком

4. местным органом власти и самоуправления

17. Из предлагаемого перечня выделите объекты, относимые к особо опасным и технически сложным объектам:

- морские специализированные порты, предназначенные для обслуживания спортивных и прогулочных судов +

- морские порты +

- трубопроводы

- объекты, высота которых составляет более чем 100 метров

- объекты, заглубление подземной части которых ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров

- аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры +

- объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования +

метрополитены +

18. Из предлагаемого перечня выделите объекты, относимые к уникальным объектам:

- морские специализированные порты, предназначенные для обслуживания спортивных и прогулочных судов

- морские порты

- трубопроводы

- объекты, высота которых составляет более чем 100 метров +

- объекты, заглубление подземной части которых ниже планировочной отметки земли более чем на 10 метров +

- аэропорты и иные объекты авиационной инфраструктуры

- объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования

метрополитены

19. Из предлагаемого перечня выделите объекты, относимые к уникальным объектам:

- объекты космической инфраструктуры

- объекты, пролеты которых составляют более чем 100 метров +

- объекты, предполагающие наличие консоли более чем 20 метров +

- объекты, предполагающие наличие конструкций и конструкционных систем, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физических или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются специальные методы расчета +

- объекты, на которых используются стационарно установленные канатные дороги и фуникулеры

- опасные производственные объекты

20. К опасным и технически сложным производственным объектам относятся:

- объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества в количествах, превышающих предельные (в соответствии с приложениями 1 и 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов") +

- газораспределительные системы, на которых используется, хранится, транспортируется природный газ под давлением до 1,2 мегапаскаля включительно или сжиженный углеводородный газ под давлением до 1,6 мегапаскаля включительно

21. Срок проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий определяется сложностью объекта капитального строительства, но не должен превышать:

- один месяц

- два месяца

- три месяца +

- четыре месяца

- шесть месяцев

2.4. Порядок проведения государственной экспертизы проектов строительства

1. Сроки проведения комплексной государственной экспертизы проектов строительства принимаются в зависимости от трудоемкости экспертизы и, как правило, не должны превышать:

- 15 дней

- 30 дней

- 45 дней +

- 60 дней

- 75 дней

2. Продолжительность подготовки заключений комплексной государственной экспертизы по отдельным разделам и вопросам не должна, как правило, превышать продолжительности комплексной экспертизы проекта строительства более чем на:

- 10%

- 15%

- 20%

- 25%

- 50 % +

3. Минрегион России рекомендует при определении стоимости проектных работ, принимать распределение базовой цены проектирования, рассчитанной с использованием справочников базовых цен на проектные работы, в зависимости от стадии проектирования по проектной документации:

- 20%

- 30%

- 40% +

- 50%

- 60%

- 70%

- 80%

4. Минрегион России рекомендует при определении стоимости проектных работ, принимать распределение базовой цены проектирования, рассчитанной с использованием справочников базовых цен на проектные работы, в зависимости от стадии проектирования по рабочей документации:

- 20%

- 30%

- 40%

- 50%

- 60% +

- 70%

- 80%

2.5. Проектирование производства работ и организации строительства

1. Предприятие, организация или лицо, решившее улучшить (реконструировать) или создать новую недвижимую собственность в виде зданий и сооружений, называется:

- заказчик +

- генеральный подрядчик

- субподрядчик

- генеральный проектировщик

2. При подрядном способе все работы выполняют самостоятельные строительные организации, которые за счет своих ресурсов на основе договоров подряда (контракта) в установленные сроки сдают заказчику законченные объекты. Такие организации называются:

- заказчик

- генеральный подрядчик +

- субподрядчик

- генеральный проектировщик

3. Для выполнения отдельных видов работ могут по отдельным контрактам наниматься строительные организации, которые выполняют специализированные работы: санитарно-технические, электромонтажные, кровельные, отделочные и др. Такие организации называются:

- 1. заказчик

- 2. генеральный подрядчик

- 3. субподрядчик +

- 4. генеральный проектировщик

4. Выделите строительные организации, которые классифицированы по виду работ:

1. жилищно-гражданские

2. общестроительные +

3. сельскохозяйственные

4. специализированные +

5. региональные

6. кооперативы

5. Выделите строительные организации, которые классифицированы по отраслям строительства:

1.жилищно-гражданские +

2.общестроительные

3. сельскохозяйственные +

4. специализированные

5. региональные

6. кооперативы

2.6. Организация проектных работ

1. Данный вид изысканий необходим для выявления и обоснования вариантов обеспечения строительства сырьем, местными материалами, топливом, электроэнергией, водой, газом, теплом, транспортными связями, рабочими кадрами, жильем, культурно-бытовыми учреждениями:

- экономические изыскания +

- топографо-геодезические изыскания

- геологические изыскания

- гидрогеологические изыскания

- гидрометеорологические изыскания

- почвенно-геоботанические изыскания

- санитарно-гигиенические изыскания

2. Данные изыскания дают представление о характере и рельефе местности и на основании специальных съемок позволяют составить карты и топографические планы:

- экономические изыскания

- топографо-геодезические изыскания +

- геологические изыскания

- гидрогеологические изыскания

- гидрометеорологические изыскания

- почвенно-геоботанические изыскания

- санитарно-гигиенические изыскания

3. Данные изыскания выявляют несущую способность, структуру, состояние, строительные свойства грунтов, уровень грунтовых вод, амплитуду колебания и агрессивность вод и т.д. Результаты этого вида изысканий могут оказать существенное влияние не только на конструктивные решения фундаментов зданий и сооружений, но и на организацию строительства.

- экономические изыскания

- топографо-геодезические изыскания

- геологические изыскания +

- гидрогеологические изыскания +

- гидрометеорологические изыскания

- почвенно-геоботанические изыскания

- санитарно-гигиенические изыскания

4. Данные изыскания  изучают бассейны рек, озер, водохранилищ, температуру и влажность воздуха, величину атмосферных осадков, снегового покрова, розу ветров и т.д., что необходимо для проектирования не только зданий, сооружений и их комплексов, но и организации строительных работ:

- экономические изыскания

- топографо-геодезические изыскания

- геологические изыскания

- гидрогеологические изыскания

- гидрометеорологические изыскания +

- почвенно-геоботанические изыскания

- санитарно-гигиенические изыскания

5. Данный вид изысканий выявляет состояние почв и растительного покрова для проектирования последующего озеленения, а в процессе строительства - работы по снятию растительного покрова, вырубке деревьев и кустарников, корчевке пней, вывозке и складированию для последующего возврата почвенного слоя и т.д.:

- экономические изыскания

- топографо-геодезические изыскания

- геологические изыскания

- гидрогеологические изыскания

- гидрометеорологические изыскания

- почвенно-геоботанические изыскания +

- санитарно-гигиенические изыскания

6. Данные изыскания определяют состояние окружающей среды и влияние на нее будущего строительства для проектирования природоохранных и очистных сооружений, условий удаления и обезвреживания производственных и хозяйственно-фекальных вод, степени загрязнения атмосферы воздуха и др.:

- экономические изыскания

- топографо-геодезические изыскания

- геологические изыскания

- гидрогеологические изыскания

- гидрометеорологические изыскания

- почвенно-геоботанические изыскания

- санитарно-гигиенические изыскания +

2.7. Проектирование жилых зданий

1 Чем регулируются нормы проектирования в жилищном строительстве?

- Генеральным подрядчиком

- СНиПом +

- Законом о жилищном строительстве

- Техническими регламентами

- Не нормируется

2 Допускается ли меньшая высота жилых помещений по сравнению с нормами?

- Не допускается

- Допускается для мансард и чердаков

- Допускается для мансард на площади не долее 20 % от общей площади

- Допускается для мансард на площади не более 50 % от общей площади +

- Регламента нет

3 Чем определяется этажность жилых зданий?

- Генеральным планом развития города (района)

- Проектом застройки +

- СНиПом

- Нормами этажности

- Соображениями экономичности строительства

4 Какова должна быть высота сквозных проездов в жилых зданиях?

- В жилых зданиях не должно быть проездов

- Не более 2,5 метров

- 3 метра

- Не менее 3,5 метров +

- Не более 4 метров.

5 На каком расстоянии один от другого должны быть сквозные проходы через лестничные клетки?

- Нормы нет

- Не более 50 метров

- Не менее 30 метров

- Не более 100 метров

- Не менее 100 метров +

6 Какова должна быть широта светового кармана?

- Не менее 50 % его высоты

- Не менее 20 % от площади стены

- Не регламентирована

- Не более половины его глубины

- Не менее половины его глубины +

7 Чем определяется допустимый уровень шума при проектировании жилых зданий?

- Шумовым загрязнением

- Требованиями СНиПа +

- Законом «О тишине»

- Уровень шума должен быть не более 20 Дц

- Наличием шумовых источников рядом со зданиями

8 Какова должна быть этажность при проектировании зданий для семей с инвалидами?

- Одноэтажные

- Не выше 2-х этажей.

- Не более 5 этажей +

- Нет регламента, т.к. есть лифты.

9 Допустимо ли проектировать шахты лифтов смежными с жилыми комнатами?

- Да

- Нет +

- Зависит от типа здания и технических условий

- Допустимо для пассажирского лифта (кроме грузового)

10 Могут ли санузлы быть расположены над жилыми помещениями?

- Не допускается +

- Могут, если площадь санузла не более 30 % площади помещения под ним

- Может быть только ванная комната

- Может располагаться только туалет

11 На проживание скольких человек проектируется комната в общежитии?

- Не более двух

- На трех +

- Не более четырех

- Не более десяти

- Зависит от типа общежития и среднего времени проживания

2.8. Общественные здания и сооружения

1. Допускается ли размещение помещений промышленного назначения в общественных зданиях?

- Не допускается +

- Допускается мелкое и кустарное производство

- Допускается занимать не более 10 % от общей площади здания

- Допускаются неопасные виды производства

- Допускается в коммерческих целях

2. Высота основных помещений от пола до потолка в общественных зданиях должна быть не менее:

- 2,75 метра

- 3 метров +

- 3,5 метров

- 3,7 метров

- 4 метров

3. На третьем этаже детского сада должна размещаться:

- Старшая группа +

- Младшая группа

- Административные помещения

- Этот вопрос не регламентирован

- Столовая

4. Специализированные учебные здания по этажности должны быть:

- Двухэтажные

- Иметь не более трех этажей

- Иметь не более пяти этажей +

- Одноэтажные

- Зависит от целевого назначения

5. Здания больниц по этажности следует проектировать:

- Не более, чем на 4 этажа

- Не более, чем на 5 этажей

- Не более, чем на 9 этажей +

- Не более, чем на 10 этажей

- Ограничения нет

6. Могут ли тиры располагаться под трибунами спортивных сооружений?

- Могут при бетонной защите

- Могут, если направление стрельбы противоположно от трибун

- Не допускается +

- Могут, но тир должен быть закрыт при проведении спортивных мероприятий

- Могут при условии применения в тире только мелкокалиберного оружия

7. Каково основное требование к материалам в общественных зданиях?

- Износоустойчивость

- Экологическая безопасность

- Устойчивость к механическим повреждениям

- Негорючесть +

- Прочность

8. В каких случаях допустимо применение ковровых покрытий в общественных зданиях?

- В заведениях для детей

- В санаториях и больницах

- Во всех без ограничений

- Во всех по согласованию с органами пожарной инспекции +

- При условии ежедневной уборки пылесосом

2.9. Схемы планировочной организации земельного участка.

Архитектурные, конструктивные и технологические решения.

мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения

Вопрос 1

Юридическое или физическое лицо, обладающее правами на земельный участок под застройку, являющийся землевладельцем?

- Заказчик

- Застройщик

- Генеральный подрядчик

Вопрос 2

Сохраняется ли срок действия разрешений на строительство при переходе права на земельный участок и объектов капитального строительства?

- Сохраняется

- Оформляется заново на нового правообладателя

Вопрос 3

В какой срок орган, выдавший разрешение на строительство, обязан принять решение о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче с указанием причин?

- В течение 20 дней со дня поступления заявления

- В течение 30 дней со дня поступления заявления

- В течение 10 дней со дня поступления заявления

Вопрос 4

Каким документом определяется состав разделов проектной документации и требования к их содержанию?

- Постановление Правительства Российской Федерации N 87 от 16 февраля 2008 г.

- ТЭО

- Заданием на проектирование

- СНиП 11-01-95

Вопрос 5

В соответствии, с какими основными стандартами разрабатывается рабочая документация для строительства объектов?

- СНиП 11-01-95

- Государственные стандарты системы СПДС и ЕСКД

- Государственные стандарты системы СПДС

- Государственные стандарты системы ЕСКД

Вопрос 6

Проектная декларация?

- Документ, включающий в себя информацию о застройщике и проекте строительства

- Документ долевого строительства, включающий в себя информацию о проекте строительства

Вопрос 7

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки?

- Распространяется на все земельные участки Российской Федерации

- В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия; занятыми линейными объектами

- В границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия; в границах территорий общего пользования; занятыми линейными объектами

Вопрос 8

Следует ли при планировке принимать минимально допустимые расстояния между зданиями, сооружениями, инженерными сетями?

- Нет

- Да

- При обосновании

Вопрос 9

Следует ли при планировке принимать минимально допустимые расстояния между зданиями, сооружениями, инженерными сетями?

- Нет

- Да

- При обосновании

Вопрос 10

Размеры открытых автостоянок для автомобилей инвалидов (без учета площади проездов) составляет на одну автомашину, не менее:

- 8,2 х 3,0 м

- 5 х 7,0 м

- 3,5 х 5,0 м

Вопрос 17

До каких температур окружающего воздуха допускается применять деревянные неклееные конструкции?

- До 33 (С

- До 15 (С

- До 50 (С

Вопрос 20

В помещениях каких категорий следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции?

- При толщине 4 и 5мм и площади не менее 0,8 и 1,0 м2, соответственно

- При толщине 3 и 4мм и площади не менее 1 и 1,5 м2, соответственно

- При толщине 3, 4 и 5мм и площади не менее 0.8, 1 и 1.5 м2, соответственно

Вопрос 21

Сколько лифтов следует предусматривать в здании при численности работающих (в наиболее многочисленную смену) не более 30 на всех этажах, расположенных выше 15м?

- Один

- Два

- Не регламентируется

Вопрос 25

Следует ли предусматривать в генпланах предприятий функциональное зонирование территории с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта?

- Да

- Рекомендуется, но не обязательно

- Кроме грузооборота

Вопрос 26

Зависит ли величина максимально допустимого расстояния между зданиями от категории производства?

- Да

- Нет

- Зависит для зданий с некоторыми степенями огнестойкости

Вопрос 27

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации из помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий А и Б должны открываться:

- Не нормируется направление открывания дверей

- По направлению выхода из здания

- По направлению входа в здание

Вопрос 28

Чему равен радиус обслуживания пожарным депо для предприятий с производствами категорий А,Б,В, занимающих более 50 % всей площади застройки?

- 12 км

- 2 км

- 10 км

Вопрос 29

Допускается ли пожарные посты встраивать в производственные и вспомогательные здания?

- Только в здания с производствами категорий В, Г, Д

- Нет

- Да

Вопрос 30

В зданиях с помещениями любой категории, какой высотой лестницы 3-го типа могут применяться в качестве второго эвакуационного выхода с этажа и при каких условиях?

- Не более 25 м, если численность работающих на каждом этаже (кроме первого) в наиболее многочисленной смене не превышает 50 человек

- Не более 28 м, если численность работающих на каждом этаже (кроме первого) в наиболее многочисленной смене не превышает 15 человек

- Не более 20 м, если численность работающих на каждом этаже (кроме первого) в наиболее многочисленной смене не превышает 100 человек

Вопрос 31

Сколько эвакуационных выходов следует предусматривать из каждой части подвала?

- Два

- Не менее двух

- Один

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1. Анализ результатов инженерных изысканий для принятия конструктивных решений зданий и сооружений.

- В инженерные изыскания включаются:

а) Инженерно-экологические изыскания;

б) Изыскания грунтовых строительных материалов;

в)  Оба варианта правильные; +

- Изыскательская продукция должна передаваться заказчику в виде:

а)  Заключения;

б)  Технического отчета; +

в)  Проекта на строительство;

- Проведение инженерных изысканий регламентируются:

а)  ГОСТами;

б)  Сводами Правил и СНиП; +

в)  Не регламентируются и зависят от пожелания заказчика;

- Анализ инженерно-геологических изысканий проводится для:

а)  Выявления опасных природных и техноприродных процессов;

б)  Выявления неравномерных осадок по результатам наблюдений деформаций грунта во времени;

в)  Оба варианта правильные; +

- Анализ изменения уровня грунтовых вод необходим:

а)  Для определения верхней отметки установки гидроизоляции;

б)  Выявления неравномерных осадок грунта; +

в)  Оба варианта правильные;

- Для высотных зданий с большими нагрузками на основание используют:

а)  Ленточные фундаменты;

б)  Фундамент в виде монолитной плиты; +

в)  Вариант а) или б) в зависимости от технико-экономических показателей;

- В случае неравномерных осадок по длине здания:

а)  Устраивают деформационные швы;

б)  Фундамент в виде монолитной плиты;

в)  Оба варианта правильные; +

- При карстовых грунтах можно применять:

а)  Фундамент в виде монолитной плиты; +

б)  Фундамент с висячими сваями;

в)  Оба варианта правильные;

- На насыпном грунте рационально использовать:

а)  Фундамент с висячими сваями;

б)  Фундамент со сваями-стойками; +

в)   Оба варианта правильные;

- Нестабильные по годам деформации грунта означают:

а)  В грунте основания происходят изменения;

б)  Сезонное изменение уровня грунтовых вод;

в)  Оба варианта правильные;

- В случае невозможности устройства котлована из-за близкого расположения здания с неглубоким заложением фундамента:

а)  Устраивают столбчатый отдельно-стоящий фундамент;

б)  Устраивают фундамент в виде монолитной плиты;

в)  Устраивают свайный фундамент; +

- При строительстве вблизи существующего здания:

а)  Нельзя применять свайный фундамент;

б)  Используют технологию погружения свай под давление или буронабивные сваи; +

в)  Устраивают стационарное геодезическое наблюдение за объектом;

- Прочность бетона построенного здания определяют: (П-17)

а)  По проектной документации;

б)  Неразрушающими методами; +

в)  Оба варианта верные;

- При анализе результатов определения прочности бетона коэффициент Стьюдента: (П-17)

а)  не зависит от количества проведенных испытаний;

б)  принимается как для бесконечного числа испытаний;

в)   принимается в зависимости от количества проведенных испытаний; +

3.2. Конструктивные и технические решения в основании зданий и сооружений принимаемые с учетом прочностных и деформационных характеристик грунта.

1 Какие фундаменты передают нагрузку на основание только по площади подошвы:

+ : Котлованного типа.

- : Свайные.

- : Глубокого заложения.

2 К какому типу нагрузок относится ветровая нагрузка:

+ : Временным кратковременно действующим.

- : Постоянным.

- : Временным длительно действующим.

3 В каких случаях производится расчет оснований по II группе предельных состояний – по деформациям:

+ : Основание сложено нескальными грунтами.

- : Основание сложено любыми грунтами.

- : Основание сложено скальными грунтами.

4 В каких случаях производится расчет оснований по I группе предельных состояний – по несущей способности:

+ : На основание передаются значительные горизонтальные нагрузки. Сооружение расположено на откосе или вблизи откоса. Основание сложено скальными грунтами.

- : Сооружение расположено на откосе или вблизи откоса.

- : Основание сложено скальными грунтами.

5 Какой из перечисленных ниже грунтовых показателей характеризует механические свойства грунта:

+ : Удельное сцепление.

- : Плотность грунта

- : Предел пластичности

6 Какой из перечисленных ниже грунтовых показателей характеризует физические свойства грунта:

+ : Пористость

- : Угол внутреннего трения.

- : Модуль общей деформации.

7 Фундаменты какого типа рекомендуется устраивать под высотное каркасное здание:

+ : Плитные под все здание.

- : Перекрестные ленточные.

- : Отдельно стоящие.

8 Какие испытания грунтов выполняют в полевых условиях:

+ : Испытания грунтов плоскими штампами.

- : Компрессионное сжатие в одометре.

- : Испытания на плоский срез в сдвиговом приборе.

9 Какие испытания грунтов выполняют в лабораторных условиях:

+ : Испытания на трехосное сжатие в стабилометре.

- : Статическое зондирование.

- : Штамповые испытания.

10 Основное условие расчета системы «основание-фундамент» по II группе предельных состояний – по деформациям:

+ : . S ≤ Su

- : p ≤ R

- : F ≤ (c(Fu/(n)

11 Основное условие расчета системы «основание-фундамент» I группе предельных состояний – по несущей способности:

+ : F ≤ (c(Fu/(n)

- : S ≤ Su

- : p ≤ R

12 Какой вид имеет эпюра давлений на основание под подошвой центрально нагруженного столбчатого фундамента:

+ : Прямоугольника.

- : Трапеции

- : Треугольника

13 Какими испытаниями можно получить наиболее достоверные значения модуля общей деформации грунта Е:

+ : Штамповыми испытаниями грунта в полевых условиях.

- : Компрессионными испытаниями на сжатие в одометре в лабораторных условиях.

- : Испытаниями на трехосное сжатие в стабилометре в лабораторных условиях

14 Какой показатель характеризует относительную неравномерность осадок крайних точек одного и того же фундамента или сооружения в целом:

+ : Крен

- : Просадка

- : Усадка

15 От чего зависят значения предельно допустимых деформаций SU , приведенные в СНиП 2.02.01-83*:

+ : От особенностей наземной части сооружения.

- : От свойств грунтов основания

- : От принятых размеров и типа фундамента

16 Какой из ниже приведенных способов улучшения свойств грунтов основания относится к физическим методам:

+ : Уплотнение тяжелыми трамбовками.

- : . Силикатизация.

- : . Смолизация.

17 Какой из ниже приведенных способов улучшения свойств грунтов основания относится к химическим методам:

+ : Силикатизация.

- : Уплотнение катками.

- : Армирование лентами или матами из геотекстиля.

18 Каким образом можно определить наиболее достоверную величину расчетного сопротивления грунта основания R:

+ : По результатам штамповых испытаний.

- : По таблицам приложения 3 СНиП 2.02.01-83*.

- : Аналитическим расчетом по формуле (7) СНиП 2.02.01-83*.

19 Какую форму имеет продольное сечение пирамидальной сваи:

+ : Трапециевидную

- : Прямоугольную

- : Ромбовидную

20 Какой из ниже приведенных расчетов относится ко II группе предельных состояний – по деформациям:

+ : Расчет осадки основания фундамента.

- :  Расчет фундамента на плоский сдвиг.

- : Расчет прочности тела фундамента.

21 Какой из ниже приведенных расчетов относится к I группе предельных состояний – по несущей способности:

+ : Расчет фундамента на глубинный сдвиг.

- : Расчет просадки фундамента.

- : Расчет фундамента на глубинный сдвиг.

22 Какой показатель характеризует прочностные свойства грунта:

+ : Угол внутреннего трения.

- : Влажность

- : Коэффициент фильтрации

23 Какой показатель характеризует деформационные свойства грунта:

+ : Коэффициент сжимаемости (уплотнения).

- : Удельное сцепление.

- : Коэффициент пористости.

24 Какой характер имеет эпюра распределения в грунтовом массиве природных давлений (zg от собственного веса вышележащих слоев грунта:

+ : Значения  (zg  возрастают.

- : . Значения  (zg  убывают.

- : Значения  (zg  не изменяются.

25 В чем особенность возведения фундаментов глубокого заложения (опускных колодцев, кессонов):

+ : ФГЗ устраивают без отрывки котлована путем выемки грунта изнутри.

- : ФГЗ устраиваются в отрытых котлованах.

- : ФГЗ погружаются забивкой дизель-молотом.

3.3. Конструктивные решения несущих и ограждающих конструкций. Особенности проектирования и расчета.

1 Укажите, где применяется обыкновенный тяжелый бетон.

+ : В производстве сборных и монолитных железобетонных конструкций

- : В теплоизоляции

- : Для защиты от радиоактивных излучений

2 Надежность строительного сооружения это:

+:Вероятность невыхода сооружения из строя в течение эксплуатационного ресурса

-:Удобство эксплуатации

-:Отсутствие повреждений

-:Вероятность того, что сооружение не разрушится в течение гарантийного срока

3 Элементы связей строительных конструкций рассчитываются на

+:Растяжение

-:Сжатие

-:Изгиб

-:Сжатие с изгибом

4 Нормативное сопротивление металла определяется

+:По результатам статистической обработки результатов испытаний образцов

-:По пределу прочности

-:По пределу текучести

-:По разрушающей нагрузке

5 При безвыверочном монтаже стальных колонн

+:Выставляют в проектное положение опорную плиту, а затем монтируют стержень колонны

-:Её устанавливают на заранее подготовленный фундамент

-:Её положение в пространстве регулируют анкерными болтами

-:Пространственное положение колонны регулируют клиньями

6 Сварные швы большой протяженности варят

+:Прерывисто, от середины к краям в шахматном порядке

-:Непрерывно, начиная с начала

-:Непрерывно, от середины в обе стороны

-:Прерывисто, от середины к краям последовательно

7 Критическое напряжение при оценке работы сжатых элементов

+:Вычисляют умножением расчетного сопротивления на коэффициент продольного изгиба

-:Равно пределу прочности материала

-:Равно пределу текучести стали

-:Зависит от величины нагрузки

8 При разбивке осей необходимо

+:Нанести риски разбивочных осей и по верху стакана фундамента, и по граням колонны

-:Нанести риски разбивочных осей по верху стакана фундамента

-:Нанести риски на боковых гранях колонн

-:Изучить проектную документацию

9 Монтаж вертикальных стоек каркаса здания необходимо начинать

+:С диска жесткости

-:С торца здания

-:С установки связей

-:В произвольном порядке

10 При монтаже металлических ферм необходимо использовать

+:Специальные монтажные траверсы

-:Систему тросовых строп

-:Геодезический контроль

-:"Удавку"

11 При монтаже связевого блока

+:Распорку ставить обязательно

-:Распорку ставить не обязательно

-:В качестве распорки использовать гибкий элемент

-:Можно ограничится жесткостью фундамента

12 Расчетное сопротивление сварного шва зависит

+:От вида напряженного состояния

-:От диаметра электрода

-:От сварочного тока

-:От марки стали соединяемых элементов

13 При скатной кровле металлические прогоны необходимо укреплять

+:Тяжами, установленными в середине пролета

-:Тяжами, установленными по краям пролета

-:Увеличением сечения

-:Опорными уголками

14 Сварку горизонтальных швов следует выполнять

+:С разделкой кромки верхней детали

-:Без разделки кромок

-:С разделкой кромок обеих деталей

-:С разделкой кромки нижней детали

15 Несущие конструкции подвесных кранов следует прикреплять

+:К узлам несущих конструкций

-:В зависимости от пролета крана

-:В зависимости от грузоподъемности крана

-:К специальным стойкам

16 При монтаже пролетных строений "птичкой" необходимо

+:Монтировать блоки одновременно в разные стороны

-:Монтировать блоки поочередно в разные стороны

-:Применять подпорки

-:Монтировать пролетное строение целиком

3.4. Конструкции зданий и сооружений

1 Признаками единого целого является:

- Наличие общей стены

- Наличие общего фундамента

- Общая лестничная клетка

- Единого архитектурного оформления

- Верны все ответы +

2 Техническое подполье должно иметь высоту:

- Не ниже 1,6 м +

- Не ниже 1,8 м.

- Не ниже 2 м.

- Не ниже 2,2 м

3.5. Строительные материалы и конструкции

1. Могут ли супеси использоваться в качестве естественного основания под фундаменты?

1. могут.

2. не могут.

3. могут, если содержание в них глинистых частиц менее 10% +

4. то же 15%

5. могут, если они не подвержены увлажнению.

3.6. Конструирование частей зданий и сооружений

1. Какой минимальный размер опирания плоских плит перекрытия на кирпичную стену?

- по расчету

- зависит от марки кирпича стен

- зависит от конструкции плиты

- 12 см +

- 20 см

3.7. Конструирование бетонных и железобетонных

конструкций и  свайных фундаментов

1. Что такое висячая свая?

1. свая, жестко закрепленная с фундаментной плитой.

2. свая, забиваемая в слабый грунт (работающая в основном на силах трения) +

3. не буронабивная свая.

4. такой характеристики свай нет.

5. наклонная свая.

3.8. Конструирование каменных конструкций

1. Применение силикатного кирпича НЕ допускается для:

- Стен помещений с мокрым режимом

- Наружных стен цоколей

- Наружных стен подвалов

- Всех указанных поверхностей +

- Допускается для всех указанных видов стен

2. Самонесущие стены в каркасных зданиях должны соединяться с колоннами:

- Анкерами

- Стальной арматурой

- Гибкими связями +

- Уголками

- Возможны все виды крепления

3. Каменные стены должны крепиться к перекрытиям:

- Гибкими стальными связями

- Анкерами сечением не менее 0,5 кв. см +

- Стальной арматурой

- Возможны все указанные способы крепления

3.9. Конструирование стальных конструкций

1. СНиП II 23-81«Стальные конструкции» распространяется на:

- Стальные конструкции мостов

- Стальные конструкции транспортных туннелей

- Стальных конструкций зданий и сооружений +

- Конструкции доменных печей

- Верны все ответы

3.10. Конструирование деревянных конструкций и кровель

1. Каков допустимый уклон 3-х слойной кровли из рубероида с организованным водостоком?

1. не регламентирован.

2. по поверхности плиты покрытия.

3. не менее 5%. +

4. не менее 3%.

5. не менее 10%.

3.11 Работы по подготовке организации строительства

1. ПОС является:

- Самостоятельным документом

- Одним из разделов рабочего проекта +

- Разделом технической документации

- Разделом технологического задания

- Частью рабочего чертежа

2. Кто разрабатывает ПОС?

- Генеральная проектная организация

- Специализированные проектные организации

- Генеральная проектная организация или по ее заказу проектная организация, выполняющая строительное проектирование +

- Оргтехстрой

- Субподрядные организации

3. Является ли ПОС обязательным документом?

- Да +

- Только для субподрядных организаций

- Не является

- По усмотрению сторон

- Только для организаций, осуществляющих финансирование и материально-техническое обеспечение строительства

4. Могут ли сторонние организации быть привлечены для разработки ПОС или его отдельных решений?

- Не могут

- Могут быть привлечены специализированные проектные организации

- Может быть привлечен оргтехстрой

- Субподрядные проектные организации

- Могут все перечисленные +

5. ППР составляют на основе:

- Технического задания

- ПОС, а также необходимой рабочей документации +

- Генерального плана реконструкции и развития

- Заявки заказчика

- Плана-графика производства работ

6. С какой целью, когда к разработке ППР привлекаются специализированные проектные, проектно-конструкторские и научно-исследовательские организации?

- Для снижения себестоимости работ

- Для строительства новых объектов

- Когда идет реновация исторических зданий

- Для сложных объектов, а также в случае реконструкции зданий и сооружений +

- При строительстве на сложном рельефе

7. Допустимо ли осуществление строительства без утвержденного ППР?

- Запрещено +

- Допустимо для облегченных конструкций

- Допустимо по согласованию с заказчиком

- Допустимо для пристроек к основному зданию

- Допустимо для объектов, находящихся в составе более крупных

8. Кто утверждает ППР?

- Генеральный директор организации-заказчика

- Главный инженер организации-заказчика

- Директор генеральной подрядной строительно-монтажной организации

- Главный инженер генеральной подрядной строительно-монтажной организации +

- Могут все перечисленные лица

9. Нужно ли согласовывать ППР по реконструкции или расширению действующего предприятия с дирекцией предприятия?

- Не нужно

- Нужно +

- В отдельных случаях, когда реконструкция носит существенный характер

- Вопрос не регламентирован

- Только на сложных объектах

10. Включают ли в состав ПОС и ППР специальные требования по обеспечению прочности и устойчивости зданий?

- Да, всегда

- Включают, если работы выполняются субподрядными организациями

- Включают на усмотрение ген. подрядчика

- Включают при строительстве на просадочных грунтах и в других сложных гидрогеологических условиях +

- Не включают, эти требования регламентируют

- отдельными документами

11. Выбор варианта ПОС и ППР, а также отдельных решений в их составе осуществляют:

- С применением метода Дельфи

- На основе расчетов сравнительной эффективности +

- Требованиями заказчика

- Методом экспертного опроса

- Компьютерным моделированием

12. Допускается ли разработка в составе ППР индивидуальных технологических карт, чертежей механизированных установок, инвентаря и приспособлений:

- Это является обязательным

- Это необязательно, но допускается без ограничений

- Не допускается

- Не допускается, если по ним имеется типовая документация, сведения о которой включены в официальные источники информации +

- Вопрос не регламентирован

13. Комплексный укрупненный сетевой график определяет:

- продолжительность основных этапов подготовки рабочей документации

- продолжительность основных этапов строительства объекта;

- очередность строительства отдельных зданий и сооружений в составе пускового или градостроительного комплекса

- сроки поставки технологического оборудования

- все перечисленное +

14. Интенсивность выполнения работ определяется:

- После выполнения всех подготовительных работ

- После расчета сетевого графика +

- До расчета сетевого графика

- Одновременно с расчетом сетевого графика

- Во время выполнения работ

15. Сроки строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, градостроительных комплексов с распределением капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ по периодам строительства устанавливается в:

- Календарном плане строительства +

- Генеральном плане строительства

- Сетевом графике работ

- Техническом задании

- Плане-графике работ

16. Что разрабатывают в случаях, когда организационными и техническими решениями охватывают территорию за пределами площадки строительства?

- Внешний план строительства

- Планкарту территории

- План рекогносцировки

- Ситуационный план строительства +

- Территориальный план строительства

17. Для подготовительного и основного периодов строительства разрабатывают:

- План-график строительных работ

- Общий план работ

- Календарный план работ

- Техническое задание на строительство

- Стройгенплан +

18. Организационно-технологические схемы возведения отдельных основных зданий и сооружений устанавливают:

- Распределение рабочей силы между объектами

- Последовательность финансирования строительства зданий

- Приоритеты в строительстве и финансировании

- Последовательность возведения их по частям +

- Распределение путей подвоза оборудования

19. Объемы строительных, монтажных и специальных работ по проектно-сметной документации с выделением работ по основным объектам, пусковым или градостроительным комплексам и периодам строительства определяет:

- Организационно-технологические схемы

- График финансирования основных строительных, монтажных и специальных работ

- Ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных работ +

- Смета расходов на строительство

- Проектно-сметная документация

20. Общую потребность и потребность по календарным периодам строительства в материально-технических ресурсах, исходя из объемов работ и действующих норм расхода строительных материалов, устанавливает:

- Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании +

- Проектно-сметная документация

- Ведомость на производство работ

- Ведомость расхода строительных материалов

- График обеспечения в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании

21. Распределение потребности в ресурсах должно предусматривать:

- процент производственного брака

- необходимый задел на будущие периоды строительства +

- прогнозируемые потери от воровства и нецелевого использования

- верны все ответы

- неверен ни один ответ

22. Потребность в кадрах строителей по основным категориям устанавливает:

- Штатное расписание

- Список должностей

- Ведомость потребности в кадрах строителей

- Календарный сетевой график

- График потребности в кадрах строителей +

23. Состав и объем материальных ресурсов, содержащихся в каждом технологическом комплекте, а также последовательность поставки этих комплектов на объект в соответствии с графиком производства работ определяется в:

- КТК +

- КУГИ

- ППС

- ТК

- ТКТ

24. График движения рабочих кадров составляют на основе:

- комплексного сетевого графика

- календарного плана производства работ по объекту

- технологических карт

- могут использоваться все перечисленные документы +

25. Какие показатели не включают в график движения рабочих кадров:

- Наименование профессий рабочих

- Численность рабочих

- Среднесуточная численность рабочих по месяцам и неделям

- Текучесть кадров +

- Среднесуточная численность рабочих по дням

26. Для особо сложных объектов строительства в составе ПОС разрабатывают:

- План-график особо сложных работ (по видам)

- Отдельное техническое задание

- Смету дополнительных расходов

- Комплексный укрупненный сетевой график +

- Разрабатывают все перечисленное

27. Деление объема работ в денежном выражении на продолжительность данной работы дает показатель:

- Производительность труда

- Норма труда

- Интенсивность выполнения работ +

- Уровень квалификации персонала

- Уровень подбора кадров

28. Потребность в рабочих по периодам строительства определяют:

- Штатным расписанием

- Экспертным опросом

- Диаграммой разброса

- Методом аналогий

- Путем деления объемов работы за данный период на усредненную выработку по видам работ в денежном выражении +

29. Какой процесс должен подтвердить, что новая действующая производственная система работает так, как было запланировано проектом:

- Адаптация

- Валидация +

- Апробирование

- Экспертный опрос

- Обкатка оборудования

30. Проектирование рабочих мест должно включать в себя:

- рассмотрение размеров человеческого тела

- рабочих поз

- мускульных усилий

- движений

- всего перечисленного +

3.12. Разработка проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ

1. Законодательные, нормативно-правовые и нормативно-технические документы в области организации строительства, организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства.

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 « О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания»;

- СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания»;

2.Какие работы различают в ПОС по подготовке объекта к строительству?

- основные и вспомогательные;

- внеплощадочные подготовительные работы и внутриплощадочные подготовительные работы;

- вскрытие котлованов и траншей;

- монтажные работы;

- изготовление материалов и конструкций.

4. Какие задачи решают при разработке ПОС на выполнение внуртиплощадочных подготовительных работ?

- задачи по освоение строительной площадки;

- по подключению инженерных сетей к источникам питания;

- по прокладке подъездных дорог;

- по согласованию и отводу участка под строительную площадку.

5.Какие транспортные задачи решаются в ПОС в период осуществления внеплощадочных подготовительных работ?

- установка дорожных знаков;

- экономические и инженерные изыскания;

-прокладка железнодорожных и автомобильных подъездных путей, прокладка судоходных трасс с причалами, устройство вертолётной площадки  или  аэропорта;

- выбор комплектов машин по типам и маркам для перевозки строительных грузов.

6. Какие задачи по обеспечению строительной площадки ресурсами решаются в ПОС в период осуществления внеплощадочных подготовительных работ?

- перенос существующих инженерных сетей по снабжению строителей энергоресурсами для бытовых, технологических нужд и противопожарной защиты;

- подключение инженерных сетей, обеспечение строительной площадки,  электро-, водо-, воздухо-,тепло- и газоснабжением,  системой связи, а также строительство трансформаторных подстанций, водозаборных сооружений;

- снос строений,  лесонасаждений, кустарника, выходов коренных пород, засыпка оврагов, выполнение вертикальной планировки.

7.Какие инженерные задачи решаются  в ПОС в период осуществления внутриплощадочных подготовительных работ?

-прокладка железнодорожных подъездных путей нормальной и узкой колеи, прокладка автомобильных дорог, судоходных трасс с причалами, устройство вертолётной площадки  или  аэропорта;

- подготовка складских площадок, установка подкрановых путей, строительство складов;

- перенос существующих и устройство новых сетей по снабжению строителей энергоресурсами для бытовых, технологических нужд и противопожарной защиты;

- строительство трансформаторных подстанций, водозаборных сооружений;

8.Какие задачи решаются в ПОС в период осуществления внутриплощадочных подготовительных работ по подготовке территории?

- расчистка территории, снос строений,  лесонасаждений, кустарника, выходов коренных пород, засыпка оврагов, срезка и удаление на хранение  растительного слоя, выполнение вертикальной планировки;

- обеспечение строительной площадки,  электро-, водо-, воздухо-,тепло- и газоснабжением и системой связи;

- вскрытие котлованов и траншей.

9.Какие транспортные задачи решаются в стройгенплане ПОС в период осуществления внутриплощадочных подготовительных работ?

- подготовка складских площадок для приёма грузов,  строительство складов, площадок для отстоя машин;

- укладка подкрановых путей для установки башенных кранов;

- снос строений, переселение частных и юридических лиц;

- прокладка внутрипостроечных железнодорожных веток, одноколейных рельсовых путей и временных автомобильных дорог;

10. Какие задачи  решаются в стройгенплане ПОС в период осуществления внутриплощадочных подготовительных работ по обслуживанию работающих на стройке?

- установка временных зданий и сооружений, прокладка пешеходных дорог, устройство защитных козырьков над входом в здание;

- расстановка противопожарных постов, противопожарных гидрантов или размещение  противопожарной ёмкости с водой;

- размещение инженерных средств по охране труда и технике безопасности;

- устройство наружного и внутреннего освещения;

- обеспечение строительной площадки,  теплоснабжением и системой связи.

11. Какие задачи  по безопасности производства работ решаются в ПОС в период осуществления внутриплощадочных подготовительных работ по обслуживанию работающих на стройке?

- прокладка железнодорожных и временных автомобильных дорог;

- размещение инженерных средств по охране труда, пожарной и технике безопасности, а также защите природы и охране окружающей среды, устройство наружного и внутреннего освещения;

- ограждение строительной площадки.

12. Как называют документ по организации работ по сносу и разборке зданий и сооружений?

- ПОС;

- ПОР;

- ПОД;
- ППР;

- Технологическая карта.

- На основании каких документов выбирают метод сноса здания или сооружения?

- решения подрядчика;

- отчёта о тщательном обследовании;

- решения владельца здания или сооружения;

- указания администрации;

- по инициативе эксплуатирующей здание организации.

14. Какие организационно-технологические документы должны быть подготовлены для выполнения работ по сносу или демонтажу?

- рабочий проект;

- ПОС;

- ППР;

- ПОР и ППР;

- технологические карты.

15. Состав и содержание ПОС.

- графики поставки материалов, графики использования машин и механизмов, стройгенплан;

- графики движения рабочей силы, технологические карты, пояснительная записка;

- технологические карты, календарный план, решения по технике безопасности  и охране окружающей среды;

- ведомости объёмов работ, календарный план, стройгенплан, организационно-технологические схемы, решения по технике безопасности  и охране окружающей среды;

- ведомости объёмов работ, графики движения рабочей силы, сетевые графики, мероприятия по организации работ вахтовым методом.

16. Состав работ подготовительного цикла в календарном плане  по сносу строений.

-  демонтаж оборудования, демонтаж инженерных систем, снятие годных для  повторного использования столярных изделий и пр.;

- топо-геодезические исследования, геологические изыскания, прокладка временных автомобильных дорог, проверка качества воды для производственных и  бытовых нужд;

- получение разрешительных документов, получение АПЗ, согласование технических условий, разработка ПОС;

- вскрытие шурфов, подключение к водопроводу, прокладка канализации, решение вопросов финансирования.

- защита прилегающих строений.

17. Последовательность разборки строений.

- с ближнего угла удобного для установки механизма;

- сначала снимают лёгкие конструкции, затем более устойчивые – тяжёлые;

- поэтажно, поярусно сверху вниз в порядке обратном тому, которого придерживаются при возведении здания;

- колоны, ригели, ограждающие конструкции, фундаменты;

- сначала телевизионные антенны, затем дымовые трубы, балконы, парапеты.

18. Как выполняют работы при сносе строения вручную?

- с применением простейших машин и механизмов;

- с помощью ручных инструментов или ручных портативных приспособлений;

- погрузку обломков на транспорт выполняют фронтальным погрузчиком;

- размечают места и устанавливают экскаватор или кран для разборки строения.

19. Что должно быть предусмотрено в организационно-технологической схеме ПОР на снос строений тяговым канатом?

- снос осуществляют применением силы тяги от лебёдки, экскаватора, бульдозера с помощью стальных, прикреплённых к объекту сноса канатов;

- снос осуществляют применением силы тяги от тали, ворота, автомобиля, бульдозера с помощью стальных, прикреплённых к объекту сноса канатов;

- снос осуществляют применением силы тяги от лебёдки, экскаватора, бульдозера с помощью пеньковых, прикреплённых к объекту сноса канатов.

20. На что должно быть обращено внимание при разработке ПОР с применением взрывов в городской черте для сноса зданий?

- возможность в сжатые сроки снести здание;

- ограничение по мощности зарядов,  дополнительные мероприятия по организации локальной защиты;

- получение транспортабельных осколков строительных конструкций;

- возможность сноса строения любого конструктивного решения.

21. Когда в проекте  организации работ по разборке строений отдают предпочтение демонтажу?

- демонтаж применяют при сносе вручную;

- демонтаж применяют при максимальном сохранении конструкций;

- демонтаж применяют преимущественно на большой высоте;

-демонтаж применяют чаще при разборке колонн, балок, рам, листовых конструкций;

- демонтаж применяют обычно при разборке металлических конструкций.

22. Наиболее распространённые схемы разборки кирпичных и железобетонных сводов.

- сверху вниз;

- по спирали;

- зигзагообразно;

- продольная и поперечная схемы;

- по захваткам с одновременной погрузкой разбираемого материала на транспорт.

23. После чего демонтируют накат при демонтаже деревянных перекрытий?

- после удаления конструкций пола;

- после удаления засыпки;

- после обрушения потолка;
- после удаления черепных брусков;

- после проведения мероприятий по пылеподавлению.

24. Какие средства механизации применяют в ПОР при разборке конструкций здания с удалением крыши?

- башенные краны, подъёмники, «краны в окно»;

- стреловые краны, подъёмники, «краны в окно», краны типа «Пионер» с перекрытия;

- башенные краны, стреловые краны, краны типа «Пионер» с перекрытия, краны типа «Пионер» с неподвижной или подвижной башни, «краны в окно»;

- башенные краны, стреловые краны, краны типа «Пионер» с перекрытия, краны типа «Пионер» с неподвижной или подвижной башни;

25. В какой последовательности следует предусмотреть в ПОР разборку железобетонных ребристых плит перекрытия?

- сначала разбирают плиты, затем второстепенные балки и в последнюю очередь – главные балки;

- очерёдность не имеет значения;

- плиты и второстепенные балки можно разбирать одновременно;

- если разгрузить плиту, то можно её разбирать как бетонную подготовку.

26. Какие меры должны быть предусмотрены в ПОР по борьбе с пылью при удалении с этажа засыпки или строительного мусора?

- применяют увлажнение и опускание отходов вниз по закрытым желобам или в контейнерах;

- устраивают над демонтируемыми конструкциями шатёр;

- грузят отходы в бадьи;

- работу выполняют в тихую погоду без ветра.

27. Какие особенности должны быть учтены в ПОР при разборке маршей в лестничных клетках?

- сначала разбирают верхнюю площадку, затем ступени, нижнюю площадку, потом косоуры;

- сначала разбирают ступени, затем верхнюю площадку, нижнюю площадку, потом косоуры;

- сначала разбирают нижнюю площадку, затем ступени, верхнюю площадку, потом косоуры;

- сначала разбирают нижнюю площадку, затем ступени, потом косоуры;

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

4.1. Внутреннее инженерное оборудование, внутренние и наружные сети инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий

Вопрос 1

В случае внесения изменений в рабочую документацию, выданную заказчику, изменения вносят в (

1. любую копию

2. подлинник документа

3. экземпляре заказчика

Вопрос 2

Для возведения каких зданий работы по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту можно осуществлять без вступления в СРО и получения допусков?

- Жилого 13-ти этажного дома

- Общественного здания площадью менее 1000 м2

- Отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания не более чем двух семей (объектов индивидуального жилищного строительства)

Вопрос 3

Климатические условия внутренней среды помещения, которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха?

- Температурно-влажностные условия в помещении

- Воздухообмен помещения

- Микроклимат помещения

Вопрос 4

Помещение с постоянным пребыванием людей - это помещение, в котором предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение...

- Более трех часов

- Более двух часов

- Более шести часов

Вопрос 5

Объект капитального строительства - это...

- Здание, строение, сооружение, объекты, сданное в эксплуатацию

- Здания, строения, временные постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки

- Здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено

Вопрос 6

Уровень ответственности - характеристика здания или сооружения, определяемая в соответствии с объемом экономических, социальных и экологических(

- Последствий его разрушения

- Последствий его эксплуатации

- Последствий его строительства

Вопрос 7

Федеральный закон №384 устанавливает минимально необходимые требования(

- К зданиям и сооружениям,кроме входящим в их состав сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения

- К зданиям и сооружениям, в том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и системам инженерно-технического обеспечения

Вопрос 8

Прочность – способность элементов(

- Воспринимать воздействия без разрушения и существенных остаточных деформаций

- Воспринимать воздействия с существенными остаточными деформациями

Вопрос 9

Возможные отклонения в размерах элементов, узлов, конструкций, помещений и т.д?

- Допуски (разрешаемые)

- Допуски (критические)

- Допуски (превышающие)

Вопрос 10

Скрытые работы в строительстве это работы, результат выполнения и качество которых, при сдаче в эксплуатацию готовых зданий и сооружений(

- Возможно проверить

- Не возможно проверить

Вопрос 11

Документ, подтверждающий право члена СРО осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации?

- Выписка из реестра членов СРО

- Устав

- Специального документа не требуется

Вопрос 12

Текстовый проектный документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов, предназначенный для комплектования, подготовки и осуществления строительства?

- Основная надпись

- Ведомость объемов работ

- Спецификация оборудования, изделий и материалов

Вопрос 13

Что из перечисленного, не является задачей нормоконтроля?

- Правильность применения типовых проектов

- Правильность расчетов конструкций

- Комплектность и состав ПСД

Вопрос 14

Укажите наиболее полное определение понятия "Проектировщик".

- Проектировщик - физическое или юридическое лицо, разработавшее, как правило, рабочую документацию на строительство объекта и осуществляющее авторский надзор

- Проектировщик - юридическое лицо, разработавшее, как правило, рабочую документацию на строительство объекта и осуществляющее авторский надзор

- Проектировщик - физическое лицо, разработавшее, как правило, рабочую документацию на строительство объекта

- Проектировщик - физическое или юридическое лицо, разработавшее, как правило, рабочую документацию на строительство объекта

Вопрос 15

Уровень ответственности - характеристика здания или сооружения, определяемая в соответствии с объемом экономических, социальных и экологических(

- Последствий его строительства

- Последствий его разрушения

Вопрос 16

Саморегулируемые организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства-(.

- юридические лица, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства

- коммерческие организации, выполняющие инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства

- некоммерческие организации, сведения о которых внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций и которые основаны на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства

4.2. Проектирование внутренних систем газоснабжения.

1 На какие объекты распространяются «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»?

+ : наружные газопроводы поселений, включая межпоселковые, внутренние газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и др. производств, наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование РТС, производственных отопительно-производственных, отопительных котельных. ГРП, ГРПБ, ГРУ и ШРП, средства защиты стальных газопроводов от электрохимической коррозии

- : аварийно-диспетчерские службы

2 С каким интервалом проводится аттестация руководителей, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления?

+ : 1 раз в три года

- : 1 раз в 5 лет

- : ежегодно

3 С каким интервалом производится аттестация рабочих, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления?

+ : 1 раз в год

- : 1 раз в три года

- : 1 раз при поступлении на работу

4 В течение какого времени лица , не сдавшие экзамены (по газоснабжению), должны их пересдать?

+ : в течение 1 месяца

- : в течение 3 месяцев

- : в течение 1 года

5 Когда назначается внеочередная проверка знаний по газоснабжению?

+ : после нарушения требований промышленной безопасности «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» и других нормативных правовых актов и нормативно-технических документов и инструкций по безопасному ведению работ, после аварии

- :после нарушения требований промышленной безопасности «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» и нормативно-технических документов и инструкций по безопасному ведению работ

6 Когда ставится вопрос о соответствии занимаемой должности лиц, не сдавших экзамены по газоснабжению?

+ : если человек не пересдал экзамен в течение 1 месяца

- : если человек не пересдал экзамен в течение 2 месяцев

- : если человек не пересдал экзамен в течение 3 месяцев

7 Сколько хранится проектная документация опасного производственного объекта?

+ : Организация-владелец обязана хранить проектную и исполнительскую документацию в течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации)

- : Организация-владелец обязана хранить проектную и исполнительскую документацию в течение 10 лет эксплуатации опасного производственного объекта

- : Организация-владелец обязана хранить проектную и исполнительскую документацию в течение 15 лет эксплуатации опасного производственного объекта

8 Какой воздухообмен должен быть в котельном зале районной котельной?

+ : трехкратный

- : однократный плюс количество воздуха, необходимое для работы котла

- : трехкратный плюс количество воздуха, необходимое для работы котла

9 Какая площадь освещения должна быть в котельном зале районной котельной?

+ : 0,03 м2 на 1 м3 объема котельного зала

- : 0,03 м2 на 1 м2 площади котельного зала

- : 0,02 м2 на 1 м3 объема котельного зала

10 Для чего в жилых домах устанавливаются водонагревательные колонки?

+: для обеспечения приготовления горячей воды

-: для обеспечения приготовления горячей воды и отопления

-: для обеспечения отопления

11 Для чего в жилых домах устанавливаются котлы- колонки?

-: для обеспечения приготовления горячей воды

+: для обеспечения приготовления горячей воды и отопления

-: для обеспечения отопления

12 Какие котлы-колонки можно устанавливать в кухнях квартир?

+:.Для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа "С") полной заводской готовности

-:Для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с открытыми и закрытыми камерами сгорания (типа "С") полной заводской готовности

-:Для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с открытыми камерами сгорания (типа "С") полной заводской готовности

13 Где не разрешается проектировать теплогенераторные?

+:не допускается проектирование теплогенераторных, расположенных непосредственно над, под или смежно с жилыми помещениями квартир, в подвалах и помещениях общественного назначения с пребыванием людей от 50 и более.

-:не допускается проектирование теплогенераторных, расположенных непосредственно над жилыми помещениями квартир и помещениями общественного назначения с пребыванием людей от 25 и более.

-:не допускается проектирование теплогенераторных, расположенных смежно с жилыми помещениями квартир и помещениями общественного назначения с пребыванием людей от 40 и более, а также в подвалах.

14 Какое освещение должно быть в теплогенераторной?

+: иметь окно с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна и искусственное освещение;

-: иметь окно с площадью остекления из расчета 0,05 м2 на 1 м объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;

иметь окно с площадью остекления из расчета 0,02 м2 на 1 м3 объема помещения, с форточкой или другим специальным устройством для проветривания, расположенным в верхней части окна;

15 Где можно устанавливать котлы-колонки?

+: у стен (напольные) или на стенах (настенные) из негорючих или слабогорючих материалов или с покрытием негорючими или слабогорючими материалами (например: кровельной сталью известковой штукатуркой) на расстоянии не ближе 3 см от стены. Указанное покрытие стены должно выступать за габариты корпуса котла не менее чем на 10 см.

-: у стен (напольные) или на стенах (настенные) из негорючих, слабогорючих и горючих материалов;

-:у стен (напольные) или на стенах (настенные) из негорючих или слабогорючих материалов;

16 Можно ли размещать котел-колонку над газовой плитой и кухонной мойкой?

-: нет, нельзя

-: да, можно

-:можно в исключительных случаях

17 Допустимые расстояния между котлом, стенами и кухонным оборудованием?

+: Перед фронтом котла должна быть зона обслуживания не менее 1,0 м. Расстояние по горизонтали между выступающими частями котла и оборудованием (кухонным) следует принимать не менее 10 см.

-: Перед фронтом котла должна быть зона обслуживания не менее 1,5 м. Расстояние по горизонтали между выступающими частями котла и оборудованием (кухонным) следует принимать не менее 20 см.

-: Перед фронтом котла должна быть зона обслуживания не менее 0,75 м. Расстояние по горизонтали между выступающими частями котла и оборудованием (кухонным) следует принимать не менее 30 см.

18 Какое максимальное давление газа может подаваться в жилые дома?

+: Давление газа перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать паспортным данным котлов и быть не более 0,003 МПа.

-: Давление газа перед газоиспользующим должно быть не более 0,003 МПа.

-: Давление газа перед газоиспользующим должно соответствовать паспортным данным котлов и быть не более 0,005 МПа.

19 По каким схемам можно подключать к котлу-колонке воздуховоды и дымоходы в многоэтажных жилых домах?

+: с коаксиальным устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания;

+: встроенными или пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами;

+: с раздельным устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания встроенными или пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами;

+: с индивидуальным воздуховодом, обеспечивающим забор воздуха через стену и подачу его индивидуально к каждому теплогенератору, и удалением дымовых газов коллективным дымоходом.

-: с индивидуальным воздуховодом и дымоходом, обеспечивающим забор воздуха и удаление дымовых газов через стену;

20 По каким схемам нельзя подключать к котлу-колонке воздуховоды и дымоходы?

-: с коаксиальным устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания;

-: встроенными или пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами;

-: с раздельным устройством воздухоподачи и удаления продуктов сгорания встроенными или пристроенными коллективными воздуховодами и дымоходами;

-: с индивидуальным воздуховодом, обеспечивающим забор воздуха через стену и подачу его индивидуально к каждому теплогенератору, и удалением дымовых газов коллективным дымоходом.

+: с индивидуальным воздуховодом и дымоходом, обеспечивающим забор воздуха и удаление дымовых газов через стену;

21 Сколько допускается иметь перемен направления оси дымохода?

+: 2

-: 3

-: не допускается

22 Какие трубы можно использовать для систем внутреннего газоснабжения?

+: стальные

-: полиэтиленовые

-: металлопластиковые

23 Где разрешается прокладка газопроводом транзитом?

+:Прокладку газопроводов транзитом через производственные помещения, где газ не используется, допускается предусматривать для газопроводов низкого и среднего давления при условии, что на газопроводе не устанавливается арматура и обеспечивается беспрепятственный круглосуточный доступ в эти помещения персонала, обслуживающего газопровод.

-:Прокладку газопроводов транзитом через производственные и жилые помещения, где газ не используется, допускается предусматривать для газопроводов низкого и среднего давления при условии, что на газопроводе не устанавливается арматура и обеспечивается беспрепятственный круглосуточный доступ в эти помещения персонала, обслуживающего газопровод.

-:Прокладку газопроводов транзитом через производственные и жилые помещения, где газ не используется, допускается предусматривать для газопроводов среднего давления при условии, что на газопроводе не устанавливается арматура и обеспечивается беспрепятственный круглосуточный доступ в эти помещения персонала, обслуживающего газопровод.

24 Где необходимо устанавливать запорную арматуру на предприятиях промышленного, сельскохозяйственного и коммунально-бытового назначения?

+: на вводе газопровода внутри помещения;

+: на ответвлениях к каждому агрегату;

+: перед горелками и запальниками;

+: на продувочных трубопроводах, в местах присоединения их к газопроводам.

25 Где необходимо устанавливать запорную арматуру в жилых домах?

+: на вводе в дом

+: на вводе в квартиру

+: перед газоиспользующим оборудованием

26 На какой высоте необходимо устанавливать газовый счетчик?

+: 1,6 м

-: 1,8 м

-: на любой высоте

4.3. Проектирование внутренних инженерных систем отопления,

вентиляции и кондиционирования

1 Как рассчитывается фактическое термическое сопротивление ограждающей конструкции

+ : по формуле

. (1)

- : Определяется интерполяцией в зависимости от градусосуток отопительного периода по таблице 4 СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

- : по формуле

2 Расход теплоты на нагрев поступающего в помещения наружного воздуха принимается:

- : исходя из количества инфильтрующегося через неплотности наружных ограждений воздуха;

- : исходя из санитарной нормы вентиляционного воздуха на 1 кратный воздухообмен.

+ : В расчет принимается большая величина из п. а и б

3 Охарактеризуйте систему отопления представленную на рисунке

-

: Горизонтальная однотрубная, с тупиковым движением теплоносителя, стояки с односторонним присоединением приборов, смещенными замыкающими участками, проточные.

+ : Вертикальная, однотрубная, с верхней разводкой, тупиковым движением теплоносителя, стояки с односторонним присоединением приборов, смещенными замыкающими участками, проточно-регулируемые.

- : Горизонтальная, двухтрубная, с верхней разводкой, тупиковым движением теплоносителя, стояки с односторонним присоединением приборов, смещенными замыкающими участками.

4 При центральном теплоснабжении располагаемый перепад давлений в системе отопления это:

- : Разница давлений в подающем и обратном трубопроводах на вводе в здание.

- : Разница давлений в подающем и обратном трубопроводах после элеватора

+ : Сумма разницы давлений в подающем и обратном трубопроводах после элеватора и естественного гравитационного давления в системе отопления.

5 Коэффициент смешения элеватора определяется по формуле:

+ :

- :

- :

6 При выполнении гидравлического расчета тройник, как местное сопротивление не относится:

- : К участку с меньшим расходом.

+ : к участку с большим расходом.

- : к ответвлению.

7 При выполнении гидравлического расчета методом характеристик сопротивлений с переменным температурным перепадом отклонение фактического температурного перепада от заданного допускается на:

+ : 15%

- : 10%

- : 5%

8 Коэффициент затекания воды в прибор при установке в приборном узле трехходового крана равен:

+ : 1

- : 0,5

- : рассчитывается из условия равенства потерь давления в приборе и замыкающем участке.

9 Какие параметры теплоносителя изменяет элеватор

- : перепад давления

- : перепад температуры

+ : перепад давления и температуры

10 При регулировании температуры в системе отопления смесительным насосом и двухходовым клапаном изменяется:

- : Расход теплоносителя в системе отопления

+ : Расход теплоносителя из тепловой сети

- : Перепад давлений в системе отопления

11 При движении теплоносителя в приборе «снизу вверх» теплоотдача прибора

+ : снижается

- : повышается

- : остается неизменной

12 Геотермальные тепловые насосы используют в качестве источника тепла

- : воздух

- : грунт

+ : грунт и воду

13 В современных каталогах часто встречается понятие «проводимость» (Kv) клапана, что показывает эта величина

- : Рекомендуемый расход среды в клапане

- : Потери давления в клапане

+ : Расход среды в клапане при потерях давления в нем 1 бар.

14 Возможна ли работа теплового насоса с традиционной системой отопления без ее изменения

- : Возможна, так как тепловой насос просто заменяет собой источник энергии (котел)

+ : Невозможна так как тепловой насос является низкотемпературным источником энергии.

+ : Возможна при установке дополнительного насоса.

15 Тепловая мощность системы отопления принимается равной:

+ : тепловым потерям здания

- : тепловым потерям здания с запасом 10%

- : тепловым потерям здания с запасом 15%

16. На основании какого технического документа выполняется рабочий проект  ОВ и КВ ?
Ответ : 1.СНиПа по отоплению, вентиляции  и КВ.
        2.Технического задания на проектирование РП. +
        3.Договора на выполнение РП.

17. Каким обобщающим документом следует руководствоваться при выполнении рабочего проекта по ОВ и КВ ?
Ответ:1.СниП 11-01-95 .Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения  и составе проектной документации.
      2.СНиП 41-01-2003.Отопление,вентиляция и кондиционирование.+
      3.ГОСТ 12.1.005 -88.Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

18. Гигиенические требования к микроклимату проиводственных помещений ?
      1.СНиП 2.04.05.91 .Отопление,вентиляция и кондиционирование.
      2.ГОСТ 12.1.005-88.Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.
      3.СанПиН 2.2.4.548-96.Санитарные нормы и правила .Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.+

19. Какой требуется  минимальный расход м куб./час наружного воздуха при расчете воздухообмена в производственном помещении без естественного проветривания по СниПу 41-01-2003 ?
      1.30
      2.40
      3.60 +

20. Какими расчетными параметрами наружного воздуха следует руководствоваться для расчета систем отопления, систем вентиляции и кондиционирования?
      1.Для систем вентиляции и КВ параметры А.
      2.Для систем душирования Б.
      3.Для систем вентиляции и душирования А.+

21. Какие бывают системы холодоснабжения для систем КВ ?
                     - длиной более 50 м,
                     - зарытые или открытые +, 
                     - длиной более 200 м.

22. Как обеспечивается устойчивая работа  воздухонагревателей приточной установки?
                     - контроль приточной установки персонала;
                     - дистанционный контроль ;
                     - при обвязке трубопроводами в состав входит 3-х ходовой клапан, циркуляционный насос, установленные на подающем теплоноситель трубопроводе.+

23. Определяется категория работ по классам ?
          - в зависимости от температурно-влажностного режима помещений;
          - на основе интенсивности энергозатрат организма;+
          - в зависимости  от загазованности помещения.
24. Что значит допустимые и оптимальные температурно-влажностные условия воздуха внутри помещения ?
        Ответ: допустимые - это временно ;
               Оптимальные - это постоянно.
 - допустимые микроклиматические условия установлены по категориям допустимого теплового и функционального состояния человека  на период его 8-часовой смены.+
 - оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям оптимального
(комфортного) теплового и функционального состояния человека;+
- допустимые или оптимальные зависят условия  создаются в зависимости от возраста работника

4.4. Проектирование внутренних инженерных систем

водоснабжения и канализации.

1 На подачу какого расхода рассчитывают внутренний водопровод?

+ : Максимально-секундного

- : Максимального часового

- : Среднего часового

2 Какой максимальный напор допускается в сети противопожарного водопровода у наиболее низко расположенного водоразборного устройства?

+ : 45 м вод. ст.

- :100 м вод. ст.

- : 30 м. вод. ст.

3 Какой максимальный набор допускается в сети противопожарного водопровода у наиболее низко расположенного пожарного крана?

+ : 90 м вод.ст.

- : 120 м вод.ст.

- : 60 м. вод.ст.

4 Какая величина нормы водопотребления рекомендуется для жилых зданий. Оборудованных водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением?

+ : 250-300 л/сут.чел.

- : 80-100 л/сут.чел.

- : 400-500 л/сут.чел.

5 При какой этажности жилых домов следует проектировать внутренний противопожарный водопровод?

+ : 12 этажей

- : 5 этажей

- : 25 этажей

6 Какой минимальный расход воды на пожаротушение принимают одним пожарным краном?

+ : 2,5 л/сек

- : 10 л/сек

- : 7 л/сек

7 Какая длина компактной части струи принимается при расчете внутреннего противопожарного водопровода для жилых и общественных зданий?

+ : 6 м

- : 25 м

- : 15 м

8 Сколько стояков допускается объединять в секционный узел?

+ : от 4-х до 7

- : от 1 до 10

- : от 3-х до 6

9 Какую максимальную величину площади , контролируемую одним спринклером принимают для 1-ой, 2-ой и 3-ей групп помещений?

+ : 12 м2

- : 20 м2

- : 6 м2

10 Какой минимальный свободный напор принимают у спринклерного и дренчерного оросителя с диаметром выходного отверстия 10 и 12 мм?

+ : 18 м вод.ст.

- : 30 м вод.ст.

- : 5 м вод.ст.

11 Какая максимальная скорость движения воды допускается в трубах внутреннего водопровода?

+ : 3 м/с

- : 5 м/с

- : 7 м/с

12 Какая максимальная скорость движения воды допускается в спринклерных и дренчерных установках

+ : 10 м/с

- : 20 м/с

- : 5 м/с

13 Какая минимальная температура горячей воды должна быть в системах ЦГВ, присоединяемым к закрытым системам теплоснабжения?

+ : 50 град. С

- : 80 град. С

- : 30 град. С

4.5. Проектирование внутренних инженерных систем электроснабжения

1 Чем обрабатывается внутренняя поверхность бетонных коробов?

+:Затерта бетонным раствором.

-:Обработан битумной мастикой.

-:не обрабатывается.

2 Правила прокладки при пересечении трубопроводов

+:При пересечении трубопроводов меньшие пакеты труб должны прокладываться над большими,

меньшего диаметра - над трубопроводами большего диаметра трубопроводы

-:При пересечении трубопроводов большие пакеты труб должны прокладываться над меньшими,

большего диаметра - над трубопроводами меньшего диаметра трубопроводы.

-:При пересечении трубопроводов пакеты труб должны быть распределены равномерно, под прямым углом.

3 Расстояние при параллельной прокладке кабельного трубопровода с трубами отопления или горячего водоснабжения?

+:не менее 100 мм.

-:не менее 50 мм.

-:не менее 250 мм.

4 Допустимо ли соединение (стыкование) кабельных трубопроводов в проходах через стены, перекрытия?

+:Нет

-:Да.

-:Да, если толщина стены (перекрытия) более 1200мм.

5 Допустимое количество изгибов трубы на участке кабельного трубопровода между соседними протяжными коробками?

+:не более 2.

-:не более 3.

-:не более 5.

6 На каком расстоянии прокладываются высокочастотные кабели, по которым осуществляется передача с разными уровнями мощности?

+:не менее 100 мм.

-:не менее 50 мм.

-:не менее 500 мм.

7 Какие кабели не прокладывают в трубопроводах?

+:бронированные

-:негорючие.

-:высокочастотные.

8 Минимальный уклон трубопровода в сторону колодца (на метр длины пролета)?

+:3-4мм.

-:6-8мм.

-:4-6мм.

9 Трубы, проложенные под трамвайными путями и электрифицированной железной дорогой, должны быть

+: Асбестоцементные.

-: Стальные.

-: Металлорукав.

10 Толщина защитного слоя песка при прокладке кабеля в траншее?

+:100мм.

-:50мм.

11 Расстояния между подвесами для крепления кабеля на тросе.

+:350мм

-:100мм.

12 Допустим ли совместный ввод от столбовых линий радиотрансляционной и телефонной сетей?

+:Нет.

-:Да.

4.6.	Правила устройств электроустановок (ПУЭ)

1. Каким должно быть сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединена  нейтраль 3-х фазного трансформатора U  10/0,4 кВ :

(ПУЭ 1.7.101)

-	не более 2,0 Ом

-	не более 4,0 Ом	+

-	не более 8,0 Ом

2. Какое обозначение должен иметь проводник защитного заземления:

(ПУЭ 1.7.34)

-	PEN

-	PE	+

-	N

3. Какой перерыв электроснабжения допускают электроприемники 1 категории:

(ПУЭ 1.2.19)

- на время переключения питания дежурным персоналом;

- на время действия работы автоматических устройств;        +

- на время не более 1 суток.

4. Как определяются допустимые длительные токи кабелей при их параллельной прокладке в земле:						(ПУЭ 1.3.18)

- введением поправочных коэффициентов от количества кабелей;    +

- введением поправочных коэффициентов от напряжения;

- коэффициенты не предусматриваются.

5. Допускается ли использовать в качестве естественных заземлителей металлические трубы водопровода: 			(ПУЭ 1.7.109)

- не допускается;

- допускается при определенных условиях;

- допускается без условия.     +

6. Какое сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть по отношению к сечению PE (PEN)  проводника питающей линии:

(ПУЭ 1.7.119)

-	1,5 сечение PEN;

-	0,75 сечение PEN;

-	1,0 сечение PEN.       +

7. Какое время автоматического отключения питания в системе TN, для фазного напряжения 380 В:						(ПУЭ 1.7.79)

-	0,8 сек.;

-	0,4 сек.;

-	0,2 сек.       +

8. Какое сопротивление заземляющего устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью:

(ПУЭ 1.7.90)

-	не более 0,5 Ом;      +

-	не более 1,0 Ом;

-	не более 2,0 Ом.

9. Какая наименьшая площадь поперечного сечения защитного проводника при сечении фазного более 16 мм2, но менее 35 мм2:	(ПУЭ 1.7.126)

-	равное сечению фазного;

-	16 мм2;               +

-	половина сечения фазного.

10. Какое сечение стального проводника должно быть в основной системе уравнивания потенциалов:					(ПУЭ 1.7.137)

-	не менее 6 мм2;

-	не менее 16 мм2;

-	не менее 50 мм2.      +

11. При выборе электрических аппаратов и проводников в электроустановках выше 1 кВ по режиму короткого замыкания:		(ПУЭ 1.4.2)

-	проверяются электрические аппараты, токопроводы, кабели;

-	не проверяются опорные и несущие конструкции;

-	проверяется все названное.      +

12. Какой класс точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии:   (ПУЭ 1.5.16)

-	не более 0,5;      +

-	не более 1,0;

-	не более 0,2.

13. Распространяется ли действие ПУЭ на кабельные линии напряжением 110кВ:                							(ПУЭ 2.3.1)

-	не распространяется;

-	распространяется;      +

-	распространяется с условием.

14. До какой высоты должны быть защищены от механических повреждений небронированные кабели проложенные открыто (если механические повреждения возможны):					(ПУЭ 2.3.15)

-	1,9 м от уровня пола;

-	2,0 м от уровня пола;      +

-	2,5 м от уровня пола.

15. При прокладке кабелей в земле рекомендуется в одной траншее прокладывать:							(ПУЭ 2.3.25)

-	не более 4 кабелей;

-	не более 6 кабелей;      +

-	не более 7 кабелей.

16. Кабели проложенные в земле напряжением 35 кВ и выше на всем протяжении должны быть защищены от механических повреждений:

(ПУЭ 2.3.85)

-	глиняным красным кирпичом;

-	силикатным белым кирпичом;

-	железобетонными плитами.      +

17. Глубина заложения кабельных линий напряжением до 20 кВ от планировочной отметки должна быть не менее:	(ПУЭ 2.3.84)

-	0,5 м;

-	0,6 м;

-	0,7 м.     +

18. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле до фундаментов зданий и сооружений, должно быть не менее:

(ПУЭ 2.3.85)

-	0,5 м;

-	0,6 м;      +

-	0,7 м.

19. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями напряжением до 10 кВ должно быть не менее:

(ПУЭ 2.3.86)

-	50 мм;

-	100 мм;     +

-	150 мм.

20. При прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом расстояние в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не менее:

(ПУЭ 2.3.89)

-	1,5 м;

-	2,0 м;       +

-	2,5 м.

21. При прокладке кабельной линии параллельно с автомобильными дорогами I и II категории кабели должны прокладываться с внешней стороны  кювета  или подошвы насыпи на расстоянии не менее:		(ПУЭ 2.3.92)

-	0,5 м от бровки;

-	1,0 м от бровки;      +

-	1,5 м от бровки.

22. При прокладке кабельной линии параллельно с ВЛ 110 кВ и выше расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод линии, должно быть не менее:			(ПУЭ 2.3.93)

-	8,0 м;

-	10,0 м;        +

-	12,0 м.

23. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть разделены слоем земли толщиной не менее:		(ПУЭ 2.3.94)

-	0,25 м;

-	0,35 м;

-	0,5 м.      +

24. В кабельных сооружениях силовые кабели до 1 кВ рекомендуется прокладывать:							(ПУЭ 2.3.120)

-	параллельно кабелям выше 1 кВ, отделяемых перегородкой;

-	над кабелями выше 1 кВ, отделяемых перегородкой;       +

-	под кабелями выше 1 кВ, отделяемых перегородкой.

25. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях расстояние в свету между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами должно быть не менее:	(ПУЭ 2.3.134)

-	0,25 м;

-	0,35 м;

-	0,5 м.      +

26. Устанавливаемые на опорах ВЛ до 1 кВ аппараты для подключения электроприемников должны размещаться на высоте не менее:

(ПУЭ 2.4.28)

-	1,5 м;

-	1,6 м;      +

-	1,7 м.

27. Расстояние от проводов ВЛ до 1 кВ в населенной и ненаселенной местности при наибольшей стреле провеса  проводов до  земли и проезжей части улиц должно быть не менее:						(ПУЭ 2.4.56)

-	5,0 м;

-	6,0 м;      +

-	7,0 м.

28. Расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до 1 кВ при наибольшем их отклонении до глухих стен  зданий должно быть не менее:

(ПУЭ 2.4.58)

-	0,8 м;

-	1,0 м;      +

-	1,2 м.

29. При пересечении ВЛ до 1 кВ с различными сооружениями, а также с улицами и площадями населенных пунктов угол пересечения устанавливается:

(ПУЭ 2.4.62)

-	не менее 60º;

-	90º;

-	не нормируется.      +

30. При сближении ВЛ до 1 кВ с воздушными ЛС (линиями связи) и ЛПВ (линии проводного вещания) расстояние по горизонтали между изолированными и неизолированными проводами ВЛ и проводами должно быть не менее:									(ПУЭ 2.4.81)

-	1,5 м;

-	2,0 м;     +

-	2,5 м.

31. Наименьшее расстояние от проводов ВЛ 110 кВ до поверхности земли в населенной местности в нормальном режиме работы ВЛ устанавливается:

(ПУЭ 2.5.212)

-	6 м;

-	7 м;      +

-	7,5 м.

32. Расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ выше 1 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должно быть от ВЛ 35-110 кВ не менее:			(ПУЭ 2.5.216)

-	2 м;

-	4 м;     +

-	5 м.

33. Допускается ли прохождение ВЛ выше 1 кВ под производственными зданиями и сооружениями промышленных предприятий:

(ПУЭ 2.5.215)

-	допускается;

-	не допускается;

-	допускается с условиями.      +

34. Как должны располагаться провода ВЛ выше 1 кВ, высшего напряжения при пересечении проводов ВЛ выше 1 кВ более низкого напряжения:

(ПУЭ 2.5.225)

-	как правило выше;

-	допускается как исключение ниже;       +

-	исключение не допускается.

35. Угол пересечения ВЛ выше 1 кВ с автомобильными дорогами устанавливается:							(ПУЭ 2.5.256)

-	близкий к 90º;

-	не  менее 65º;

-	не нормируется.      +

36. В электропомещениях распределительных устройств до 1 кВ переменного тока ширина прохода обслуживания находящегося с лицевой или задней стороны щита должна быть:					(ПУЭ 4.1.23)

-	0,6 м;

-	0,7 м;

-	0,8 м.     +

37. В электропомещениях распределительных устройств до 1 кВ переменного тока высота прохода обслуживания находящегося с лицевой или задней стороны щита должна быть:							(ПУЭ 4.1.23)

-	1,8 м;

-	1,9 м;      +

-	2,0 м.

38. В открытых распределительных устройствах напряжением выше 1 кВ противопожарное расстояние от маслонаполненного оборудования с массой масла в единице оборудования 60 кг и более до производственного здания с категорией В2 и степенью огнестойкости I и II должна быть не менее:

(ПУЭ 4.2.68)

-	16 м;      +

-	20 м;

-	24 м.

39. Для предотвращения растекания масла и распространения пожара при повреждении маслонаполненного силового трансформатора с количеством масла более 1т выполнен  маслоприемник масла с маслоотводом. На какой объем масла залитого в трансформатор должен быть рассчитан маслоприемник:

(ПУЭ 4.2.69)

-	на 0,5% объема;

-	на 0,75% объема;

-	на 100% объема.     +

40. Допускается ли размещать трансформаторные помещения и закрытые распределительные устройства выше 1 кВ под помещениями производств с мокрым технологическим процессом, под душевыми, ваннами и т. п.:

(ПУЭ 4.2.85)

-	не допускается;     +

-	допускается;

-	допускается с условием.

41. Ширина коридора обслуживания КРУ с выкатными элементами и КТП при однорядной установке определяется длиной наибольшей из тележек КРУ (со всеми выступающими частями) плюс не менее:		(ПУЭ 4.2.91)

-	0,5 м,

-	0,6 м;      +

-	0,8 м.

42. Выходов из ЗРУ выше 1 кВ при длине РУ до 7 м. предусматривается:

(ПУЭ 4.2.94)

-	один;      +

-	два.

43. По условиям пожарной безопасности КТП наружной установки должны быть расположены на расстоянии от зданий I, II и III степени огнестойкости не ближе:

(ПУЭ 4.2.131)

-	2 м;

-	3 м;      +

-	5 м.

44. При защите зданий распределительных устройств и подстанций от прямых ударов молнии молниеприемной сеткой выполненной из круглой стали диаметром не менее:							(ПУЭ 4.2.134)

-	6 мм;       +

-	8 мм;

-	10 мм.

45. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояние в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, мощностью 0,63 мВА и более, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола должно быть до задней и боковой стен не менее:							(ПУЭ 4.2.217)

-	0,3 м;

-	0,6 м;      +

-	0,8 м.

46. При применении люминисцентных ламп в осветительных установках напряжение питания у осветительного прибора должно быть не менее:

(ПУЭ 6.1.11)

-	0, 85% номинального;

-	0,9% номинального;      +

-	0,95% номинального.

47. Допускается ли использование сетей питающих силовые электроприемники, для питания освещения безопасности и эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного освещения:

(ПУЭ 6.1.28)

-	допускается;

-	не допускается;        +

-	допускается с условиями.

48. Заземляются ли металлические отражатели светильников с корпусами из изолирующих материалов:						(ПУЭ 6.1.40)

-	заземляются;

-	не заземляются.       +

49. Допускается ли установка осветительных приборов наружного освещения на опорах воздушных линий электропередачи напряжение до 1 кВ:

(ПУЭ 6.3.2)

-	не допускается;

-	допускается.         +

50. Установка светильников обслуживаемых со стремянок или приставных лестниц не должна быть выше:

(ПУЭ 6.6.2)

-	2,5 м;

-	3,5 м;

-	5,0 м.         +

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

5.1. Проектирование наружных сетей газоснабжения

1 На какие объекты распространяются «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»?

+ : наружные газопроводы поселений, включая межпоселковые, внутренние газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и др. производств, наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование РТС, производственных отопительно-производственных, отопительных котельных. ГРП, ГРПБ, ГРУ и ШРП, средства защиты стальных газопроводов от электрохимической коррозии

- : наружные газопроводы поселений, включая межпоселковые, внутренние газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и др. производств, наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование РТС, производственных отопительно-производственных, отопительных котельных. ГРП, ГРПБ, ГРУ и ШРП.

- :  наружные газопроводы поселений, включая межпоселковые, внутренние газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и др. производств, наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование РТС, производственных отопительно-производственных, отопительных котельных. ГРП, ГРПБ, ГРУ и ШРП, средства защиты стальных газопроводов от электрохимической коррозии. Аварийно-диспетчерские службы

2 С каким интервалом проводится аттестация руководителей, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления?

+ : 1 раз в три года

- : 1 раз в 5 лет

- : ежегодно

3 С каким интервалом производится аттестация рабочих, осуществляющих деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения и газопотребления?

+ : 1 раз в год

- : 1 раз в три года

- : 1 раз при поступлении на работу

4 В течение какого времени лица , не сдавшие экзамены (по газоснабжению), должны их пересдать?

+ : в течение 1 месяца

- : в течение 3 месяцев

- : в течение 1 года

5 Когда назначается внеочередная проверка знаний по газоснабжению?

+ : после нарушения требований промышленной безопасности «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» и других нормативных правовых актов и нормативно-технических документов и инструкций по безопасному ведению работ, после аварии

- :после нарушения требований промышленной безопасности «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» и нормативно-технических документов и инструкций по безопасному ведению работ

6 Когда ставится вопрос о соответствии занимаемой должности лиц, не сдавших экзамены по газоснабжению?

+ : если человек не пересдал экзамен в течение 1 месяца

- : если человек не пересдал экзамен в течение 2 месяцев

- : если человек не пересдал экзамен в течение 3 месяцев

7 Сколько хранится проектная документация  опасного производственного объекта?

+ : Организация-владелец обязана хранить проектную и исполнительскую документацию в течение всего срока эксплуатации опасного производственного объекта (до ликвидации)

- : Организация-владелец обязана хранить проектную и исполнительскую документацию в течение 10 лет эксплуатации опасного производственного объекта

- : Организация-владелец обязана хранить проектную и исполнительскую документацию в течение 15 лет эксплуатации опасного производственного объекта

8 Преимущественный способ прокладки магистральных газопроводов

+ : наземный

- : подземный

-: надземный

9 Расстояние между стойками газопровода диаметром 100 мм

+ : 6,6 м

- : 7,0 м

- : 8 м

10 В каком случае делаются укосины на стойках для газопровода

+: при невозможности установить стойки ближе 9 м друг от друга

-: при диаметрах газопроводах более 150 мм

-: при переходе газопровода через автодорогу

11 В каких случаях  составляются профили газопроводов, продольные профили можно не составлять. Для них  рекомендуется составлять эскизы.

+: для газопроводов, прокладываемых на местности со сложным рельефом, для подземных газопроводов на территории поселений, для участков пересечений газопровода с естественными и искусственными преградами, различными сооружениями и коммуникациями

-: для всех наружных газопроводов

-: для газопроводов, прокладываемых на местности со сложным рельефом,  в местах пересечения с коммуникациями

12 В каких случаях не требуется составлять профили газопроводов

+: Для участков газопровода, прокладываемого на местности со спокойным рельефом и однородными грунтовыми условиями, за исключением участков пересечений газопровода с естественными и искусственными преградами, различными сооружениями и

-: при согласовании с эксплуатационными организациями

13 Какой способ прокладки газопроводов на территории промплощадок

+: подземный, надземный,

-: подземный, наземный, надземный

14 Где можно прокладывать газопроводы транзитом

+: у стен (напольные) или на стенах (настенные) из негорючих или слабогорючих материалов  или с покрытием негорючими или слабогорючими материалами (например: кровельной сталью известковой штукатуркой) на расстоянии не ближе 3 см от стены. Указанное покрытие стены должно выступать за габариты корпуса котла не менее чем на 10 см.

-: у стен (напольные) или на стенах (настенные) из негорючих, слабогорючих  и горючих материалов;

-:у стен (напольные) или на стенах (настенные) из негорючих или слабогорючих материалов;

15 Можно ли прокладывать газопроводы в тоннелях, коллекторах и каналах

+: нет, нельзя

-: да, можно

-:можно в исключительных случаях

16 На каком расстоянии (в радиусе)можно размещать отключающие устройства на надземных газопроводах низкого давления, проложенных по стенам зданий и на опорах, от дверных и открывающихся оконных проемов

+: - 0,5 м;

-: 0,8 м

-: 1,0 м

17 На каком расстоянии (в радиусе)можно размещать отключающие устройства на надземных газопроводах среднего давления, проложенных по стенам зданий и на опорах, от дверных и открывающихся оконных проемов

+ : 1,0 м;

- :  0,5 м

- : 3,0 м

18 На каком расстоянии (в радиусе)можно размещать отключающие устройства на надземных газопроводах высокого давления 2 категории, проложенных по стенам зданий и на опорах, от дверных и открывающихся оконных проемов

+ : 3,0 м;

- : 1,0 м

- : 0,5 м

19 С каким коэффициентом запаса прочности разрешается прокладка полиэтиленовых газопроводов давлением от 0,3 до 0,6 МПа на территориях поселений с преимущественно одно- или двухэтажной и коттеджной жилой застройкой.

+: не менее 2,8

-: не менее 2,5

-: любой

20 Какие трубы можно использовать для систем наружного газоснабжения?

+: стальные, полиэтиленовые

-: металлопластиковые

21 Где не разрешается прокладка газопроводом транзитом по стенам зданий?

+: по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей

-: по стенам и над кровлями зданий детских учреждений, больниц, школ, санаториев, общественных зданий с массовым пребыванием людей

-: во всех

22 Где следует выбирать место перехода через реки и каналы

+: как правило, ниже (по течению) мостов, пристаней, речных вокзалов, гидротехнических сооружений и водозаборов.

-: как правило, выше (по течению) мостов, пристаней, речных вокзалов, гидротехнических сооружений и водозаборов.

23 Какие трубы можно применять для подземной прокладки газопроводов низкого и среднего давления

+: стальные электросварные, полиэтиленовые

-: стальные электросварные, полиэтиленовые, медные

-: стальные электросварные

24 На какой глубине прокладываются подземные газопроводы под железнодорожными путями при производстве работ методом продавливания или наклонно-направленного бурения и щитовой проходки

+: ≥ 1,5 м

-: ≥ 2,0 м

-: ≥1,0 м

25 На какой глубине прокладываются подземные газопроводы под железнодорожными путями при производстве работ открытым способом

+: ≥ 1,0 м

-: ≥ 2,0 м

-: ≥ 1,5 м

26 На какой глубине прокладываются подземные газопроводы под железнодорожными путями при производстве работ методом прокола

+: ≥ 2,5 м

-: ≥ 1,5 м

-: ≥ 2,0 м

27 Какой радиус изгиба R могут иметь участки импульсных газопроводов изготовленных по ГОСТ 3262 при Dу до 32мм включительно?

+ : R не менее 2D.

- : R не менее D.

- : R не менее 1,5D.

- : R не менее 2,5D.

28 Сколько баллонов может входить в состав индивидуальной баллонной установки?

+ :  Не более 2.

- :  Не более 3.

- : Не более 5.

- : Любое.

29 Используемое в проектах газовое оборудование (технические устройства) и материалы (в том числе иностранного производства) должны:

+ : Иметь сертификаты на соответствие требованиям безопасности и разрешение Ростехнадзора на применение.

- :  Иметь сертификаты заводов-изготовителей.

- : Иметь технические паспорта заводов-изготовителей.

- : Иметь сертификаты на соответствие требованиям безопасности

30 Соединительные детали полиэтиленового газопровода.

+ : Отвод, переходник, тройник, втулка под фланец, муфта с электронагревателем, седловой отвод, заглушка, неразъемное соединение полиэтилен сталь.

- : Такие же как у стального газопровода.

- : Отвод, тройник, крестовина, втулка под фланец, муфта с электронагревателем.

- : Седловой отвод, заглушка, неразъемное соединение полиэтилен сталь.

31 На какую величину внутренний диаметр футляра должен превышать диаметр газопровода при прокладке через стены зданий?

+ : не менее, чем на 10мм.

- : не менее, чем на 15мм.

- : не менее, чем на 25мм.

- : не менее, чем на 20мм.

32 В какой цвет должны быть окрашены надземные газопроводы?

+ :  Желтый.

- : Красный.

- : Правилами не регламентировано.

- : Защитного цвета.

33 Время срабатывания автоматического быстродействующего запорного клапана, установленного перед горелкой газоиспользующей установки.

+ : не менее 1сек.

- : не менее 0,5сек.

- : не менее 0,1сек.

34 Что должно предусматриваться перед горелками газоиспользующих установок?

+ : Установка автоматических быстродействующих запорных клапанов с временем закрытия до 1сек.

- : Установка 2-х запорных органов со свечей безопасности между ними.

- : Установка не менее 2-х запорных органов.

- : Установка автоматических быстродействующих запорных клапанов с временем закрытия до 3сек.

35 Где должно проводится первичное обучение специалистов, занимающихся разработкой проектов систем газораспределения и газопотребления

+ : В организациях (учебных центрах), имеющих аккредитацию в области промышленной безопасности.

- : В технических училищах.

- : В эксплуатационных организациях газового хозяйства.

- : В территориальных органах Ростехнадзора.

36 Условные обозначения полиэтиленовой трубы:

+ : ПЭ 80 SDR 17,6-160 ГОСТ Р50838-95

- : Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6-160х9,1 ГОСТ Р50838-95

- : ПЭ 80-160х9,1 ГОСТ Р50838-95

- : Труба ГАЗ ПЭ 80-160 ГОСТ Р50838-95

37 Разрешается ли применение на газопроводах арматуры предназначенной не для газовой среды?

+ : Разрешается при условии герметичности ее затвора не ниже арматуры, предназначенной для газовой среды.

- : Не разрешается.

- : Разрешается после притирки.

- : Разрешается по разрешению территориального органа Ростехнадзора.

38 Что такое SDR?

+ : Отношение наружного диаметра трубы к толщине стенки трубы.

- : Отношение внутреннего диаметра трубы к толщине стенки трубы.

- : Отношение условного диаметра трубы к толщине стенки трубы.

- : Ничего не обозначает.

39 Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопасности:

+ : Административная, уголовная, дисциплинарная, в соответствии с законодательством РФ.

- : Административная  3. Уголовная.

- : В соответствии с законодательством РФ.

5.2 Проектирование наружных сетей теплоснабжения

1. К линейным сооружениям трубопровода относятся:

- трубопровод с ответвлениями +

- кабельные переходы через водные преграды

- трубопровод с противопожарными устройствами и противоэрозионными сооружениями +

- переходы рек и других естественных и искусственных препятствий; +

кабельная канализация

2. Определите последовательность выполнения основных рабочих процессов при прокладке трубопроводов из стальных труб в траншее в общем случае:

- укладка его в траншею (7)

- сборка труб в звенья (секции) на берме траншеи (4)

- присыпка труб (9)

- расчистка трассы (1)

- обратная засыпка трубопровода (11)

- рытье траншеи (3)

- предварительное гидравлическое испытание (10)

- сварка труб или секций в плети (5)

- окончательное испытание и промывка (12)

- развозка труб (2)

- балластировка трубопровода (8)

- очистка и изоляция трубопровода (6)

1 – 7, 2 – 4, 3 – 9, 4 – 1, 5 – 11, 6 – 3, 7 – 10, 8 – 5, 9 – 12, 10 – 2, 11 – 8, 12 - 6

3. Определите последовательность выполнения операций технологического процесса прокладки подводных трубопроводов дюкеров:

- окончательное испытание подводного трубопровода (совместно с подходными участками) (9)

- устройство береговых камер переключения (7)

- укладка трубопровода в подводную траншею и его повторное испытание (6)

- рытье подводных траншей (2)

- балластировка (5)

- берегоукрепительные работы (10)

- гидравлическое испытание трубопровода, устройство его антикоррозионной изоляции и футеровки (4)

- засыпка трубопровода (8)

- сварка труб в секции и затем в плеть трубопровода с проверкой качества стыков (3)

- завоз труб, материалов и оборудования (1)

1 – 9, 2 – 7,  3 – 6, 4 – 2,  5 – 5, 6 – 10, 7 – 4, 8 – 8,  9 – 3, 10 - 1

5.3. Проектирование наружных инженерных систем

водоснабжения и канализации.

5.4. Проектирование наружных сетей электроснабжения

1 Какие нормативно-технические документы регулируют деятельность по подготовке  наружных систем электроснабжения?

+: Все перечисленные документы

- : ПУЭ – Правила устройства электроустановок

- : СП 31-110-2003 – Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

-: НТП ЭПП-94 Нормы технологического проектирования. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий.

2 Какие электроприёмники требуют резервирования электроснабжения для обеспечения бесперебойности питания?

+ : Электроприёмники  I и II категорий надёжности

- : Электроприёмники  I категории надёжности

- : Электроприёмники  III категории надёжности

- : Электроприёмники  II категории надёжности

3 Какие трансформаторы следует применять для  наружной установки?

+ : Масляные и совтоловые трансформаторы

- : Сухие трансформаторы

- : Масляные трансформаторы

- : Совтоловые трансформаторы

4 Какие трансформаторы следует применять для  внутренней установки?

+ : Масляные и сухие трансформаторы

- : Сухие трансформаторы

- : Масляные трансформаторы

- : Совтоловые трансформаторы

5 Как правильно выбрать месторасположения трансформаторной подстанции?

+ : В центре электрических нагрузок

- : На любой свободной площадке

- : Вблизи геометрического центра района или завода

6 Как правильно выбрать напряжение питания предприятия?

+ : Выбор определяется всеми предложенными способами

- : Выбор напряжения питающей сети зависит от потребляемой предприятием мощности

- : Выбор напряжения питающей сети зависит от напряжения  сетей энергосистемы в данном районе

- : Выбор напряжения питающей сети определяется технико-экономическим  сравнением сопоставимых вариантов

7 На каком напряжении следует осуществлять питание предприятия с незначительной нагрузкой?

+ : На напряжении 6, 10 кВ

- : На напряжении 110 или 220 кВ

- : На напряжении 0.4 кВ

8 Каким способом нельзя осуществить подвод электроэнергии  к ГПП – главной понизительной подстанции предприятия?

+ : Питание ГПП от сетей энергосистемы  возможно выполнить шинопроводом

- : Питание ГПП от сетей энергосистемы выполнить высоковольтной  линией

- : Питание ГПП от сетей энергосистемы выполнить кабельной линией

9 Какие схемы питания могут быть использованы при применении высоковольтной линии?

+ : Все перечисленные

- : Радиальная

- : Магистральная

- : Блок «линия – трансформатор»

10 Какие параметры должны учитываться при проектировании линий электропередачи на напряжение 0.4 кВ?

+ : Все перечисленные

- : Электрические нагрузки

- : Потеря напряжения

11 По какой категории надежности обычно выполняется  система электроснабжения общественных зданий?

+ : По первой категории

- : По второй категории

- : По третьей категории

12. Для связи отдельных энергосистем применяют воздушные линии электропередачи:

- распределительные напряжением 35 кВ

- сверхдальние, напряжением 500 кВ и выше +

- распределительные напряжением 110 кВ;

- 20 кВ и ниже

- распределительные напряжением 150 кВ

13. Для передачи энергии от мощных электростанций применяют воздушные линии электропередачи:

- распределительные напряжением 35 кВ +

- сверхдальние, напряжением 500 кВ и выше

- распределительные напряжением 110 кВ +

- 20 кВ и ниже

- распределительные напряжением 150 кВ +

14. Для подвода электроэнергии к потребителям применяют воздушные линии электропередачи:

- распределительные напряжением 35 кВ

- сверхдальние, напряжением 500 кВ и выше

- распределительные напряжением 110 кВ

- 20 кВ и ниже +

- распределительные напряжением 150 кВ

15. Вам предложен перечень работ по сооружению воздушных линий электропередачи: производственный пикетаж, вырубка просек и расчистка трассы, переустройство инженерных сооружений, строительство временных сооружений и развозка материалов. К какому этапу относится выполнение данных работ?

- подготовительные работы +

- строительные работы

- монтажные работы

- пусконаладочные работы

- работы по сдаче воздушных линий электропередачи в эксплуатацию

16. Вам предложен перечень работ по сооружению воздушных линий электропередачи: разбивка или разметка котлованов, земляные работы, устройство фундаментов и заземления, сборка, установка, выверка и закрепление опор. К какому этапу относится выполнение данных работ?

- подготовительные работы

- строительные работы +

- монтажные работы

- пусконаладочные работы

- работы по сдаче воздушных линий электропередачи в эксплуатацию

17. Вам предложен перечень работ по сооружению воздушных линий электропередачи: раскатка и соединение проводов и тросов, подъем их на опоры, натягивание и закрепление, установка гасителей вибрации и дистанционных распорок, монтаж петель и грозозащитных устройств. К какому этапу относится выполнение данных работ?

- подготовительные работы

- строительные работы

- монтажные работы +

- пусконаладочные работы

- работы по сдаче воздушных линий электропередачи в эксплуатацию

18. Способ прокладки кабельных линий электропередач выбирают в зависимости от:

- величины и размещения нагрузок

- плотности застройки

- компоновки электротехнических помещений

- наличия грунтовых вод

- степени агрессивности грунтов

- загрязненности окружающей среды

- все перечисленное +

5.5. Проектирование наружных сетей слаботочных систем

1. Из перечисленных линий связи выберите воздушные линии связи:

- кабельные в подземных кабелях

- линии связи на опорах ЛЭП +

- кабельные в наружных кабелях

- линии связи на опорах контактной сети железных дорог +

2. Из перечисленных линий связи выберите проводные линии связи:

- кабельные в подземных кабелях +

- линии связи на опорах ЛЭП

- кабельные в наружных кабелях +

- линии связи на опорах контактной сети железных дорог

3. К линейно-кабельным сооружениям связи относятся:

- кабельная канализация +

- наземные и подземные сооружения специализированных необслуживаемых регенерационных и усилительных пунктов +

- трубопровод с противопожарными устройствами и противоэрозионными сооружениями

- переходы рек и других естественных и искусственных препятствий

- кабельные переходы через водные преграды +

- закрытые подземные переходы (проколы, микротоннели, коллекторы и т.п.) +

4. Магистральные кабельные линии связи (МКЛС) – это линии, прокладываемые между:

- сетевыми узлами первого класса +

- сетевыми узлами второго класса

- сетевыми узлами третьего класса в пределах города (ГКЛС)

- сетевыми узлами третьего класса в пределах сельского района (СКЛС)

- сетевыми узлами и сетевыми станциями внутризоновых сетей

- объектами проводных средств связи специального назначения и объектами других ведомств, а также к радиоцентрам, телецентрам

5. Внутризоновые кабельные линии связи (ВКЛС) – это линии, прокладываемые между:

- сетевыми узлами первого класса

- сетевыми узлами второго класса +

- сетевыми узлами третьего класса в пределах города (ГКЛС)

- сетевыми узлами третьего класса в пределах сельского района (СКЛС)

- сетевыми узлами и сетевыми станциями местных первичных сетей

- объектами проводных средств связи специального назначения и объектами других ведомств, а также к радиоцентрам, телецентрам

6. Местные кабельные линии связи – это линии, прокладываемые между:

- сетевыми узлами первого класса

- сетевыми узлами второго класса

- сетевыми узлами третьего класса в пределах города (ГКЛС) +

- сетевыми узлами третьего класса в пределах сельского района (СКЛС) +

- сетевыми узлами и сетевыми станциями магистральной сети

- сетевыми узлами и сетевыми станциями внутризоновых сетей

- сетевыми узлами и сетевыми станциями местных первичных сетей

7. Магистральные кабельные линии связи (МСКЛС) – это линии, прокладываемые между:

- сетевыми узлами первого класса

- сетевыми узлами второго класса

- сетевыми узлами третьего класса в пределах города (ГКЛС)

- сетевыми узлами и сетевыми станциями магистральной сети +

- сетевыми узлами и сетевыми станциями внутризоновых сетей

8. Внутризоновые кабельные линии связи (ВСКЛС)  – это линии, прокладываемые между:

- сетевыми узлами первого класса

- сетевыми узлами второго класса

- сетевыми узлами третьего класса в пределах города (ГКЛС)

- сетевыми узлами третьего класса в пределах сельского района (СКЛС)

- сетевыми узлами и сетевыми станциями внутризоновых сетей +

- объектами проводных средств связи специального назначения и объектами других ведомств, а также к радиоцентрам, телецентрам

9. Местные соединительные кабельные линии – это линии, прокладываемые между:

- сетевыми узлами первого класса

- сетевыми узлами второго класса

- сетевыми узлами третьего класса в пределах города (ГКЛС)

- сетевыми узлами третьего класса в пределах сельского района (СКЛС)

- сетевыми узлами и сетевыми станциями местных первичных сетей +

10. Кабельные соединительные линии – это линии, прокладываемые между:

- сетевыми узлами первого класса

- сетевыми узлами второго класса

- сетевыми узлами третьего класса в пределах города (ГКЛС)

- сетевыми узлами третьего класса в пределах сельского района (СКЛС)

- сетевыми узлами и сетевыми станциями местных первичных сетей

- объектами проводных средств связи специального назначения и объектами других ведомств, а также к радиоцентрам, телецентрам +

11. Исходными данными для разработки проекта строительства линейных сооружений связи служат:

- характеристика проектируемых кабелей и их количество по участкам

- проектно-сметная документация (в том числе ПОС) +

- схема трассы

- директивный график, определяющий сроки строительства +

- мероприятия по безопасному ведению работ

- сведения о сроках и порядке поставки основных материалов, а также о рабочих кадрах по основным профессиям +

- технологические карты +

12. Из перечисленных документов выделите те, которые, как правило, содержит Проект организации строительства линейных сооружений связи:

- характеристика проектируемых кабелей и их количество по участкам +

- проектно-сметная документация (в том числе ПОС)

- данные о глубине прокладки кабеля +

- метеорологические сведения по трассе +

- мероприятия по безопасному ведению работ

- схему расстановки мехколонн и развозки кабеля по трассе +

- технологические карты

13. Из перечисленных документов выделите те, которые, как правило, содержит ППР линейных сооружений связи:

- характеристика проектируемых кабелей и их количество по участкам

- проектно-сметная документация (в том числе ПОС) +

- данные о глубине прокладки кабеля

- метеорологические сведения по трассе

- мероприятия по безопасному ведению работ +

- схему расстановки мехколонн и развозки кабеля по трассе +

- технологические карты

14. Определите последовательность выполнения работ по прокладке кабельных линий связи

- катодная защита (8)

- монтаж соединительных муфт (4)

- испытание и сдача в эксплуатацию (10)

- подготовка трассы и кабеля (2)

- монтаж концевых муфт наружной установки (6)

- электрический дренаж (7)

- монтаж концевых муфт и заделок внутренней установки (5)

- разметка трассы (1)

- протекторная защита (9)

- прокладка кабеля (3)

1 – 8, 2 – 4, 3 – 10, 4 – 2, 5 – 6, 6 – 7, 7 – 5, 8 – 1, 9 – 9, 10 - 3

5.6. Проектирование и монтаж трубопроводов из полиэтилена

1. Выделите преимущества, которыми  обладают полиэтиленовые трубы перед трубами из традиционных материалов:

- коррозионная стойкость +

- экономичность

- срок службы не менее 50 лет +

- санитарно-гигиеническая и экологическая безопасность +

- низкая шероховатость и практическое отсутствие зарастания труб +

- наименьшая трудоемкость

2. Выделите преимущества, которыми  обладают полиэтиленовые трубы перед трубами из традиционных материалов:

- высокая стойкость к гидроабразивному износу +

- высокая химическая стойкость +

- экономичность

- устойчивость к гидравлическим ударам

- наименьшая трудоемкость +

- высокая ремонтопригодность

3. Выделите преимущества, которыми  обладают полиэтиленовые трубы перед трубами из традиционных материалов:

- наименьшая трудоемкость

- устойчивость к воздействию блуждающих токов (не проводит ток) +

- небольшой вес труб +

- экономичность

- легкость транспортирования +

- прочность сварных соединений, превосходящая прочность самих труб +

4. Для наружных сетей газоснабжения из полиэтиленовых труб разрешена прокладка:

- только подземная +

- только надземная

- как подземная, так и надземная

5. Если нет сомнений в том, что продукция выпущена в соответствии с нормативно-технической документацией и это подтверждается документом о качестве (паспорт, сертификат, протокол испытаний), а условия и сроки хранения, а также условия транспортирования, установленные документацией, не нарушались, то входной контроль полиэтиленовых труб и соединительных деталей:

- не требуется +

- требуется в любом случае

- производится на усмотрение закачка

производится на усмотрение исполнителя работа

6. Если есть сомнения в том, что продукция выпущена в соответствии с нормативно-технической документацией; если есть сомнения в принадлежности труб или соединительных деталей к конкретной партии продукции; отсутствует паспорт качества (сертификат, протокол испытаний) завода-изготовителя либо маркировка труб; нарушены условия хранения или транспортирования, то входной контроль полиэтиленовых труб и соединительных деталей:

- не требуется

- требуется в любом случае +

- производится на усмотрение закачка

- производится на усмотрение исполнителя работа

7. Перечислите случаи, в которых требуется входной контроль полиэтиленовых труб и соединительных деталей:

- есть сомнения в том, что продукция выпущена в соответствии с нормативно-технической документацией +

- есть сомнения в принадлежности труб или соединительных деталей к конкретной партии продукции +

- нарушены сроки поставки  труб

- отсутствует паспорт качества  завода-изготовителя либо маркировка труб +

- нарушены условия хранения или транспортирования +

- производится подземная прокладка труб

- производится надземная прокладка труб

8. При прокладке полиэтиленовых трубопроводов методом горизонтально-направленного бурения в грунте выделяют три этапа. Определите работы, выполняемые на каждом из этапов:

- бурильная установка втягивает ПЭ трубу в подготовленный канал (3)

- специальная бурильная установка производит бурение по заданной траектории (от отметки А к отметке В) (1)

- бурильная головка заменяется на головку большего диаметра, за ней прикрепляется приготовленная к протаскиванию ПЭ труба (2)

1 – 3, 2 – 1, 3 – 2

9. Определите последовательность выполнения работ при сварке полиэтиленовых труб нагретым инструментом встык:

- после появления первичного грата снижают давление до величины, соответствующей с учетом давления холостого хода, и выдерживают его в течение времени, необходимого для прогрева торцов труб (5)

- сводят торцы труб до соприкосновения и создают требуемое давление при осадке с учетом давления холостого хода (7)

- замеряют давление (или усилие), необходимое на перемещение подвижного зажима с установленной в нем трубой (1)

- извлекают трубы из зажимов центратора и проставляют на сварном соединении его порядковый номер краской или маркерным карандашом (9)

- устанавливают между торцами труб нагреватель, имеющий заданную температуру (2)

- выдерживают давление осадки в течение времени, необходимого для остывания стыка, и визуально контролируют полученное сварное соединение по размерам и конфигурации грата (8)

- проводят процесс оплавления, для чего прижимают торцы труб к нагревателю и создают требуемое давление с учетом давления холостого хода (3)

- по окончании процесса прогрева отводят подвижный зажим центратора на 5-6 см назад и удаляют нагреватель из зоны сварки (6)

- выдерживают давление в течение времени, необходимого для появления по всему периметру оплавляемых торцов первичного грата (4)

1 – 5, 2 – 7, 3 – 1, 4 – 9, 5 – 2, 6 – 8, 7 – 3, 8 – 6, 9 – 4

11. Вам предложен перечень подготовительных операций:

  - подготовка и проверка работоспособности сварочного оборудования;

  - подготовка места сварки и размещение сварочного оборудования;

  - выбор необходимых параметров сварки;

  - удаление оксидного слоя;

  - закрепление и центровка труб и деталей в зажимах позиционера;

  - протирка свариваемых поверхностей деталей с ЗН и труб.

Определите вид сварки, которому присущи данные подготовительные работы:

- сварка деталей с закладными нагревателями +

- сварка встык

12. Вам предложен перечень подготовительных операций:

  - подготовку и проверку работоспособности сварочного оборудования;

  - подготовку места сварки и размещение сварочного оборудования;

  - выбор необходимых параметров сварки;

  - закрепление и центровку труб и деталей в зажимах центратора сварочной машины;

  - механическую обработку торцов свариваемых поверхностей труб и деталей.

Определите вид сварки, которому присущи данные подготовительные работы:

- сварка деталей с закладными нагревателями

- сварка встык +

13. Определите последовательность выполнения технологического процесса сварки труб с помощью соединительных деталей с закладными нагревателями:

- контролируют визуально прохождение процесса сварки (7)

- вводят в память аппарата требуемый режим сварки (предпрогрева) и контролируют по его дисплею заданное напряжение и время (5)

- закрепляют трубы вместе с соединительной деталью в позиционере (2)

- извлекают трубы из зажимов позиционера и проставляют на сварном соединении его порядковый номер краской или маркерным карандашом (8)

- присоединяют сварочный кабель к выводам закладного нагревателя детали (4)

- запускают процесс сварки (предпрогрева) нажатием кнопки "пуск" (6)

- подсоединяют аппарат к электрической сети или автономному электрогенератору (3)

- обработанные концы труб вводят внутрь соединительной детали до упора (1)

1 – 7, 2 – 5, 3 – 2, 4 – 8, 5 – 4, 6 – 6, 7 – 3, 8 - 1

5.7. Защита трубопроводов тепловых сетей от коррозии

1. Грунтами с низкой коррозийной активностью являются грунты с удельным сопротивлением:

- более 100 Омм +

- 20 – 100 Омм

- 10 – 20 Омм

- 5 – 10 Омм

- менее 5 Омм

2. Грунтами со средней коррозийной активностью являются грунты с удельным сопротивлением:

- более 100 Омм

- 20 – 100 Омм +

- 10 – 20 Омм

- 5 – 10 Омм

- менее 5 Омм

3. Грунтами с повышенной коррозийной активностью являются грунты с удельным сопротивлением:

- более 100 Омм

- 20 – 100 Омм

- 10 – 20 Омм +

- 5 – 10 Омм

- менее 5 Омм

4. Грунтами с высокой коррозийной активностью являются грунты с удельным сопротивлением:

- более 100 Омм

- 20 – 100 Омм

- 10 – 20 Омм

- 5 – 10 Омм +

- менее 5 Омм

5. Грунтами с весьма высокой коррозийной активностью являются грунты с удельным сопротивлением:

- более 100 Омм

- 20 – 100 Омм

- 10 – 20 Омм

- 5 – 10 Омм

- менее 5 Омм +

6. На действующих тепловых сетях электрические измерения по определению опасности коррозии, вызываемой блуждающими токами в зонах действия средств электрохимической защиты, в районах тяговых подстанций и депо электрифицированного транспорта, вблизи рельсов электрифицированного транспорта и в местах пересечения с ним проводят с периодичностью:

- один раз в год

- не реже одного раза в 3 месяца +

- не реже одного раза в 6 месяцев

- 3 раза в год

7. На действующих тепловых сетях электрические измерения по определению опасности коррозии, вызываемой блуждающими токами проводят с периодичностью:

- один раз в год +

- не реже одного раза в 3 месяца

- не реже одного раза в 6 месяцев

- 3 раза в год

6. РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ»

6.1. Проектирование окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения

1. При формировании среды жизнедеятельности с учетом инвалидов ставятся задачи:

а) Обеспечение беспрепятственного передвижения

б) Обеспечение информацией: визуальной, тактильной, звуковой

в) Варианты а) и б), а также комплексное решение системы обслуживания инвалидов и здоровых людей +

2. Жилье, общественные  и производственные здания и сооружения подразделяются в зависимости от возможности их использования инвалидами на:

а) Специализированные – предназначенные специально для групп маломобильного населения

б) Общего пользования и специализированные

в) Специализированные, общего пользования и не предназначенные для пребывания инвалидов +

3. При разработке проектов детальной планировки новых районов в состав пояснительной записки входят:

а) Перечень и объем мероприятий по адаптации объектов общегородского уровня к потребностям инвалидов

б) Мероприятий в соответствии с ВСН 62-91 +

в) Разрабатываются новые маршруты специальных транспортных средств

4. При разработке градостроительной документации для особенно сложных условий в центрах крупнейших городов:

а) Разрабатывается  поэтажное создание среды, доступной для инвалидов, где этап – единый взаимоувязанный  законченный комплекс мероприятий +

б) Разрабатываются пешеходные маршруты и подземные переходы

в) Создаются площадки для отдыха инвалидов

5. При разработке единой системы обслуживания для инвалидов и других жителей  города решаются градостроительные  проблемы по возможности пользоваться:

а) Жилыми зданиями

б) физкультурно-спортивными объектами

в) варианты а)+б), а также объектами культуры, образования, быта и т.п. +

6. При размещении квартир для престарелых и инвалидов в жилой застройке необходимо учитывать:

а) Расстояние до предприятий торговли, здравоохранения

б) Расстояние до стоянок легковых автомобилей

в) Варианты а) +б); а также места отдыха и озеленения территории +

7. При проектировании взаимосвязанной системы объектов общественного обслуживания инвалидов и путей их передвижения следует учитывать радиус их доступности:

а) Не превышающий 300 метров +

б) Не превышающий 500 метров

в) Не учитывается радиус доступности объектов

8. При формировании системы пешеходных связей:

а) Учитывается специфика передвижения инвалидов различных категорий +

б) Не учитывается категория инвалидности.

в) Учитываются пожелания инвалидов

9. В местах пересечения пешеходных путей и транспортных коммуникаций:

а) Высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см и не более 4.0 см +

б) Допускается применение бортовых камней со скошенной гранью

в) Съезды с тротуаров должны иметь уклоны 1:30

10. При пересечении путей с интенсивным транспортным потоком необходимо устраивать:

а) Переходы в разных уровнях – подземные или надземные крытые, с устройством пандусов +

б) Лестницы частично  дублируются пандусами

в) Лестницы и пандусы с произвольными параметрами

11. Пешеходный путь инвалидов с дефектами зрения (ДЗ) рекомендуется организовывать:

а) С помощью «Направляющей линии» с осязательными средствами

б) С помощью звуковой информации

в) Варианты а)+б) +

12. Лестницы должны быть продублированы пандусами с площадками отдыха и перилами если:

а) уклон 5% и менее

б) Уклон от 5% до 8% +

в) Уклон более 10%

13. Количество ступеней в лестничных маршах на пути следования инвалидов с дефектами зрения:

а) Должно быть одинаковым +

б) не меньше 5

в) Произвольным

14. Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и предприятий зависит:

а) От габаритов автосредств

б) От общего количества мест на автостоянках +

в) От количества инвалидов, посещающих здания

15. Места для автотранспортных средств, для инвалидов должны быть:

а) Выделены разметкой и обозначены специальными символами +

б) Обеспечены заградительными решетками

с) Снабжены звуковым сигналом

16. В стесненных городских условиях рекомендуется:

а) На стоянках делать двойную разметку: три места для обычных автомобилей соответствует двум местам для автомобилей инвалидов +

б) Не делается двойная разметка, места для автомобилей одинаковые

в) Автомобили для инвалидов ставятся отдельно за перегородку

17. Остановки всех видов городского общественного транспорта, стоянки такси должны:

а) Обеспечивать возможность посадки и высадки инвалидов с креслами-колясками

б) Оборудоваться хорошо читаемой информацией о маршрутах

в) Варианты а) и б) и информацией для слепых по азбуке Брайля +

18. Гаражи для всех инвалидов, проживающих на территории микрорайона должны:

а) Находиться в радиусе пешеходной доступности не более 50-100 метров от входа в жилой дом

б) Не более 200 метров от входа в жилой дом

в) Не более 50-100 метров или в подвальных этажах +

19. Площадка для отдыха инвалидов в торговых центрах, прогулочных маршрутах, зонах отдыха жилых массивов устраивается:

а) Равномерно на расстоянии 100-200 метров друг от друга +

б) Произвольно

в) Рядом с входом в здание.

20. При невозможности устройства пандусов с допустимыми уклонами рекомендуется:

а) Устройство винтовых пандусов

б) Применение лифтов, подъемников

в) Варианты а) и б) а также выжимных платформ +

21. В качестве «естественных» направляющих линий для людей с дефектами зрения, пользующихся тростью могут быть:

а) Фасады зданий, параллельные тротуару, бордюрные камни газонов, ограждения.   +

б) Информационные указатели.

в) Звуковые указатели.

22. Дополнительные направляющие линии  и информационное обеспечение для инвалидов с дефектами зрения устраивается:

а) У надземных переходов, у поворотов улиц. +

б) В местах отдыха инвалидов.

в) На автостоянках.

23. У объектов общественного обслуживания населения и приложения труда маломобильных групп населения следует размещать:

а) Устройства, обеспечивающие вход и выход пассажиров-инвалидов из транспорта – пандусы, информационные стенды, навесы.

б) Разворотные площадки и ограждения.

в) Варианты а) б). +

7. Нормативно-правовые основы проектирования

1. С введением в действие какого нормативно-правового документа было положено начало реформирования системы технического нормирования в строительстве?

+ : Федерального закона «О техническом регулировании»

- : Градостроительного кодекса Российской Федерации

- : Федерального закона  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

2. Какие документы согласно новому закону «О техническом регулировании» должны составлять нормативно-правовую основу технического регулирования в строительстве?

+ : технические регламенты

- : ГОСТы

- : руководящие документы

3. Градостроительный кодекс Российской Федерации регулирует вопросы, связанные с

+ : с планированием, благоустройством населённых пунктов городского и сельского типов, правилами их застройки, а также всё, что связано с развитием инфраструктуры (социальной, инженерной, транспортной)

- : с охраной почв от прогрессирующей деградации и необоснованных потерь

- : с охраной поверхностных вод от засорения, загрязнения и истощения

4. К общим параметрам земельных участков относят:

+ : их площадь, вид прав на участок, назначение, площадь и коэффициент застройки, окружение, состояние площадки, рельеф

- : физическое состояние сооружений на выбранном участке, их площадь, год постройки, этажность, наличие офисных площадей

- : наличие электроподстанции, железнодорожной ветки, погрузочно-разгрузочной площадки, фактическое состояние коммуникаций

5. Местоположение земельного участка характеризует:

+ : его удаленность от крупных городов и населенных пунктов, важность географического направления, удаленность от автомагистралей, железнодорожных узлов, аэропортов и т.д

- : площадь и коэффициент застройки, окружение, состояние и рельеф площадки

- : наличие на участке погрузочно-разгрузочной площадки, котельной, воды, газа, канализации и тд.

6. Кто осуществляет подготовку проектной документации

+ : застройщики либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо

- : застройщики

- : инвестор

7. После наступления какого события  принимается решение о приеме в члены СРО?

+ : только после внесения им взноса в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации

- : после сдачи необходимых документов для подтверждения соответствия членству

- : после сдачи необходимых экзаменов на предмет знания градостроительного кодекса

8. Какой вид ответственности несет Саморегулируемая организация за причинение ее членом вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения?

+ : Солидарную

- : Субсидиарную

- : все указанные

9. Какая статья Градостроительного кодекса РФ  регламентирует выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию?

+ : СТ-55

- : СТ-53

- : СТ-54

10.  Какая статья Градостроительного кодекса РФ  регламентирует выдачи разрешения на строительство?

+ : СТ-51

- : СТ-52

- : СТ-53

11. Какая статья Градостроительного кодекса РФ  регламентирует осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства?

+ : СТ-52

- : СТ-51

- : СТ-55

12. Какая статья Градостроительного кодекса РФ  регламентирует строительный контроль?

+ : СТ-53

- : СТ-54

- : СТ-55

13. Какая статья Градостроительного кодекса РФ  регламентирует Государственный строительный надзор

+ : СТ-54

- : СТ-51

- : СТ-52

14. Из каких частей состоит проектная документация?

+ : из текстовой и графической

- : из текстовой и расчетной

- : из графической и расчетной

15. На какие виды, в зависимости от функционального назначения и характерных признаков подразделяются объекты капитального строительства?

+ : объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности, объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а так же иные объекты капитального строительства не производственного назначения), линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги , линии электропередачи и др.)

- : объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения производственного назначения, в том числе объекты обороны и безопасности),  за исключением линейных.

- : объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а так же иные объекты капитального строительства не производственного назначения)

16. Какой состав разделов устанавливает «Положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»?

+ : при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства и подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства

- : при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства

- : при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства

17. В каком из документов перечислено содержание документов территориального планирования

+ : Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ

- : СНИП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка сельских поселений».

- : Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ

18. Каким из документов устанавливаются градостроительные регламенты использования территорий муниципальных образований

+ :  правила землепользования и застройки

- : генеральный план поселений и городских округов

- :  проект зон охраны

19. По какому из видов использования для принятия положительного решения требуются публичные слушания

+ : условно разрешенные виды использования

- : основные виды разрешенного использования

- : основные виды разрешенного использования

20. Какие из документов территориального планирования являются утвержденными для Самарской области и  городского округа Самара

+ : Схема территориального планирования Самарской области и схемы территориального планирования ряда муниципальных районов в ее составе, Генеральный план городского округа Самара, Правила землепользования и застройки городского округа Самара, генеральные планы ряда поселений Самарской области

- : Схема территориального планирования Самарской области, Генеральный план городского округа Самара, Правила землепользования и застройки городского округа Самара

- : Схема территориального планирования Самарской области и схемы территориального планирования всех муниципальных районов в ее составе, Генеральный план городского округа Самара, Правила землепользования и застройки городского округа Самара, генеральные планы всех поселений Самарской области

21. Какие документы по планировке территорий на сегодняшний день являются легитимными

+ : проекты планировки территории, проекты межевания территории, градостроительные планы земельных участков

- : проекты планировки территории, проекты межевания территории

- : проекты планировки, проекты застройки территорий@

22. Какая документация предшествует подготовке градостроительного плана земельного участка

+ : градостроительное обоснование

- : предпроектный анализ территории

- : обоснование разрешенного использования территорий

23. В каких документах раскрываются требования, предъявляемые к зонам охраны объектов культурного наследия?

+ : в Федеральном законе  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ №73-ФЗ и Положении зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ №315

- : в Положении зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ №315

- : в Федеральном законе  «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ №73-ФЗ и Положении о государственной историко-культурной экспертизе №569

24. Какие из видов культурного наследия на сегодняшний день являются легитимными

+ : памятники, ансамбли, достопримечательные места, вновь выявленные объекты

- : памятники архитектуры, истории, археологии

- : памятники, ценная историческая застройка, рядовая историческая застройка

25. Каким образом охраняются объекты культурного наследия, включенные в реестр охраняемого культурного наследия

+ : объект полностью или частично в соответствии с предметом охраны

- : полностью объект вне зависимости от предмета охраны

- : фасады и интерьеры объекта культурного наследия

26. Если объект культурного наследия уничтожен, какие санкции могут быть применены к заказчику-застройщику?

+ : безвозмездное изъятие земельного участка в пользу государства

- : изъятие земельного участка в пользу государства с частичной компенсацией его стоимости

- : штраф в размере нанесенного ущерба

27. Назовите документацию, в которой указываются границы зон охраны объектов культурного наследия

+ : Проект зон охраны и раздел «Охрана историко-культурного наследия» в составе генеральных планов поселений и городских округов

- : Проект зон охраны исторических городов

- : Историко-культурный опорный план исторических городов

8. Работы по обследованию строительных конструкций

зданий и сооружений

8.1. Дефекты строительных конструкций, способы их устранения

1. Контроль за техническим состоянием конструкций жилых домов осуществляется путем:

- Плановых осмотров

- Общих осмотров

- Частичных осмотров

- Внеочередных осмотров

- Всех видов осмотров +

2. Общие осмотры производятся:

- 2 раза в год +

- 1 раз в год

- 1 раз в два года

- 1 раз в три года

- В случае ЧП

3. Внеочередные осмотры проводятся:

- Через 1-2 часа после аварии

- Через 1-2 суток после аварии +

- Через 5 дней после аварии

- Через 10 дней после аварии

- При указании «сверху»

4. Календарные сроки общих и частичных осмотров:

- Различные для разных ЖЭКов

- Едины для всего города +

- Различаются по кварталам

- Единых правил нет

- Различаются по ТСЖ

5. До какой высоты здания допускается применять неорганизованный водоотвод с кровли?

- В зданиях высотой до 6 эт.

- То же до 5 эт. +

- Тоже до 3 эт.

- В зданиях высотой до 10 м

- В зданиях высотой до 15 м

6. В каких зданиях допускается устройство деревянных перекрытий?

- В любых по расчету прочности

- Только в деревянных зданиях

- В зданиях III – IV класса и деревянных +

- В сухих помещениях

В зданиях II - IV класса

7. Какова должна быть длина гвоздя в гвоздевых соединениях, работающих на выдергивание?

- Не менее 10 диаметров гвоздя

- Не менее 1.5 толщин пробиваемых элементов

- Не менее 2-х толщин пробиваемых элементов +

- По расчету

- Зависит от шага забиваемых гвоздей

8. Как следует опирать несущие деревянные конструкции на каменные стены?

- На цементном растворе

- Зажатыми по контуру сечения

- На подкладках из антисептированной древесины

- На гидроизоляционных прокладках +

- На болтах

9. Кем проектируются защитные ограждения при реконструкции  объекта?

- Генподрядчиком

- Заказчиком

- Эксплуатационником

- Проектной организацией +

- Службой техники безопасности предприятия

10. Последствия аварий и обрушений должны найти отражение в:

- Фотографиях

- Обмерочных схемах

- Отобранных пробах

- Зарисовках

- Верны все ответы +

11. Какой метод не является методом выявления дефектов и повреждений наружных стен:

- Визуальный осмотр

- Поверочные расчеты

- Вскрытие на отдельных участках

- Отбор проб

- Применяются все методы +

8.2. Качество и надежность зданий, сооружений

1. Укажите параметры из перечисленных, по которым в современном строительстве оценивают качество зданий и сооружений:

- Надежность +

- Эргономичность +

- Экономичность

2. Свойство объекта, заключающееся в его приспособленности к устранению повреждений:

- Устойчивость к повреждениям

- Ремонтируемость

- Ремонтоприспособленность

- Ремонтопригодность +

- Употребляются все термины

3. Событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта:

- Обрушение объекта

- Авария

- Катастрофа

- Поломка

- Отказ конструкции +

4. Что является основной причиной возникновения вертикальных трещин на гранях железобетонных колонн?

- Карбонизация бетона защитного слоя

- Недостаточная толщина защитного слоя

- Коррозия продольной арматуры

5. Наклонные трещины на опорных концах железобетонных балок и прогонов, направленные в сторону пролета, свидетельствуют о:

- Недостаточной их несущей способности по наклонным сечениям

- Недостаточной их несущей способности по изгибающему моменту

- Недостаточном количестве поставленных хомутов

6. Поперечные трещины в пролетных участках железобетонных балок и прогонов являются следствием:

- Высокой степени ползучести бетона

- Недостаточной их несущей способности по изгибающему моменту

7. Какой цвет приобретает карбонизированная зона бетона после нанесения индикатора?

- Серый

- Темно-зеленый

- Ярко-малиновый

8. Меняет ли цвет некарбонизированная зола бетона после нанесения индикатора?

- Да

- Нет

9. Как влияет увеличение влажности эксплуатационной среды на процесс коррозии железобетонных конструкций?

- Не оказывает влияния

- Замедляет

- Ускоряет

10. Какие приборы используются в натурных условиях для определения места расположения арматуры?

- Акустические

- Магнито-метрические

- Тензометры

11. Какой из видов коррозии представляет наибольшую опасность для металлических конструкций?

- Коррозия металла, поражающая отдельные участки поверхности конструкции, но образующая на ней язвенные углубления

- Равномерная коррозия металла, имеющая по всей поверхности микроскопическую шероховатость и ровную с небольшими углублениями поверхность

12. Степень долговечности железобетонных конструкций при внешних климатических воздействий (в условиях РФ) оценивается:

- Классом бетона по прочности на осевое сжатие

- Классом бетона по прочности на осевое растяжение

- Маркой бетона по морозостойкости

13. При действии каких факторов происходит пучение грунта?

- При одновременном наличии трех факторов - отрицательной температуры, притока влаги и пучинистости грунта

- При отрицательной температуре и притоке влаги

- При пучинистом грунте и отрицательной температуре

14. Развитие многих видов грибков при влажности древесины 25-70 %:

- Приостанавливается

- Усиливается

- Не изменяется

15. В какой период года следует производить определение максимального влагонакопления в ограждающих конструкциях?

- В конце весеннего периода

- Летний период

- В любой период года

16. Во время натурных обследований ответственность за соблюдением правил техники безопасности несут:

- Руководитель цеха, где производятся обследования

- Руководитель работ

- Исполнитель работ

17. Какой индикатор используется для определения глубины карбонизации бетона?

- Раствор фенолфталеина

- Ацетон

- Этиленгликоль

9. Работы по подготовке проектов мероприятий

по обеспечению пожарной безопасности

9.1. Системы и комплексы сигнализации

1. Авторский надзор за производством монтажных работ систем и комплексов сигнализации осуществляется проектной организацией согласно требованиям:

- СНиП 1.06.05-85 +

- СНиП 2.08.02

- СНиП 21-01-97

- РД 78.145-93

2. Авторский надзор за производством монтажных работ систем и комплексов сигнализации осуществляется:

- проектной организацией +

- подразделением охраны

- заказчиком

- застройщиком

3. Технический надзор за производством монтажных работ систем и комплексов сигнализации осуществляется:

- проектной организацией

- подразделением охраны +

- заказчиком

- застройщиком

4. Магнитоконтактные извещатели устанавливают, как правило, в верхней части блокируемого элемента, со стороны охраняемого помещения от вертикальной или горизонтальной, в зависимости от типа магнитоконтактного извещателя, линии раствора блокируемого элемента на расстоянии:

- 100 мм

- 200 мм +

- 300 мм

- 400 мм

- 500 мм

5. Для блокировки на открывание дверей, окон, люков, витрин и других подвижных конструкций предназначены:

- магнитоконтактные извещатели +

- выключатели путевые конечные

- поверхностные ударноконтактные извещатели

- поверхностные пьезоэлектрические извещатели

6. Для блокировки на открывание строительных конструкций, имеющих значительные массу и линейные размеры (ворота, погрузочно-разгрузочные люки и т.п.) предназначены:

- магнитоконтактные извещатели

- выключатели путевые конечные +

- поверхностные ударноконтактные извещатели

- поверхностные пьезоэлектрические извещатели

7. Для блокировки остекленных конструкций, расположенных не ближе 5 м от проезжей части, улицы предназначены:

- магнитоконтактные извещатели

- выключатели путевые конечные

- поверхностные ударноконтактные извещатели +

- поверхностные пьезоэлектрические извещатели

8. Для блокировки потолочных перекрытий, полов и стен помещений, от пролома молотком, ломом или другим тяжелым предметом предназначены:

- магнитоконтактные извещатели

- выключатели путевые конечные

- поверхностные ударноконтактные извещатели

- поверхностные пьезоэлектрические извещатели +

9. Размещение и монтаж автоматических тепловых, дымовых, световых и ручных пожарных извещателей должны производиться в соответствии с проектом, технологическими картами и инструкциями,  требованиями:

- СНиП 1.06.05-85

- СНиП 2.08.02

- СНиП 21-01-97

- РД 78.145-93

- СНиП 2.04.09-84 +

9.2. Требования пожарной безопасности для общественных зданий

10. Определите класс функциональной пожарной опасности общественных зданий:

- детские дошкольные учреждения, больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений (класс Ф 1.1);

- гостиницы, спальные корпуса санаториев и  домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов (класс  Ф  1.2);

- театры, кинотеатры, концертные  залы,  клубы, цирки,    спортивные    сооружения   с    трибунами,    библиотеки, развлекательные заведения и  другие учреждения с расчетным числом посадочных мест  для посетителей в закрытых помещениях (класс  Ф  2.1);

- помещения для посетителей предприятий бытового обслуживания  с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей (класс  Ф  3.5);

- предприятия торговли (класс Ф 3.1)

11. Определите класс функциональной пожарной опасности общественных зданий:

- музеи, выставки, танцевальные залы  и  другие подобные учреждения в закрытых помещениях (класс  Ф  2.2);

- учреждения, указанные в Ф  2.1,  на  открытом воздухе (класс  Ф  2.3);

- музеи, выставки, танцевальные залы  и  другие подобные учреждения на  открытом воздухе (класс  Ф  2.4);

- предприятия общественного питания (класс Ф 3.2);

- вокзалы (класс Ф 3.3)

12. Определите класс функциональной пожарной опасности общественных зданий:

- поликлиники и амбулатории (класс Ф 3.4);

- физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения без трибун для   зрителей, бытовые помещения, бани (класс   Ф   3.6);

- школы, внешкольные учебные заведения, средние специальные учебные заведения, профессионально-технические училища (класс  Ф  4.1);

- высшие учебные заведения, учреждения повышения квалификации (класс  Ф  4.2);

- учреждения органов управления, проектно-конструкторские организации, информационные и редакционно-издательские организации, научно-исследовательские организации, банки, конторы, офисы (класс   Ф   4.3)

13. Если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из горючих материалов групп Г3, Г4, противопожарные стены:

- должны возвышаться над кровлей не менее чем на 20 см;

- должны возвышаться над кровлей не менее чем на 30 см;

- должны возвышаться над кровлей не менее чем на 60 см; +

- должны возвышаться над кровлей не менее чем на 80 см;

- должны возвышаться над кровлей не менее чем на 100 см

- могут не возвышаться над крышей

14. Если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из горючих материалов групп Г1, Г2, противопожарные стены:

- должны возвышаться над кровлей не менее чем на 20 см

- должны возвышаться над кровлей не менее чем на 30 см +

- должны возвышаться над кровлей не менее чем на 60 см

- должны возвышаться над кровлей не менее чем на 80 см

- должны возвышаться над кровлей не менее чем на 100 см

- могут не возвышаться над крышей

15. Если все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из негорючих материалов, противопожарные стены:

- должны возвышаться над кровлей не менее чем на 20 см

- должны возвышаться над кровлей не менее чем на 30 см

- должны возвышаться над кровлей не менее чем на 60 см

- должны возвышаться над кровлей не менее чем на 80 см

- должны возвышаться над кровлей не менее чем на 100 см

- могут не возвышаться над крышей +

16. Противопожарные  стены  в  зданиях  с  наружными  стенами классов пожарной опасности К1, К2 и К3 должны пересекать эти  стены и выступать за наружную плоскость стены не менее чем на:

- 20 см

- 30 см +

- 60 см

- 80 см

- 100 см

17. Типы лестничных клеток и лестниц,  предназначенных для эвакуации в общественных зданиях и сооружениях, следует принимать по:

- СНиП 2.08.02 +

- СНиП 21-01-97

- РД 78.145-93

- ТСН 21-304-2003

18. В соответствии, с каким пунктом СНиП    2.08.02, техническое подполье при высоте более 1,8 м должно быть оборудовано  люками или окнами:

- 1.6

- 1.12 +

- 2.4

- 3.8

- 7.16

19. Общественные здания высотой 50 м и   более могут проектироваться при условии их размещения на расстоянии не более 2  км от пожарного депо, оснащенного  пожарной автолестницей или коленчатым подъемником высотой не менее:

- 30 м

- 40 м

- 50 м +

- 70 м

- 80 м

- 100 м

20. Общественные здания высотой 50 м и   более должны оборудоваться системой противопожарной защиты, включающей  в  себя следующие обязательные элементы:

- противодымная защита

- внутренний противопожарный водопровод  и автоматическое пожаротушение (за  исключением помещений, упомянутых в  1.4 НПБ 110)

- лифты для пожарных подразделений

- автоматическая пожарная сигнализация

- система оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей

- Все перечисленные +

9.3. Пожарная безопасность зданий и сооружений

21. Установите соответствие между горючими строительными материалами и группами горючести:

- нормальногорючие (Г3)

- слабогорючие (Г1)

- сильногорючие (Г4)

- умеренногорючие (Г2)

22. Установите соответствие между воспламеняемостью горючих строительных материалов и группами воспламеняемости:

- умеренновоспламеняемые (В2)

- легковоспламеняемые (В3)

- трудновоспламеняемые (В1)

23. Установите соответствие между степенью распространения пламени по поверхности горючих строительных материалов и группами распространения пламени:

- умереннораспространяющие (РП3);

- сильнораспространяющие (РП4)

- нераспространяющие (РП1);

- слабораспространяющие (РП 2)

24. Установите соответствие между дымообразующей способностью горючих строительных материалов и группами дымообразующей способности:

- с малой дымообразующей способностью (Д1);

- с высокой дымообразующей способностью (Д3);

- с умеренной дымообразующей способностью (Д2)

25. Установите соответствие между токсичностью продуктов горения горючих строительных материалов и группами токсичности:

- высокоопасные (Т3);

- малоопасные (Т1);

- чрезвычайно опасные (Т4);

- умеренноопасные (Т1)

26. По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на четыре класса. К какому классу относятся непожароопасные строительные конструкции?

- К0 +

- К1

- К2

- К3

27. По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на четыре класса. К какому классу относятся малопожароопасные строительные конструкции?

- К0

- К1 +

- К2

- К3

28. По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на четыре класса. К какому классу относятся умереннопожароопасные строительные конструкции?

- К0

- К1

- К2 +

- К3

29. По пожарной опасности строительные конструкции подразделяются на четыре класса. К какому классу относятся пожароопасные строительные конструкции?

- К0

- К1

- К2

- К3 +

30. Степень огнестойкости здания определяется:

- огнестойкостью его строительных конструкций +

- степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов

- назначением здания и его частей и особенностями размещаемых в них технологических процессов

31. Класс конструктивной пожарной опасности здания определяется:

1. огнестойкостью его строительных конструкций

2. степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов +

3. назначением здания и его частей и особенностями размещаемых в них технологических процессов

32. Класс функциональной пожарной опасности здания и его частей определяется:

- огнестойкостью его строительных конструкций

- степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и образовании его опасных факторов

- назначением здания и его частей и особенностями размещаемых в них технологических процессов +

33. Пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с требованиями:

- СНиП 23-05 +

- СНиП 2.08.02

- СНиП 21-01-97

- СНиП 1.06.05-85

34. Ширина марша лестницы для зданий класса Ф1.1, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

- 1,35 м +

- 1,2 м

- 0,7 м

- 0,9 м

35. Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел., должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

- 1,35 м

- 1,2 м +

- 0,7 м

- 0,9 м

36. Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

- 1,35 м

- 1,2 м

- 0,7 м +

- 0,9 м

37. Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

- 1,35 м

- 1,2 м

- 0,7 м

- 0,9 м +

38. Подвесные потолки не допускается предусматривать в помещениях категорий:

- А +

- Б +

- В

- Г

- Д

39. Двери, ворота, люки и клапаны допускается выполнять с применением материалов групп горючести не ниже Г3, защищенных негорючими материалами толщиной не менее:

- 2 мм

- 3 мм

- 4 мм +

- 5 мм

- 7 мм

40. Двери, ворота, люки и клапаны допускается выполнять с применением материалов, защищенных негорючими материалами толщиной не менее 4 мм, групп горючести не ниже:

- Г1

- Г2

- Г3 +

- Г4

9.4. Системы оповещения и управления эвакуацией людей

при пожарах в зданиях и сооружениях

41. Эвакуационный знак пожарной безопасности с постоянным смысловым значением – это:

- статический указатель +

- динамический указатель

- технические средства оповещения

42. Эвакуационный знак пожарной безопасности с изменяемым смысловым значением – это:

- статический указатель

- динамический указатель +

- технические средства оповещения

43. Звуковые сигналы систем оповещения и управления эвакуацией должны обеспечивать общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами производимыми оповещателями на расстоянии 3 м от оповещателя не менее:

- 50 дБА

- 75 дБА +

- 100 дБА

- 120 дБА

- 150 дБА

44. Звуковые сигналы систем оповещения и управления эвакуацией должны обеспечивать общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами производимыми оповещателями в любой точке защищаемого помещения:

- 50 дБА

- 75 дБА

- не менее 100 дБА

- не более 120 дБА +

- не более 150 дБА

45. Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение проводится на расстоянии от уровня пола:

- 0,5 м

- 1 м

- 1,25 м

- 1,5 м +

- 1,75 м

46. Настенные звуковые оповещатели, как правило, должны крепиться на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть

- не менее 50 мм

- не менее 100 мм

- не менее 150 мм +

- не более 150 мм

- не более 100 мм

47. Настенные речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть:

- не менее 50 мм

- не менее 100 мм

- не менее 150 мм +

- не более 150 мм

- не более 100 мм

48. Каким пунктом НПБ 104-03 регламентированы  способы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

- 2

- 3.1 +

- 3.17

- 4.1

- 5.1

9.5. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией

49. Выделите помещения зданий и сооружений, которые не следует защищать соответствующими автоматическими установками пожаротушения независимо от площади:

- помещения с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.) +

- помещения венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы +

- помещения подвалов

- помещения категории В4 и Д по пожарной опасности +

- помещения лестничных клеток +

- помещения категории В2 и В3 по пожарной опасности

50. Здания и сооружения для хранения автомобилей подлежат защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с:

- СНиП 21-02-99 +

- ВСН 01-89

- СНиП 21-01-97

- СНиП 2.08.01

- СНиП 2.11.03-93

51. Здания и сооружения для технического обслуживания автомобилей подлежат защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией в соответствии с:

- СНиП 21-02-99

- ВСН 01-89 +

- СНиП 21-01-97

- СНиП 2.08.01

- СНиП 2.11.03-93

52. Основные законодательные документы в области пожарной безопасности

  - ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» +

  - ФЗ «О техническом регулировании»

  - Правила пожарной безопасности в РФ

  - ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. Общие требования

53. Назначение нормативных документов по пожарной безопасности?

  - Исключить возможность пожара

  - Обеспечить требуемый уровень пожарной безопасности +

  - Исключить гибель людей при пожаре

  - Обеспечить условия безопасного тушения пожаров

54. Какими мероприятиями обеспечивается безопасная эвакуация людей?

- Устройством системы эвакуационных путей и выходов из помещений, этажей, зданий +

- Организацией процесса эвакуации

- Устройством систем экстренного оповещения людей

- Подготовкой планов эвакуации

55. Какой нормативный документ определяет необходимость оборудования зданий, помещений, сооружений установками пожаротушения?

- НПБ 111-98*

- НПБ 110-03 +

- НПБ 88-2001

- НПБ 105-2003

56. Какой документ является основополагающим при оценке обеспечения безопасности людей при пожаре?

- Правила по охране труда

- ГОСТ 12.1.004-91* Пожарная безопасность. Общие требования +

- Правила пожарной безопасности в РФ

- Инструкция о пожарной безопасности

57. Какова роль огнезащиты для конструкций воздуховода?

- Является составной частью конструкции и предназначена для повышения огнестойкости +

- Предназначена для повышения огнестойкости

- Препятствует распространению пламени по воздуховоду

- Снижает время эксплуатации воздуховода

58. Каковы предельные состояния несущих конструкций по огнестойкости?

- Потеря целостности (Е), потеря теплоизолирующей способности (I)

- Потеря несущей способности  ( R ) +

- Потеря целостности (Е)

- Потеря устойчивости

59. В каких случаях положения ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения?

  - При проектировании

  - При строительстве и реконструкции

  - При разработке технической документации на объекты защиты

  - Во всех вышеперечисленных случаях +

60. Какая максимальная площадь проемов допускается в пожарной преграде в % от ее площади?

- 25% +

- 50%

- 5%

61. При необходимости въезда в здание пожарных автомобилей, какой должна быть высота проезда до низа конструкций, выступающих частей коммуникаций и оборудования?

- Не менее 5,0 м

- Не менее 7,2 м

- Не менее 4,5 м

62. Допускается ли пожарные посты встраивать в производственные и вспомогательные здания?

  - Только в здания с производствами категорий В, Г, Д

  - Нет

  - Да

63. Чему равен радиус обслуживания пожарным депо для предприятий с производствами категорий А,Б,В, занимающих более 50 % всей площади застройки?

  - 12 км

  - 2 км

  - 10 км

64. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации из помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий А и Б должны открываться:

  - Не нормируется направление открывания дверей

  - По направлению выхода из здания

  - По направлению входа в здание

65. Укажите допустимое расстояние по вертикали от электрокабеля до верхнего покрытия автодороги:

- Определяется по расчету на прочность сети

- 8 м

- Не нормируется

66. При необходимости въезда в здание пожарных автомобилей, какой должна быть высота проезда до низа конструкций, выступающих частей коммуникаций и оборудования?

  - Не менее 5,0 м

  - Не менее 7,2 м

  - Не менее 4,5 м

10. Подготовка проектов мероприятий по

охране окружающей среды

1. Экологическая безопасность – это…

+ : состояние защищенности жизненно важных экологических интересов человека и прежде всего его прав на благоприятную окружающую природную среду

- : новая форма во взаимодействии человека и природы, представляющая систему государственных и общественных мер, направленных на гармоничное взаимодействие общества и природы, сохранение и воспроизводство действующих экологических сообществ и природных ресурсов во имя живущих и будущих поколений

- : общественно-производственная деятельность, направленная на удовлетворение материальных и культурных потребностей общества путем использования различных видов природных ресурсов и природных условий

2. Какой закон возглавляет систему природоохранного законодательства России?

+ : Закон РФ "Об охране окружающей среды"

- : Федеральный закон "Об  экологической  экспертизе"

- : Федеральный закон  "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

3. Назовите головной орган системы государственного управления в области охраны окружающей среды?

+ : Министерство природных ресурсов РФ

- : Федеральное агенство по недропользованию

- : Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

4. В сферу деятельности Ростехнадзора по линии экологического контроля и надзора входит:

+ : государственный контроль в области охраны окружающей среды

- : проведение геологического изучения недр на территории Российской Федерации и континентальном шельфе Российской Федерации;

- : управление в пределах своей компетенции федеральным имуществом в сфере недропользования

5. Что является объектом рекультивации?

+ : земли, нарушенные при строительных работах, карьерные выемки, карьерно-отвальные комплексы

- : заброшенные земли сельскохозяйственного назначения

- : промплощадка действующего промышленного объекта

6. Что такое санитарно-защитная зона?

+ : это специально выделенная территория между промышленными предприятиями и близлежащими жилыми и общественными зданиями

- : это полоса древесно-кустарниковых насаждений, разделяющая сельскохозяйственные угодья на более мелкие фрагменты

- : это полоса зеленых насаждений, отделяющая одно промышленное предприятие от другого

7. С какой целью создаются санитарно-защитные зоны?

+ : для защиты населения от влияния вредных производственных факторов

- : для увеличения количества зеленых насаждений в промышленной зоне городов

- : для уменьшения влияния вредных производственных факторов одного предприятия на другое

8. От чего зависит размер санитарно-защитной зоны предприятия?

+ : от уровня вредности его производственных процессов для окружающей и населения

- : от размеров промплощадки предприятия

- : от количества источников организованных и неорганизованных источников выбросов, расположенных на территории предприятия

9. Укажите  размер санитарно-защитной зоны для предприятий I класса опасности?

+ : 1000 метров

- : 50 метров

- : 100 метров

10. Согласно какого нормативного документа разрабатывается проект организации санитарно-защитной зоны?

+ : СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”;

- : Закона РФ "Об охране окружающей среды"

- : Федерального закона "Об  экологической  экспертизе"

11. Срок проведения государственной экологической экспертизы для объектов средней сложности составляет:

- до 120 дней

- до 60 дней

- до 30 дней

12. Окружающая среда - совокупность компонентов(

- природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов

- природной среды, природных и природно-антропогенных объектов

- функционально и естественно связанных между собой природных объектов, объединенных географическими и иными соответствующими признаками

13. Независимая оценка соблюдения субъектом хозяйственной и иной деятельности нормативно-правовых требований в области охраны окружающей среды и подготовка рекомендаций в области экологической деятельности называется(

- Общественная экологическая экспертиза

- Экологический аудит

14. Ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов не разрешается, если здания, строения, сооружения и иные объекты не оснащенных техническими средствами и технологиями:

- обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления

- обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ

- обезвреживания и безопасного размещения отходов производства и потребления и обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ

15. Объект, созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов?

- Природно-антропогенный объект

- Антропогенный объект

- Природный объект

16. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду -

- норматив допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, который устанавливается для стационарных, передвижных и иных источников, технологических процессов, оборудования и отражает допустимую массу выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов в окружающую среду в расчете на единицу выпускаемой продукции

- нормативы, которые установлены в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия всех источников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах конкретных территорий и (или) акваторий и при соблюдении которых обеспечивается устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие

- нормативы, которые установлены в соответствии с показателями воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и при которых соблюдаются нормативы качества окружающей среды

17. Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) - комплексная система наблюдений за состоянием (

- окружающей среды

- окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием антропогенных факторов

- оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов

18. Комплекс организационно-хозяйственных и технических мероприятий по улучшению гидрологических, почвенных и агроклиматических условий с целью повышения эффективности использования земельных и водных ресурсов для получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур -

- Мелиорация земель

- Меандрирование

- Дренажирование

19. Экологический риск –(

- состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий

- вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера

20. Общественная экологическая экспертиза проводится при необходимом условии (

- Регистрации заявления общественных организаций о ее осуществлении у субъекта хозяйствования

- Государственной регистрации заявления общественных организаций о ее осуществлении

- Не регламентировано

21. Орган местного самоуправления обязан зарегистрировать или отказать в регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы в срок(

- 2 дня

- 12 дней

- 7 дней

22. Если общественная экологическая экспертиза направлена на объект, сведения о котором составляют государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, то (

- общественная экологическая экспертиза проводится

- общественная экологическая экспертиза не проводится

23. Федеральным законом "Об экологической экспертизе" за нарушения законодательства об экологической экспертизе предусмотрена (

- уголовная и административная ответственность лиц

- материальная и гражданско-правовая ответственность должностных лиц, экспертов экологической экспертизы, консультантов

- все перечисленные виды ответственности

24. Возможно ли изменение стоимости проектных работ и утвержденных проектов за счет исключения из таких работ и проектов планируемых мероприятий по охране окружающей среды при проектировании строительства?

- Запрещается

- Не оговорено законодательством

25. Национальные стандарты и своды правил, содержат (

- минимально необходимые требования для обеспечения безопасности зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса)

- максимально необходимые требования для обеспечения безопасности зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса)

26. Объем платы за негативное воздействие на окружающую среду определяются (

- Руководством предприятия

- Федеральными законами

- Общественностью

27. Дендроплан - это топокарта участка (территории), на которой нанесено положение(

- посаженных зеленых насаждений после проведения работ

- существующих и посаженных после проведения работ зеленых насаждений

- существующих зеленых насаждений

28. Перечень всех зеленых насаждений, существующих на данной территории

- Ведомость объемов работ

- Перечетная ведомость

- Дизайн-проект

29. Биологическая наука, изучающая организацию и функционирование надорганизменных систем различных уровней: популяций, видов, биоценозов (сообществ), экосистем, биогеоценозов и биосферы, а так же проблемы взаимодействия человека и биосферы, называется:

- Онтология

- Филология

- Экология

30. Естественное или искусственное удаление воды с поверхности земли, либо подземных вод называется(

- Дренаж

- Диатриба

- Диссимиляция

31. Специально озелененный участок любой формы и размера, ограниченный со всех сторон дорожками, площадками, строениями, четко обозначающими его границу, называется(

- Куртина

- Картина

- Картуна

32. Участок садовой или парковой территории с искусственным травяным покровом, называется(

- Гавит

- Гавиал

- Газон

33. Категории опасных, технологически сложных и уникальных объектов кодексе установлены в(

- Градостроительном кодексе

- Административном кодексе

- Жилищном кодексе

34. Объект, созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов:

- Природно-антропогенный объект

- Антропогенный объект

- Природный объект

35. Способность почвы поглощать пары, газы, задерживать растворенные или взмученные в почвенном растворе вещества или части их, живые организмы называется(

- впитывающей способностью

- поглотительной способностью

- насыщающаяся способность

11. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений

- Что такое оценка безопасности гидротехнического сооружения

1. Определение соответствия состояния гидротехнического сооружения и квалификации работников эксплуатирующей организации нормам и правилам, утвержденным в порядке, определенном Федеральным законом N 117-ФЗ  +

2. Определение соответствия состояния гидротехнического сооружения организации нормам и правилам, утвержденным в порядке, определенном Федеральным законом N 117-ФЗ

3. Определение соответствия состояния гидротехнического сооружения организации нормам проектирования

4. Определение соответствия состояния гидротехнического сооружения организации в соответствии с требованиям   СНиП 33-01-2003

- На каких стадиях разрабатывается декларация безопасности:

1. На стадиях проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, эксплуатации, вывода из эксплуатации гидротехнического сооружения, а также после его реконструкции, капитального ремонта, восстановления либо консервации. +

2. На стадиях ввода в эксплуатацию, эксплуатации, вывода из эксплуатации.

3. На стадиях проектирования.

4. В период эксплуатации

- Кто обеспечивает контроль (мониторинг) за показателями состояния гидротехнического сооружения, природных и техногенных воздействий.

1. Собственник сооружения или эксплуатирующая организация  +

2. Исполнительный орган государственной власти на местах

3. МЧС

- Является ли государственная экспертиза деклараций обязательной для собственника ГТС  или эксплуатирующей организации

1. Да в соответствии с пунктом 14 постановления правительства РФ от 6 ноября 1998 г. N 1303 +

2. Нет в соответствии со статьей 13 ФЗ N 117

- Каковы временные рамки по представлению декларантом в орган надзора декларации безопасности эксплуатируемых гидротехнических сооружений

1. не реже одного раза в 5 лет +

2. не реже одного раза в 10 лет

3. не реже одного раза в 3 года

4. ежегодно

- Декларация безопасности строящихся гидротехнических сооружений представляется в орган надзора не позднее какого срока до установленного срока сдачи сооружений как во временную, так и в постоянную эксплуатацию

1. 4 месяцев +

2. 1 года

3. 2 месяцев

4. 30 рабочих дней

- Каким образом осуществляется количественная и качественная оценки риска различных сценариев развития аварий и общая оценка безопасности ГТС

1. Метод экспертных оценок +

2. Метод конечных элементов

3. Графоаналитический метод

- Является ли необходимым проведение обследования сооружения с составлением акта или достаточно материалов проектных разработок и материалов исполнительной документации по возведению объекта, материалов предшествующих наблюдений.

1. Да, необходимо +

2. Нет, представленных документов достаточно

3. Да необходимо, но только для сооружений I-II классов

4. Да необходимо, но только для сооружений I-III классов

- На гидротехнических сооружениях какого класса обязательно устанавливаются КИА

1. I-II +

2. I-III

3. I-II

4. Всех

- Может ли акта очередного или целевого обследования ГТС служить основанием для изменения критериев безопасности.

1. Да +

2. Нет

3. Может, но только после проведения многофакторных исследований ГТС

4. Нет, критерии безопасности устанавливаются только проектом

- Сколько уровней выделяется для оценки категории технического состояния уровня безопасности ГТС

1. 4 +

2. 10

3. 3

4. 5

- Сколь составляют средние ориентировочные затраты, отнесенные на одного погибшего и пропавшего без вести,

1. 2000 МРОТ +

2. 1000 МРОТ

3. 100 МРОТ

4. 200 МРОТ

- Какие разрушения может нанести волна прорыва кирпичным административным зданиям при высоте 2 м и скорости 1 м/с

1. Слабые +

2. Легкие

3. Сильные

4. Средние

- Как  в формуле для определения объема профильтровавшейся с поверхности почвы жидкости        Vф = KФ · J · FФ · TФ определятся коэффициент фильтрации

1. по данным изысканий +

2. аналитическим путем

- Чем характеризуется термин «Очень глубокое водохранилище»

1. постоянством температуры у дна и отсутствием теплообмена с ним. В тепловых расчетах можно принимать водохранилище бесконечно глубоким, что позволяет пользоваться решениями тепловых задач для полуограниченных тел. +

2. наличием перепада температур по глубине; изменчивость температуры у дна невелика, теплообмен с дном составляет незначительную часть теплообмена с атмосферой. В этих условиях при выполнении приближенных расчетов допускается пренебрегать теплообменом с дном, полагая процесс адиабатическим

3. разность температур по глубине остается все время незначительной, изменчивость температуры у дна почти такая же, как у поверхности, а теплообмен с дном соизмерим с теплообменом с атмосферой.

- Срок действия декларации безопасности

1. Не более 5 лет +

2. До конца срока службы

3. До момента проведения капитального ремонта или реконструкции.

- Срок проведения государственной экспертизы декларации безопасности не должен превышать какого срока со дня оплаты декларантом счета за проведение экспертизы

1. 3 месяца +

2. 1 месяц

3. 30 рабочих дней

- Укажите наиболее вероятный сценарий разрушения плотины

1. Выход из строя оборудования по регулированию затворам на паводковом водосбросе +

2. Прохождение расхода выше расчетного катастрофического

3. Разрушение верхового откоса корневищами растений

- Расчет прорывного паводка осуществляется по уравнениям

1. Сен-Венна +

2. Дарси

3. Павловского

- Какой группе сценариев относится аварии ГТС, связанные с повреждением отдельных элементов сооружения,  приведшие к необходимости аварийного понижения напора на ГТС и сопровождающегося сбросом воды или жидких отходов с расходом, превышающим максимальный расчетный

1. Второй +

2. Первый

3. Четвертый

4. Третий

12. Разработка мероприятий по гражданской обороне и ЧС

«Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»

12.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

1. Выделите решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, безопасности находящегося в нем персонала и возможности управления процессом при аварии:

- сведения о расположении и оборудовании пункта управления (операторной) +

- описание решений по молниезащите и защите от статического электричества с необходимыми иллюстрациями

- данные о попадании пункта управления в зону действия поражающих факторов при возможных авариях на объекте с указанием количественных показателей воздействия +

- устройства по ограничению, локализации и дальнейшей утилизации выбросов опасных веществ

- характеристики несущих и ограждающих конструкций пункта, системы вентиляции с точки зрения устойчивости к воздействию воздушной ударной волны, опасных факторов пожара, проникновению аварийно химически опасных веществ +

- максимальное количество людей в жилой застройке (с учетом суточной миграции населения), а также количества людей в местах их массового скопления (торговых центрах, кинотеатрах, стадионах, вокзалах и т.д.)

2. Выделите решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, безопасности находящегося в нем персонала и возможности управления процессом при аварии:

- описание решений по молниезащите и защите от статического электричества с необходимыми иллюстрациями;

- сведения о возможности управления производственным процессом и обеспечении безопасности персонала пункта управления при аварии; +

- устройства по ограничению, локализации и дальнейшей утилизации выбросов опасных веществ

- данные о наличии резервных пунктов управления, специальных  пунктов управления противоаварийными действиями; +

- максимальное количество людей в жилой застройке (с учетом суточной миграции населения), а также количества людей в местах их массового скопления (торговых центрах, кинотеатрах, стадионах, вокзалах и т.д.)

3. В перечень технических решений по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта (по системам физической защиты и охраны объекта) рекомендуется включать:

- описание организации охраны, прохода людей и проезда транспортных средств на территорию объекта; +

- сведения о возможности управления производственным процессом и обеспечении безопасности персонала пункта управления при аварии;

- сведения о расположении и оборудовании пункта управления (операторной)

- обоснование численности сотрудников охраны, сведения о местах их размещения; +

- характеристики ограждения объекта; +

- данные о попадании пункта управления в зону действия поражающих факторов при возможных авариях на объекте с указанием количественных показателей воздействия

4. В перечень технических решений по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта (по системам физической защиты и охраны объекта) рекомендуется включать:

- сведения о возможности управления производственным процессом и обеспечении безопасности персонала пункта управления при аварии;

- количество и размещение въездов на территорию и выездов с территории объекта, в том числе оборудованных проходными; +

- сведения о расположении и оборудовании пункта управления (операторной)

- перечень и места размещения устройств по недопущению бесконтрольного и беспрепятственного въезда автомобильного и железнодорожного транспорта, прохода людей через проходные на территорию объекта, блокировки дверей и окон на открывание; +

- схемы систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и других систем обнаружения проникновения посторонних на территорию объекта, в здания и сооружения +

- данные о попадании пункта управления в зону действия поражающих факторов при возможных авариях на объекте с указанием количественных показателей воздействия

5. В Государственную экспертизу проектов МЧС России следует направлять на экспертизу решения, реализующие ИТМ ГОЧС в проектах строительства объектов:

- строящихся полностью или частично за счет средств федерального бюджета, государственных кредитов и кредитов, получаемых под государственные гарантии, а также за счет других средств, получаемых в качестве государственной поддержки; +

- находящихся в государственной собственности; +

- строящихся за счет средств бюджетов субъектов РФ;

- строящихся за границей при техническом содействии РФ, находящихся в совместном пользовании РФ и других государств и строящихся с привлечением иностранных инвестиций, сооружаемых при реализации соглашений о разделе продукции, включенных в федеральные целевые программы социально-экономического развития регионов; +

- строящихся по экспериментальным и базовым проектам, предназначенным для массового пользования; +

- потенциально опасных и технически особо сложных, независимо от источников финансирования и формы собственности; +

- строящихся на их территориях, независимо от источников финансирования и формы собственности, в пределах компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и органов, осуществляющих контроль за соблюдением нормативных требований по надежности и эксплуатационной безопасности объектов

6. В территориальные экспертные органы МЧС России следует направлять на экспертизу решения, реализующие ИТМ ГОЧС в проектах строительства объектов:

- строящихся полностью или частично за счет средств федерального бюджета, государственных кредитов и кредитов, получаемых под государственные гарантии, а также за счет других средств, получаемых в качестве государственной поддержки;

- находящихся в государственной собственности;

- строящихся за счет средств бюджетов субъектов РФ; +

- строящихся за границей при техническом содействии РФ, находящихся в совместном пользовании РФ и других государств и строящихся с привлечением иностранных инвестиций, сооружаемых при реализации соглашений о разделе продукции, включенных в федеральные целевые программы социально-экономического развития регионов;

- строящихся по экспериментальным и базовым проектам, предназначенным для массового пользования;

- потенциально опасных и технически особо сложных, независимо от источников финансирования и формы собственности;

- строящихся на их территориях, независимо от источников финансирования и формы собственности, в пределах компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и органов, осуществляющих контроль за соблюдением нормативных требований по надежности и эксплуатационной безопасности объектов +

12.2. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований

7. Схемы и планы, отражающие ИТМ ГОЧС для крупных, крупнейших и сверхкрупных городов разрабатываются в масштабе:

- 1:10000 - 1:50000 +

- 1:5000 - 1:10000

- 1:1000 - 1:2000

8. Схемы и планы, отражающие ИТМ ГОЧС для средних и больших городов разрабатываются в масштабе:

- 1:10000 - 1:50000

- 1:5000 - 1:10000 +

- 1:1000 - 1:2000

9. Схемы и планы, отражающие ИТМ ГОЧС для малых городов и поселков, сельских поселений разрабатываются в масштабе:

- 1:10000 - 1:50000

- 1:5000 - 1:10000

- 1:1000 - 1:2000 +

10. Графические материалы раздела "ИТМ ГОЧС" проекта черты отнесенного к группе по ГО поселения, разрабатываются в составе схемы размещения проектируемого поселения в районе для городов с населением более 100 тыс. чел. в масштабе:

- 1:10000

- 1:25000

- 1:50000 +

- 1:5000

- 1:2500

- 1:1000

- 1:2000

11. Графические материалы раздела "ИТМ ГОЧС" проекта черты отнесенного к группе по ГО поселения, разрабатываются в составе схемы размещения проектируемого поселения в районе для городов и других поселений с населением 100 тыс. чел. и менее в масштабе:

- 1:10000

- 1:25000 +

- 1:50000

- 1:5000

- 1:2500

- 1:1000

- 1:2000

12. Графические материалы раздела "ИТМ ГОЧС" проекта черты отнесенного к группе по ГО поселения, разрабатываются в составе схемы размещения проектируемого поселения в районе, на которой показываются:

- черты поселения

- границы зоны возможных сильных разрушений

- границы зоны возможных разрушений

- границы зоны возможного опасного радиоактивного заражения

- границы зоны возможного сильного радиоактивного заражения

- все перечисленное +

12.3. Порядок разработки и состав раздела

"Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" проектов строительства

13. Выделите проектные решения, которые  включаются в раздел "ИТМ ГОЧС" в соответствии с требованиями для всех объектов строительства:

- обоснование категории объекта по ГО +

- обоснование эффективного использования ЗС ГО для производственно-хозяйственной деятельности и сроков перевода их в режим укрытия людей

- определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СНиП 2.01.51-90 +

- обоснование удаления объекта от категорированных по ГО объектов и городов, зон катастрофического затопления +

- обоснование количества и мест размещения ЗС ГО (сооружений двойного назначения) и ЗПУ

- данные об огнестойкости зданий и сооружений в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 +

- обоснование выбора ЗС ГО, в котором предусматривается размещение пункта управления объекта

14. Выделите проектные решения, которые  включаются в раздел "ИТМ ГОЧС" в соответствии с требованиями для всех объектов строительства:

- обоснование эффективного использования ЗС ГО для производственно-хозяйственной деятельности и сроков перевода их в режим укрытия людей

- обоснование численности наибольшей работающей смены организаций и предприятий в военное время +

- обоснование численности дежурного и линейного персонала предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное время +

- обоснование количества и мест размещения ЗС ГО (сооружений двойного назначения) и ЗПУ

- обоснование прекращения или перемещения в другое место деятельности объекта в военное время +

- решения по системам оповещения и управления ГО объекта +

- обоснование выбора ЗС ГО, в котором предусматривается размещение пункта управления объекта

15. Выделите проектные решения, которые  включаются в раздел "ИТМ ГОЧС" в соответствии с требованиями для всех объектов строительства:

- обоснование выбора ЗС ГО, в котором предусматривается размещение пункта управления объекта

- обоснование количества и мест размещения ЗС ГО (сооружений двойного назначения) и ЗПУ

- решения по безаварийной остановке технологических процессов +

- решения по повышению надежности электроснабжения неотключаемых объектов и технологического оборудования +

- обоснование эффективного использования ЗС ГО для производственно-хозяйственной деятельности и сроков перевода их в режим укрытия людей

- решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и защите их от радиоактивных и отравляющих веществ +

- решения по светомаскировочным мероприятиям в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 и другим мероприятиям по маскировке объекта в соответствии с требованиями задания на проектирование +

16. Выделите проектные решения, которые  включаются в раздел "ИТМ ГОЧС" в соответствии с требованиями только для объектов, на которых предусматривается строительство сооружений двойного назначения (ЗС ГО) и защищенных пунктов управления (ЗПУ):

- обоснование количества укрываемых, исходя из численности наибольшей работающей смены военного времени; дежурного и линейного персонала, обеспечивающего жизнедеятельность объекта в военное время; нетранспортабельных больных и медицинского персонала; населения в районе входов на станции метрополитена; населения (включая эвакуируемых) в загородной зоне +

- решения по безаварийной остановке технологических процессов

- обоснование эффективного использования ЗС ГО для производственно-хозяйственной деятельности и сроков перевода их в режим укрытия людей +

- проектно-сметная документация на ЗПУ +

- решения по светомаскировочным мероприятиям в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 и другим мероприятиям по маскировке объекта в соответствии с требованиями задания на проектирование

17. На экспертизу проектных решений по ИТМ ГОЧС представляется полностью укомплектованная проектная документация в следующем составе:

- сметный расчет на строительство

- задание на проектирование, согласованное с органом управления по делам ГО и ЧС, содержащее требования на разработку ИТМ ГОЧС +

- общая пояснительная записка проекта строительства +

- раздел "ИТМ ГОЧС" +

- все перечисленное

18. Из предложенных полномочий в области ГО выделите те, которые осуществляет Президент РФ:

- определяет основные направления единой государственной политики в области гражданской обороны; +

- утверждает План гражданской обороны и защиты населения РФ; +

- принимает нормативные акты в области гражданской обороны, доводит их требования до сведения организаций, находящихся в их ведении, и контролируют их выполнение;

- вводит в действие План гражданской обороны и защиты населения РФ на территории РФ или в отдельных ее местностях в полном объеме или частично; +

- утверждает структуру, состав войск гражданской обороны и штатную численность военнослужащих войск гражданской обороны, утверждает Положение о войсках гражданской обороны; +

- обеспечивает проведение единой государственной политики в области гражданской обороны;

19. Из предложенных полномочий в области ГО выделите те, которые осуществляет Правительство РФ:

- утверждает План гражданской обороны и защиты населения РФ;

- обеспечивает проведение единой государственной политики в области гражданской обороны; +

- руководит организацией и ведением гражданской обороны; +

- издает нормативные правовые акты в области гражданской обороны и организует разработку проектов федеральных законов в области гражданской обороны; +

- определяет порядок отнесения территорий к группам по гражданской обороне в зависимости от количества проживающего на них населения и наличия организаций, играющих существенную роль в экономике государства или влияющих на безопасность населения, а также организаций - к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения; +

- принимает нормативные акты в области гражданской обороны, доводят их требования до сведения организаций, находящихся в их ведении, и контролируют их выполнение;

20. Из предложенных полномочий в области ГО выделите те, которые осуществляет Правительство РФ:

- утверждает План гражданской обороны и защиты населения РФ;

- определяет порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; +

- определяет порядок обучения населения в области гражданской обороны; +

- обеспечивает проведение единой государственной политики в области гражданской обороны;

- определяет порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, а также порядок накопления, хранения и использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств +

- осуществляет меры, направленные на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время

21. Из предложенных полномочий в области ГО выделите те, которые осуществляют Федеральные органы исполнительной власти:

- принимают нормативные акты в области гражданской обороны, доводят их требования до сведения организаций, находящихся в их ведении, и контролируют их выполнение; +

- определяют порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- разрабатывают и реализуют планы гражданской обороны, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны, организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, включая подготовку необходимых сил и средств; +

- обеспечивают проведение единой государственной политики в области гражданской обороны;

- осуществляют меры, направленные на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время; +

- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности технические системы управления гражданской обороны и системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; +

- руководство организацией и ведением гражданской обороны

12.4. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Инженерно-технические мероприятия ГО

22. Зона возможного катастрофического затопления – это территория, в пределах которой в результате возможного затопления вероятны:

- массовые потери людей,

- разрушение зданий и сооружений,

- повреждение или уничтожение других материальных ценностей

- все перечисленное +

23. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, изложенные в СНиП 2.01.51-90, должны предусматриваться:

- при  составлении Генеральной схемы развития и размещения производительных сил страны, схем развития и размещения производительных сил и расселения по экономическим районам в соответствии с утвержденной методикой;

- при  составлении схем развития и размещения отраслей народного хозяйства и отраслей промышленности;

- при  составлении схем и проектов районной планировки;

- при  разработке проектов планировки и застройки городских и сельских поселений;

- при  разработке проектов планировки промышленных зон (районов) городов;

- при  проектировании промышленных районов и узлов;

- при  разработке материалов, обосновывающих строительство (ТЭО, ТЭР), а также проектно-сметной документации на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение предприятий, зданий и сооружений;

- все перечисленное +

24. Какой раздел СНиП 2.01.51-90 регламентирует защитные сооружения гражданской обороны?

- 2 +

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

25. В зависимости от места расположения противорадиационные укрытия должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты (кроме противорадиационных укрытий, размещаемых в районах атомных станций), на объектах первой и второй категории по гражданской обороне, расположенных вне зон возможных сильных разрушений, для работающих смен предприятий равный:

- 200 +

- 100

- 50

- 20

- 10

26. В зависимости от места расположения, противорадиационные укрытия должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты (кроме противорадиационных укрытий, размещаемых в районах атомных станций), в зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за границей зон возможных сильных разрушений для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований гражданской обороны и лечебных учреждений, развертываемых в военное время равный:

- 200

- 100 +

- 50

- 20

- 10

27. В зависимости от места расположения противорадиационные укрытия должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты (кроме противорадиационных укрытий, размещаемых в районах атомных станций), в зонах возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) за границей зон возможных сильных разрушений для населения некатегорированных городов, поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения равный:

- 200

- 100

- 50 +

- 20

- 10

28. В зависимости от места расположения противорадиационные укрытия должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты (кроме противорадиационных укрытий, размещаемых в районах атомных станций), в зонах возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время равный:

- 200

- 100 +

- 50

- 20

- 10

29. В зависимости от места расположения противорадиационные укрытия должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты (кроме противорадиационных укрытий, размещаемых в районах атомных станций), в зонах возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) для населения некатегорированных городов, поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения равный:

- 200

- 100

- 50 +

- 20

- 10

30. В зависимости от места расположения противорадиационные укрытия должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты (кроме противорадиационных укрытий, размещаемых в районах атомных станций), за пределами зон возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время равный:

- 200

- 100

- 50

- 20 +

- 10

31. В зависимости от места расположения, противорадиационные укрытия должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты (кроме противорадиационных укрытий, размещаемых в районах атомных станций), за пределами зон возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) для населения некатегорированных городов, поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения равный:

- 200

- 100

- 50

- 20

- 10 +

12.5. Защитные сооружения ГО

32. К помещениям, приспосабливаемым под противорадиационные укрытия, предъявляются следующие требования:

- наружные  ограждающие конструкции зданий или сооружений должны обеспечивать необходимую кратность ослабления гамма-излучения;

- проемы  и отверстия должны быть подготовлены для заделки их при переводе помещения на режим укрытия;

- помещения  должны располагаться вблизи мест пребывания большинства укрываемых;

4. все перечисленное +

33. При проектировании гидроизоляции и герметизации убежищ используется формула:

Какой параметр рассчитывается по данной формуле?

- расчетная величина деформации, при которой материал гидроизоляции деформируется без разрыва; +

- модуль деформации гидроизоляционного материала;

- относительное удлинение гидроизоляционного материала;

- расчетная нагрузка на гидроизоляцию;

- коэффициент трения;

- максимальная ширина раскрытия трещин в местах сопряжения железобетонных конструкций

34. На рисунках представлены приложения динамических нагрузок на конструкции, которые определяются условиями воздействия ударной волны на убежища в зависимости от заглубления их в грунт и гидрогеологических условий. Определите, какие параметры соответствуют данным рисункам.

- при полном заглублении встроенного убежища

- с примыканием к помещению подвала, не защищенному от ударной волны

- при неполном заглублении убежищ, обвалованных грунтом, с выносом бровки откоса на расстояние    соответственно больше отношения

- при неполном заглублении убежищ, обвалованных грунтом, с выносом бровки откоса на расстояние    соответственно меньше отношения

- при неполном заглублении убежища с открытыми участками стен ( м)

- при полном заглублении убежища и при уровне грунтовых вод выше отметки пола убежища

- при расположении убежища в вечномерзлых грунтах, при использовании основания по принципу I

- при расположении убежища в вечномерзлых грунтах, при использовании основания по принципу II

- для убежищ, встроенных в первые этажи зданий, при совмещении стен убежища и здания

- для убежищ, встроенных в первые этажи зданий, с примыканием стен к внутренним помещениям здания

- для убежищ, встроенных в первые этажи зданий, при расположении убежища внутри объема этажа

- при расположении убежища под подвальными помещениями

1 – а; 2 – б; 3 – в; 4 – г;  5 – д; 6 – е; 7 – ж; 8 – з; 9 – и; 10 – к; 11 – л; 12 - м

35. Динамическую горизонтальную нагрузку для участков наружных стен, необвалованных и возвышающихся над поверхностью земли, непосредственно воспринимающих нагрузку от ударной волны, следует определять с учетом эффекта обтекания сооружения ударной волной. В каких целях применяется данная формула?

- для определения динамической нагрузки при высоте выступающих частей стен убежища над поверхностью земли 1,5 м и менее; для отдельно стоящих убежищ и встроенных убежищ в здания, стены которых имеют площадь проемов 10% и более; +

- для определения динамической нагрузки при высоте выступающих частей стен убежища над поверхностью земли 1,5 м и менее; для встроенных убежищ в здания, стены которых имеют площадь проемов менее 10%;

- для определения динамической нагрузки для стен встроенных убежищ, находящихся за ограждающими конструкциями первого этажа зданий при площади проемов менее 10%;

- для определения динамической нагрузки для стен встроенных убежищ, находящихся за ограждающими конструкциями первого этажа зданий при площади проемов менее от 10% до 50%; +

- для определения динамической нагрузки для стен встроенных убежищ, находящихся за ограждающими конструкциями первого этажа зданий при площади проемов более 50%, а также для стен убежищ, находящихся за легко разрушаемыми конструкциями;

- для определения динамической нагрузки, передаваемой через грунт

36. Динамическую горизонтальную нагрузку для участков наружных стен, необвалованных и возвышающихся над поверхностью земли, непосредственно воспринимающих нагрузку от ударной волны, следует определять с учетом эффекта обтекания сооружения ударной волной.

В каких целях применяется данная формула?

- для определения динамической нагрузки при высоте выступающих частей стен убежища над поверхностью земли 1,5 м и менее; для отдельно стоящих убежищ и встроенных убежищ в здания, стены которых имеют площадь проемов 10% и более;

- для определения динамической нагрузки при высоте выступающих частей стен убежища над поверхностью земли 1,5 м и менее; для встроенных убежищ в здания, стены которых имеют площадь проемов менее 10%; +

- для определения динамической нагрузки для стен встроенных убежищ, находящихся за ограждающими конструкциями первого этажа зданий при площади проемов менее 10%;

- для определения динамической нагрузки для стен встроенных убежищ, находящихся за ограждающими конструкциями первого этажа зданий при площади проемов менее от 10% до 50%;

- для определения динамической нагрузки для стен встроенных убежищ, находящихся за ограждающими конструкциями первого этажа зданий при площади проемов более 50%, а также для стен убежищ, находящихся за легко разрушаемыми конструкциями; +

- для определения динамической нагрузки, передаваемой через грунт

37. Динамическую горизонтальную нагрузку для участков наружных стен, необвалованных и возвышающихся над поверхностью земли, непосредственно воспринимающих нагрузку от ударной волны, следует определять с учетом эффекта обтекания сооружения ударной волной.

В каких целях применяется данная формула?

- для определения динамической нагрузки при высоте выступающих частей стен убежища над поверхностью земли 1,5 м и менее; для отдельно стоящих убежищ и встроенных убежищ в здания, стены которых имеют площадь проемов 10% и более;

- для определения динамической нагрузки при высоте выступающих частей стен убежища над поверхностью земли 1,5 м и менее; для встроенных убежищ в здания, стены которых имеют площадь проемов менее 10%;

- для определения динамической нагрузки для стен встроенных убежищ, находящихся за ограждающими конструкциями первого этажа зданий при площади проемов менее 10%; +

- для определения динамической нагрузки для стен встроенных убежищ, находящихся за ограждающими конструкциями первого этажа зданий при площади проемов менее от 10% до 50%;

- для определения динамической нагрузки для стен встроенных убежищ, находящихся за ограждающими конструкциями первого этажа зданий при площади проемов более 50%, а также для стен убежищ, находящихся за легко разрушаемыми конструкциями;

- для определения динамической нагрузки, передаваемой через грунт

38. Динамическую горизонтальную нагрузку для участков наружных стен, необвалованных и возвышающихся над поверхностью земли, непосредственно воспринимающих нагрузку от ударной волны, следует определять с учетом эффекта обтекания сооружения ударной волной.

В каких целях применяется данная формула?

- для определения динамической нагрузки при высоте выступающих частей стен убежища над поверхностью земли 1,5 м и менее; для отдельно стоящих убежищ и встроенных убежищ в здания, стены которых имеют площадь проемов 10% и более;

- для определения динамической нагрузки при высоте выступающих частей стен убежища над поверхностью земли 1,5 м и менее; для встроенных убежищ в здания, стены которых имеют площадь проемов менее 10%;

- для определения динамической нагрузки для стен встроенных убежищ, находящихся за ограждающими конструкциями первого этажа зданий при площади проемов менее 10%;

- для определения динамической нагрузки для стен встроенных убежищ, находящихся за ограждающими конструкциями первого этажа зданий при площади проемов менее от 10% до 50%;

- для определения динамической нагрузки для стен встроенных убежищ, находящихся за ограждающими конструкциями первого этажа зданий при площади проемов более 50%, а также для стен убежищ, находящихся за легко разрушаемыми конструкциями;

- для определения динамической нагрузки, передаваемой через грунт +

39. Схема какого входа размещена на рисунке?

- из подвалов, не защищенных от ударной волны; +

- сквозниковый с перекрытым участком против входного проема;

- из помещений первого этажа в убежища, расположенные в подвальном или цокольном этаже;

- из помещений первого этажа в убежища, расположенные на первом этаже;

- из лестничных клеток при входе в лестничную клетку с улицы для убежищ, расположенных в подвальном или цокольном этаже;

- из лестничных клеток при входе в лестничную клетку с улицы для убежищ, расположенных на первом этаже;

- тупиковый без оголовка или с легким (разрушаемым) павильоном;

- во входах с аппарелью

40. Схема какого входа размещена на рисунке?

- из подвалов, не защищенных от ударной волны;

- сквозниковый с перекрытым участком против входного проема; +

- из помещений первого этажа в убежища, расположенные в подвальном или цокольном этаже;

- из помещений первого этажа в убежища, расположенные на первом этаже;

- из лестничных клеток при входе в лестничную клетку с улицы для убежищ, расположенных в подвальном или цокольном этаже;

- из лестничных клеток при входе в лестничную клетку с улицы для убежищ, расположенных на первом этаже;

- тупиковый без оголовка или с легким (разрушаемым) павильоном;

- во входах с аппарелью

41. Схема какого входа размещена на рисунке?

- из подвалов, не защищенных от ударной волны;

- сквозниковый с перекрытым участком против входного проема;

- из помещений первого этажа в убежища, расположенные в подвальном или цокольном этаже; +

- из помещений первого этажа в убежища, расположенные на первом этаже;

- из лестничных клеток при входе в лестничную клетку с улицы для убежищ, расположенных в подвальном или цокольном этаже;

- из лестничных клеток при входе в лестничную клетку с улицы для убежищ, расположенных на первом этаже;

- тупиковый без оголовка или с легким (разрушаемым) павильоном;

- во входах с аппарелью

42. Схема какого входа размещена на рисунке?

- из подвалов, не защищенных от ударной волны;

- сквозниковый с перекрытым участком против входного проема;

- из помещений первого этажа в убежища, расположенные в подвальном или цокольном этаже;

- из помещений первого этажа в убежища, расположенные на первом этаже; +

- из лестничных клеток при входе в лестничную клетку с улицы для убежищ, расположенных в подвальном или цокольном этаже;

- из лестничных клеток при входе в лестничную клетку с улицы для убежищ, расположенных на первом этаже;

- тупиковый без оголовка или с легким (разрушаемым) павильоном;

- во входах с аппарелью

43. Схема какого входа размещена на рисунке?

- из подвалов, не защищенных от ударной волны;

- сквозниковый с перекрытым участком против входного проема;

- из помещений первого этажа в убежища, расположенные в подвальном или цокольном этаже;

- из помещений первого этажа в убежища, расположенные на первом этаже;

- из лестничных клеток при входе в лестничную клетку с улицы для убежищ, расположенных в подвальном или цокольном этаже; +

- из лестничных клеток при входе в лестничную клетку с улицы для убежищ, расположенных на первом этаже;

- тупиковый без оголовка или с легким (разрушаемым) павильоном;

- во входах с аппарелью

44. Схема какого входа размещена на рисунке?

- из подвалов, не защищенных от ударной волны;

- сквозниковый с перекрытым участком против входного проема;

- из помещений первого этажа в убежища, расположенные в подвальном или цокольном этаже;

- из помещений первого этажа в убежища, расположенные на первом этаже;

- из лестничных клеток при входе в лестничную клетку с улицы для убежищ, расположенных в подвальном или цокольном этаже;

- из лестничных клеток при входе в лестничную клетку с улицы для убежищ, расположенных на первом этаже; +

- тупиковый без оголовка или с легким (разрушаемым) павильоном;

- во входах с аппарелью

45. Схема какого входа размещена на рисунке?

- из подвалов, не защищенных от ударной волны;

- сквозниковый с перекрытым участком против входного проема;

- из помещений первого этажа в убежища, расположенные в подвальном или цокольном этаже;

- из помещений первого этажа в убежища, расположенные на первом этаже;

- из лестничных клеток при входе в лестничную клетку с улицы для убежищ, расположенных в подвальном или цокольном этаже;

- из лестничных клеток при входе в лестничную клетку с улицы для убежищ, расположенных на первом этаже;

- тупиковый без оголовка или с легким (разрушаемым) павильоном; +

- во входах с аппарелью

46. Схема какого входа размещена на рисунке?

- из помещений первого этажа в убежища, расположенные в подвальном или цокольном этаже;

- из помещений первого этажа в убежища, расположенные на первом этаже;

- из лестничных клеток при входе в лестничную клетку с улицы для убежищ, расположенных в подвальном или цокольном этаже;

- из лестничных клеток при входе в лестничную клетку с улицы для убежищ, расположенных на первом этаже;

- тупиковый без оголовка или с легким (разрушаемым) павильоном;

- во входах с аппарелью +

# Text boxes

#### УТВЕРЖДЕНО

решением Коллегии Ассоциации

(протокол № 190

от «21» сентября 2017 г.)

______________________

Председатель Коллегии Ассоциации

Корякин Ю.М.